Principiile  de  Determinare  a  intensităţii  energetice ale  produselor  agricole

F. Erhan, V. Rotari  (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, catedra Electrificarea şi automatizarea mediului rural)

Anastasia Mocanu (Universitatea de Stat din Cahul)

terhan@mail.ru

Rezumat: În procesal de producere şi prelucrare primară al oricărui produs agricol se cheltuie un volum de resurse energetice.  Sub noţiunea de intensitate energetică al produselor agricole se subînţelege cantitatea de energie minimal necesară pentru producerea unei unităţi de produs agricol.

Cuvinte–cheie: intensitate energetică, produs agricol, volum de energie.

PRINCIPLES of the DETERMINATION energY intensity

of THE AGRICULTURAL PRODUCTS

F. Erhan, V. Rotari, Agrarian University of Moldova

Anastasia Mocanu, State University of  Cahul

terhan@mail.ru

Abstract:  In the primary production and conversion process of agricultural product a set of energy resources is consumed. By the notion of energy intensity of agricultural products minimal quantity of energy required for the production of agricultural product unit is considered.

Key words: energy intensity, agricultural product, minimum necessary energy, volume of energy.

Принципы определения энергоемкости

сельскохозяйственной продукции

Ерхан Ф.М., Ротарь В. (Государственный аграрный университет Молдовы, кафедра Электрификации и автоматизации  сельского хозяйства)

Мокану А. Г. (Кагульский Государственный  университет)

terhan@mail.ru

Аннотация.  В процессе производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции всегда используются энергетические ресурсы. Под энергоемкостью сельскохозяйственной продукции подразумевается минимально необходимый объем энергии для производства и первичной переработки единицы продукции, которая может быть представлена на рынке.

Ключевые слова: энергоемкость сельскохозяйственной продукции, минимально необходимая энергия, первичная переработка продукции.

Întroducere

În procesul de producere şi prelucrare primară al produselor agricole se cheltuie un volum de resurse energetice de diferite forme (benzină, motorină, matriale lubrifiante, energie electrică, etc). În dependenţă de local unde se produce produsul şi de tehnologia de prodecere a produsului agricol respectiv se cheltuie diferite cantităţi de resurse energetice, care au o pondere directă în formarea costului produsului respectiv.  Ca rezultat al acestui fenomen unul şi acelaşi produs agricol produs în diferite ţări ce dispun de diverse tehnologii de producere dispun de diverse intensităţi energetice şi ca urmare sinecostul şi  preţul de realizare este divers. Din cele descrise reiese, că intensitatea energetică a produselor agricole are o influenţa directă asupra  pieţii de desfacere şi a concurenţei produselor agricole identice.

Desfăşurarea problemei

Pentru a determina intensitatea energetică la producerea produselor agricole  e necesar ca  consumul de resurse energetice (indiferent de tipul lui) şi locul de producere al acestui produs să fie comparat şi determinat în raport de o unitate de produs agricol. Acest fenomen poate fi efectuat cel mai optim atunci cînd  toate resursele energetice cheltuite se transformă în combustibil convenţional şi intensitatea energetică se determină în raport de combustibilul convencional.

- Trecerea  echivalentă a diferitor tipuri de combustibil în combustibil convenţional.

Pentru a  efectua determinarea intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea primară a producelor agricole  în conformitate cu [1-5] apare nedcesitatea de a efctua trecerea echivalentă a diferitor tipuri de combustibil în combustibil convenţional, care dă posibilitatea de a opera cu unele şi aceleaşi noţiuni şi cantităţi de energie indiferent de tipul combustibilului utilizat.

În conformitate cu [1-5] pentru a efctua trecerea echivalentă a diferitor tipuri de combustibil în combustibil convenţional se utilizează următorii  coeficienţi , care sunt prezentaţi în tabelul 1.

Tabelul 1

Determinarea coeficienţilor de trecere echivalentă de la diferite tipuri de combustibil la combustibil convencional

| Nr.crt. | Denumirea combustibilului | Unit. de măsură, l/ht. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unităţi, kg | Tip |
| 1 | Benzină | 1, litru | 1,500 | сomb.conv. |
| 2 | Motorină | 1, litru | 1.450 | сomb.conv. |
| 3 | Materiasle lubrifiante | 1, litru | 1,438 | сomb.conv. |
| 4 | Gaze naturale lichifiate şi nelichifiate | 1, litru | 1.242 | сomb.conv. |
| 5 | Materiale fosile | 1, m3 | 670-940 | сomb.conv. |
| 6 | Energie electrică | 1, kWh | 0.328 – 0.352 | сomb.conv. |

Procedurile tehnologice pentru sădirea şi cultivarea viţei de vie pentru primul an tehnologic  sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Tipurile de tehnologii utilizate pentru  cultivarea şi creşterea viţei de vie

| Nr.crt. | Denumirea tehnologiei | Unit. de măsură, l/ht. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unităţi, kg | Total ,kg.c.c. |
| 1 | Aratul solului pentru sădire | 42, litri | 1,450 | 60.9 |
| 2 | Boronire | 18 | 1.450 | 26,1 |
| 3 | Sădire | 24 | 1,450 | 34,8 |
| 4 | Cultivare | 4x16 | 1.450 | 92,8 |
| 5 | Stropire | 3x16 | 1.450 | 69,6 |
| 6 | Lubrifiante | 8 litri | 1,438 | 11,5 |
| 7 | Resurse energetice ( benzină ) | 32 litri | 1,5 | 48,0 |
|  | Total resurse energetice | - | - | 343,7 |

Procedurile tehnologice pentru îngrijirea viţei de vie în anul al doilea tehnologic   sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

Tipurile de tehnologii utilizate pentru  cultivarea şi creşterea viţei de vie

| Nr.crt. | Denumirea tehnologiei | Unit. de măsură, l/ht. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unităţi, kg | Total ,kg.c.c. |
| 1 | Cultivare | 4x16 | 1.450 | 92,8 |
| 2 | Stropire | 3x16 | 1.450 | 69,6 |

Continuare tab 3.

Procedurile tehnologice pentru îngrijirea viţei de vie în anul al treilea  tehnologic   sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Tipurile de tehnologii utilizate pentru  cultivarea şi creşterea viţei de vie

| Nr.crt. | Denumirea tehnologiei | Unit. de măsură, l/ht. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unităţi, kg | Total ,kg.c.c. |
| 1 | Cultivare | 4x16 | 1.450 | 92,8 |
| 2 | Stropire | 3x16 | 1.450 | 69,6 |
| 3 | Lubrifiante | 8 litri | 1,438 | 11,5 |
| 4 | Resurse energetice (benzină) | 32 litri | 1,5 | 48,0 |
| 5 | Culegerea primei roade | 3x16 | 1,450 | 69,6 |
| 6 | Total resurse energetice | - | - | 291,5 |

Consumul sumar de resurse energetice pentru efectuarea tehnologiilor de  creştere  şi îngrijire a unui hectar de viţă de vie ţinând cont de toate cerinţele respective pentru  primii trei ani sunt prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5.

Consumul sumar de resurse energetice pentru efectuarea tehnologiilor de  creştere  şi îngrijire a unui hectar de viţă de vie

| Nr. crt. | Anul de îngrijire | Volumul consumului de resurse energetice, kg. c. c. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unităţi, | Total, kg.c.c. |
| 1 | Primul an de îngrijire a viţei de vie | kg.c.c. | 343,7 |
| 2 | Anul 2 (doi) de îngrijire a viţei de vie | kg.c.c. | 221.9 |
| 3 | Anul 3 (trei) de îngrijire a viţei de vie | kg.c.c. | 291,5 |
| 4 | Total consum de resurse energetice | kg.c.c. | 857,1 |

Rezultatele obţinute  sunt verificate cu cele statistice experimentale şi comparate cu materialele  [2,6,8] teoretice, care practic comit o eroare  nu mai mare de 5% , deci Δ<5%.

Concluzii

Din analiza materialelor statistice (din mai multe zone ale Republicii Moldova unde se cultivă viţa de vie) şi cele analitice (tehnice) se poate de constatat că au fost argumentate şi determinate  cheltuielile de resurse energetice cu destinaţia de sădire şi prelucrare primară a culturilor agricole multianuale (prelucrare a viţei de vie) conform cerinţelor agro - tehnologice contemporane (actuale) pentru fiecare an tehnologic până la prima roadă şi au fost determinate chieltuielele de energie la prelucrarea primară a strugurilor şi obţinerea vinului brut.

Bibliografie

1.Determinarea intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea primară  a strugurilor şi a vinului şi elaborarea măsurilor de micşorare a ei. Adeverinţă de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, nr.273,14.05.2010, Chişinău.

2. Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. ANRE; Energia, 2005; nr. 6; p. 10-33.

3.  Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia  electrică livrată de întreprinderile de distribuţie „RED NORD” şi „RED NORD-VEST”S.A; ANRE; Energia, 2004; nr. 2 p. 8-25.

4. Instrucţia pentru determinarea consumului specific ( perderilor tehnice) a energiei electrice în reţelele electrice. ANRE; Energia, 2005; nr. 5 p. 8-18.

5. Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de transport şi distribuţie a energiei  electrice.  ANRE; Energia, 2004; nr. 1; p. 13 -21.

Erhan Fiodor Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, şef catedrei „ Electrificarea şi automatizarea mediului rural”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Interesele ştiinţifice se află în planul fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie a consumatorilor şi a auditului energetic al întreprinderilor agricole şi de prelucrare a produselor agricole şi analizei şi determinării  intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea primară a produselor agricole. Autor şi coautor a mai mult de 160 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice dintre care se pot evidenţia  2 manuale, 3 brevete de invenţie, 2 monografii ştiinţifice şi o serie de articole ştiinţifice publicate în reviste recenzate, raporturi la diverse  Conferenţe Ştiinţifice Internaţionale.

Ерхан Федор Михайлович, доктор хабилитат технических наук, профессор, заведующий кафедрой  „Электрификация и автоматизация сельского хозяйства” Государственного аграрного университета Молдовы. Научные интересы находятся в области надежности электроснабжения потребителей и энергоаудита сельскохозяйственных потребителей и перерабатывающей промышленности и определения энергоемкости при производстве и первичной переработке сельскохозяйственных  продуктов. Автор и соавтор более 160 научных и методических работ, среди которых 2 учебника, 3 авторских свидетельства, 2 научные монографии, научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, и доклады на различных международных научных конференциях.

Rotari Viorel Vasile, doctorand, lector superior universitar al catedrei „Electrificarea şi automatizarea mediului rural”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Interesele ştiinţifice se află în planul auditului energetic al întreprinderilor agricole şi de prelucrare a produselor agricole şi analizei şi determinării  intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea produselor agricole. Autor şi coautor a 12 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice  şi o serie de articole ştiinţifice publicate în reviste recenzate, raporturi la Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale.

Ротарь Виорел Василевич, аспирант, старший преподаватель кафедры

„Электрификация и автоматизация сельского хозяйства” Государственного аграрного университета Молдовы. Научные интересы находятся в плоскости энергоаудита сельскохозяйственных потребителей и перерабатывающей промышленности и определения энергоемкости при производстве и первичной переработке сельскохозяйственных  продуктов. Автор и соавтор 12 научных и методических работ, научных статьей, опубликованных в рецензируемых журналах, и докладов на различных международных научных конференциях.