GAZIFICAREA BIOMASEI SOLIDE 
ŞI COSTUL SINGAZULUI PRODUS

GHERMAN Cristina, ŞVEŢ Olga, ARSENI Lucia

Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. În lucrarea dată a fost determinat costul singazului produs din paie şi chips-uri la diferite capacităţi ale gazificatorului, în condiţiile Republicii Moldova. Pentru acesta, au fost determinate ratele de creştere ale costului anual. Costul nivelat al singazului a fost comparat cu costul nivelat al gazelor naturale.

Cuvinte-cheie: biomasă solidă, gazificare, singaz, rata de creştere, cost nivelat.

SOLID BIOMASS GASIFICATION AND THE COST OF THE SYNGAS

GHERMAN Cristina, ŞVEŢ Olga, ARSENI Lucia

Technical University of Moldova

Abstract. There has been determined the cost of syngas produced from straw and wood chips, for gasifiers of different capacities, under the conditions of the Republic of Moldova in this paper. The annual cost growth rates have been calculated. The levelized cost of syngas has been compared with the levelized cost of natural gas.

Keywords: solid biomass, gasification, syngas, growth rate, levelized cost.

ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРДОЙ БИОМАССЫ И СТОИМОСТЬ ПРОИЗВЕДЕННОГО СИНГАЗА

ГЕРМАН Кристина, ШВЕЦ Ольга, АРСЕНИ Лучия

Технический Университет Молдовы

Аннотация. В данной работе была рассчитана стоимость синтез-газа, произведенного из соломы и чипсов, в газификаторах различных мощностей, в условиях Республики Молдовы. Для синтез-газа был определен годовой прирост стоимости. Выровненная стоимость синтез-газа была сравнена с выровненной стоимостью природного газа.

Ключевые слова: твёрдая биомасса, газификация, синтез-газ, прирост стоимости, выровненная стоимость.

1. IntroducERE

Republica Moldova este dependentă de resursele energetice din import. În anul 2010, consumul de gaze naturale a constituit cca 43 % din consumul total de energie în ţară [1]. În ultimii ani, costul acestora este în continuă creştere. Rata anuală de creştere a costului gazelor naturale este aproximativ 8% anual (valoarea medie estimată pe o perioadă de 17 ani).

În aceste condiţii, este cazul să ne orientăm către energia produsă din resurse indigene. La nivel local, cea mai accesibilă şi mai uşor a fi valorificată resursă este biomasa solidă. Aceasta poate fi uşor convertită în diverse tipuri de energie, printre care şi gazul de sinteză sau singazul.

Gazificarea este o tehnologie de conversie a biomasei solide (în special a biomasei lemnoase) în gaze combustibile. În prezent, preocupările de mediu şi preţurile crescânde la combustibilii tradiţionali fac ca această tehnologie să devină tot mai atractivă pentru producerea energiei.

Avantajul de bază al tehnologiei constă în posibilitatea convertirii biomasei în singaz, pentru producerea ulterioară a electricităţii prin intermediul tehnologiilor mature, precum motorul cu ardere internă.

În lucrarea dată se pune problema evaluării costului singazului produs din biomasă lemnoasă în condiţiile Republicii Moldova. Pentru aceasta se va utilizată metoda modelului dinamic de determinare a cheltuielilor. De asemenea, în baza datelor obţinute va fi determinată rata anuală de creştere a costului singazului. Costul nivelat al singazului urmează a fi comparat cu costul gazelor naturale din import.

2. o scurtă prezentare a tehnologiei de gazificare a biomasei solide

Gazeificarea biomasei reprezintă un proces termochimic de conversie a unei materii organice într-un produs gazos (singaz), prin intermediul oxidării parţiale a acesteia. Procesul are loc la temperaturi foarte ridicate, cu cantităţi mici de aer, pentru a nu admite arderea completă a biomasei, dar care să fie suficientă pentru realizarea gazificării [2].

Sistemele de gazeificare transformă biomasa solidă într-un amestec de gaze. Componentele de bază ale acestuia sunt, hidrogenul (H2), metanul (CH4) şi monoxidul de carbon (CO). În afară

de aceasta, în componenţa singazului se mai numără bioxidul de carbon (CO2), azotul (N2) şi alte gaze inerte.

Principalul element al unei instalaţii de gazeificare a biomasei solide este gazeificatorul, numit şi reactor. Instalaţia mai include un sistem de purificare şi condiţionare a gazului şi o instalaţie de stocare a singazului obţinut.

Conversia biomasei începe cu procesele de uscare şi fărâmiţare, după care, aceasta este direcţionată în buncărul reactorului de gazificare (fig. 1).

Figura 1. Procesul de gazificare a biomasei

Alimentarea reactorului se face prin intermediul unui dozator. Cu ajutorul arzătorului de pornire, ce funcţionează în baza unui combustibil fosil, are loc întreţinerea procesului de oxidare a biomasei.

În calitate de agent de gazificare este utilizat aerul. Acesta este îmbogăţit iniţial cu oxigen, după care este încălzit şi introdus în sistem.

În reactor, biomasa este supusă următoarelor procese: uscare, piroliză, reducere şi oxidare, în urma cărora se obţine gazul de sinteză şi cenuşa.

Cu ajutorul unei pâlnii, gazul obţinut este curăţat de particulele solide şi apoi trecut printr-un ciclon turbionar, unde are loc separarea particulelor fine. Cenuşa este scoasă din proces cu ajutorul unui dozator, după care este stocată într-un colector special.

3. aplicaţiile principale ale singazului

Singazul este produsul final al procesului de gazificare a materiei solide organice ca rezultat al descompunerii termice a acesteia. În urma acestui proces se formează produse solide, lichide şi gazoase.

Produsul solid are un conţinut de carbon mai mare de      76 % şi poate fi utilizat direct în scopuri industriale.

Produsele lichide pot fi folosite drept combustibil în cazane, turbine cu gaze sau motoare dieselProdusul gazos sau singazul poate avea mai multe aplicaţii în dependenţă de proprietăţile acestuia.

Calitatea singazului produs depinde de tipul agentului de gazificare (aer, abur sau oxigen), metoda de procesare şi condiţiile procesului de operare.

De obicei, aerul este utilizat ca agent de gazeificare. Tehnologia gazeificării cu oxigen/abur şi hidrogenarea, este, de asemenea, destul de răspândită. Utilizarea aburului drept catalizator influenţează pozitiv performanţa şi eficienţa globală a procesului de gazeificare a biomasei solide

Singazul produs poate avea diferite valori ale căldurii inferioare de ardere (tab. 1).

Tabelul 1. Agentul de gazificare şi valoarea căldurii inferioare de ardere a singazului

| Nr. d/o. | Agent de gazeificare | Căldură inferioară de ardere, MJ/m3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aer, abur/aer | mică | 4-6 |
| 2 | O2, abur | medie | 12-18 |
| 3 | H2, hidrogenare | înaltă | 40 |

În dependenţă de valoarea căldurii inferioare de ardere, singazul poate fi utilizat în mai multe domenii (fig. 2) :

- Producerea directă a electricităţii (valoare mică)

- Transport - gaze combustibile (valoare mică)

- Industria chimică - producerea metanului şi a metanolului (valoare medie şi înaltă), etc.

Hidrogenul, un compus al singazului, în stare pură, poate fi utilizat la producerea pilelor de combustie pentru automobile şi producerea energiei.

Prin intermediul procesului Fischer-Tropsch, un mol de CO reacţionează cu doi moli de H2 formând astfel alcooli primari (CxH2x). Prin intermediul reacţiei catalitice dintre CO şi CO2 cu H2 se obţine metanolul (CH3OH).

În cele mai multe cazuri, gazeificarea biomasei se realizează cu scopul producerii gazelor combustibile (cu o valoare a căldurii inferioare de ardere medie sau joasă) care, ulterior, pot fi folosite drept combustibil pentru motoarele cu ardere internă datorită unui randament relativ bun al acestora.

Figura 2. Derivate ale singazului produs din biomasă solidă

Producerea electricităţii din singaz mai poate fi realizată şi prin tehnologia turbinelor cu gaze sau tehnologia ciclului combinat cu gazificare integrată (IGCC), ce permite valorificarea biomasei cu o eficienţă destul de mare.

4. costul singazului produs 
    în instalaţii de mică şi medie putere

De regulă, singazul se produce în zona locului de consum sau în zona disponibilităţii materiei prime. Costul acestuia depinde mult de tehnologia de gazeificare aplicată, caracteristicile materiei prime şi capacitatea instalaţiei de gazeificare.

Pentru determinarea costului singazului produs a fost aleasă tehnologia gazeificării cu aer, cu puteri instalate de: 150, 750, 1300 şi 7000 kW, ce utilizează ca materie primă paiele sau aşchiile de lemn (chips-urile).

Tehnologia considerată este mai puţin costisitoare în comparaţie cu altele, însă singazul

obţinut are o căldură inferioară de ardere joasă. Pentru calcule a fost acceptată valoarea căldurii inferioare de ardere a singazului de 6 MJ/m3.

Costului singazului a fost determinat pentru două scenarii de calcul: scenariul optimist şi conservativ pentru ambele tipuri de materie primă utilizată.

### Scenariul optimist este caracterizat de un set de informaţii iniţiale, care conduce către valoarea minimă a lui costului anual sau nivelat al singazului obținut -(rata de creştere a cheltuielilor pentru exploatare şi mentenanţă – min., costul combustibilului şi rata anuală de creştere a acestuia – min., valoarea căldurii inferioare de ardere a combustibilului – max.).

### Scenariul conservativ, la rândul său, este caracterizat de un alt set de informaţii iniţiale, care conduce către valoarea maximă conservativă a costului anual sau nivelat al singazului.

### Calculul costului singazului a fost realizat prin acceptarea unor parametri, comuni pentru utilizarea paielor şi a chips-urilor drept combustibil:

- Investiţia specifică în gazificator, este una mică, datorită tehnologiei de gazificare considerate. Valoarea acesteia variază de la 2000 €/kW pentru capacitatea de 150 kW până la 600 €/kW pentru 7000 kW putere instalată [4].

- Durata de studiu. În calcule a fost acceptată o durată de studiu de 15 ani, unică pentru toate instalaţiile, pentru a evita favorizarea unei sau altei opţiuni.

- Durata de utilizare a puterii maxime, reprezintă timpul de funcţionare al instalaţiei pe parcursul unui an, la parametri nominali. Acest parametru, de asemenea, este considerat unul comun şi constituie 8000 h/an,

- Cheltuielile pentru exploatare şi mentenanţă sunt admise la nivelul de 4% din valoarea investiţiei în gazificator,

- Randamentul instalaţiei este de 65 % [4].

- Rata anuală de creştere a cheltuielilor pentru exploatare şi mentenanţă. În calcule a fost acceptată rata de 5% pentru scenariul optimist şi 7% - cel conservativ.

- Costul combustibilului în anul de referinţă. Costul paielor, acceptat în calcule: 40-60 €/t, iar costul chips-urilor: 80-100 €/t.

- Rata anuală de creştere a costului combustibilului:     3% pentru scenariul optimist şi 5% pentru cel conservativ.

- Căldura inferioară de ardere, reprezintă o caracteristică importantă a biomasei utilizate. Valorile considerate în calcule - paie: 9-14 MJ/kg, aşchii de lemn: 10-16 MJ/kg.

- Rata anuală de creştere a consumului specific de combustibil precum şi rata anuală de degradare a instalaţiei sunt admise la nivelul de 0,5 % anual;

- Rata de actualizare sau costul capitalului pentru toate instalaţiile este de 12 % anual.

Costul singazului produs (ct,sing) a fost determinat, utilizând modelul dinamic de calcul, care presupune raportarea cheltuielilor de calcul anuale (CAt) la volumul anual de singaz produs în anul respectiv (Vt) –

ct, sing = CAt / Vt.                                        (1)

Cheltuielile de calcul anuale (CAt) cuprind cheltuielile anuale cu investiţia (CAI,t), cheltuielile

anuale pentru exploatare şi mentenanţă (CAE&M,t) şi cheltuielile anuale cu materia primă (CAcomb,t) -

CAt  =  CAI,t  + CAE&M,t   + CAcomb,t          (2)

În tabelul 2 sunt prezentate rezultatele calculelor realizate pentru gazificatorul cu puterea de 150 kW ce funcţionează de paie şi chips-uri, pentru primul şi ultimul an de funcţionare al instalaţiei, scenariul optimist.

## Tabelul 2. Costul singazului produs din paie, 150 kW

|  | Indicator | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | primul an | ultimul an |
|  |  |  | paie | chips | paie | chips |
|  | CAI,1 | mii € | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | CAE&M,1 | mii € | 12.6 | 12.6 | 24.9 | 24.9 |
|  | CAcomb,1 | mii € | 19.5 | 34.2 | 29.6 | 51.7 |
| D | CA1 | mii € | 76.1 | 90.8 | 98.6 | 120.6 |
|  | V1 | MWh/an | 1194 | 1194 | 1113.5 | 1113.5 |
|  | c1, sing | €/mie m3 | 106 | 127 | 148 | 181 |

Evoluţia parametrilor de intrare determină creşterea costului singazului de la 106 €/mie m3 în primul an la   148 €/mie m3 în ultimul an al duratei de studiu în cazul utilizării paielor şi pentru chips-uri 127 în primul an şi respectiv 181€/mie m3 în ultimul an.

Conform tabelului 2, structura costului anual al singazului produs din paie este după cum urmează: 59% - cheltuielile cu investiţia, 22% - cheltuielile cu exploatarea şi mentenanţa şi 19% - cheltuielile cu combustibilul.

În tabelul 3 este prezentat costul singazului obţinut din paie şi chips-uri în primul an de funcţionare a

gazificatorului, pentru toate capacităţile considerate în calcule, valoarea optimistă şi conservativă.

Tabelul 3. Costul singazului în primul an, €/mie m3

| Capacitatea gazificatorului, kW | 150 | 750 | 1300 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c1, sing - | paie | 106 | 83 | 71 | 51 |
| c1, sing + |  | 144 | 121 | 109 | 89 |
| c1, sing - | chips | 127 | 103 | 91 | 72 |
| c1, sing + |  | 177 | 153 | 141 | 121 |

Datele obţinute arată că costul singazului variază în limitele 51-144 €/mie m3 pentru paie şi 75-177 €/mie m3, în cazul utilizării chips-urilor.

În tabelul 4 este prezentat costul singazului produs în primul an, exprimat în echivalent gaze naturale. Acest lucru a fost realizat pentru o mai bună înţelegere a valorilor obţinute.

Tabelul 4. Costul singazului în primul an, exprimat în echivalent gaze naturale, €/mie m3

| Capacitatea gazificatorului, kW | 150 | 750 | 1300 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c1, sing - | paie | 591 | 463 | 396 | 285 |
| c1, sing + |  | 804 | 675 | 608 | 497 |
| c1, sing - | chips | 709 | 575 | 508 | 402 |
| c1, sing + |  | 988 | 854 | 787 | 675 |

Din tabelul 4 rezultă ceea ce este de aşteptat, că pentru gazificatorul cu cea mai mare capacitate, costul singazului produs este cel mai mic. În particular, în cazul paielor costul singazului rezultă egal cu 285 €/mie m3 versus 
349 €/mie m3 pentru gazele naturale din import [4].

Pentru o mai bună percepere a costului singazului obţinut au fost admise următoarele ipoteze:

- primul an de funcţionare a instalaţiei – anul curent,

- costul singazului produs, exprimat în echivalent gaze naturale, se va compara cu costul actual al gazelor naturale, furnizate centralelor electrice cu termoficare (CET) şi centralelor termice (CT), care este de 
5237 lei/mie m3 [4] sau 349 €/mie m3, pentru o rată medie anuală de schimb valutar, rs = 15 lei/€ .

Astfel, comparând costul singazului produs în primul an, cu costul actual al gazelor naturale, se observă că producerea singazului din paie în capacităţi mari este atractivă. De exemplu, pentru gazificatorul cu puterea de 
7 MW, costul singazului în primul de funcţionare variază în intervalul 285 – 497 €/mie m3.

În baza evoluţiei costului singazului pe întreaga durată de studiu, pentru ipotezele de calcul considerate, au fost determinate ratele anuale de creştere ale costului singazului (tab. 5).

Tabelul 5. Rate anuale de creştere ale costului singazului

| Capacitatea gazificatorului, kW | 150 | 750 | 1300 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r sing - | paie | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| r sing + |  | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,9 |
| r sing - | chips | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 |
| r sing + |  | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 5,1 |

Din analiza cifrelor obţinute rezultă că rata anuală de creştere a costului singazului variază în dependenţă de puterea gazificatorului şi are valori cuprinse între 2,4 şi 4,9 % pentru gazeificarea paielor, şi 2,6 - 5,1 % – pentru chips-uri.

Aceste rate pot fi utilizate la determinarea costului energiei produse prin diferite tehnologii ce utilizează singazul drept combustibil precum MAI, BIGCC etc.

Costul nivelat al singazului produs pe întreaga durată de studiu a fost determinat prin raportarea cheltuielilor totale actualizate (CTA) aferente producerii singazului, la volumul total actualizat al singazului produs pe întreaga durată de studiu (VTA)

CNAsing = CTA/VTA.                                      (3)

Cheltuielile totale actualizate au fost calculate ca suma  cheltuielilor anuale de calcul (CAt) actualizate, realizate pe întreaga durată de studiu –

,                                 (4)

Volumul total actualizat al singazului produs se determină conform formulei -

,                                     (5)

unde Vt  reprezintă volumul anual al singazului produs.

Costul nivelat al singazului pe întreaga durată de studiu, pentru ipotezele considerate, este prezentat în tabelul 6.

Tabelul 6. Costul nivelat al singazului, €/mie m3

| Capacitatea gazificatorului, kW | 150 | 750 | 1300 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNAsing - | paie | 119 | 93 | 80 | 59 |
| CNAsing + |  | 176 | 149 | 136 | 114 |
| CNAsing - | chips | 144 | 118 | 105 | 83 |
| CNAsing + |  | 220 | 193 | 179 | 157 |

Acelaşi cost, exprimat în echivalent gaze naturale, este prezentat în tabelul 7.

Tabelul 7. Costul nivelat al singazului, exprimat în echivalent gaze naturale, €/mie m3

| Capacitatea gazificatorului, kW | 150 | 750 | 1300 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNAsing - | paie | 664 | 519 | 446 | 329 |
| CNAsing + |  | 982 | 831 | 759 | 636 |
| CNAsing - | chips | 804 | 658 | 586 | 463 |
| CNAsing + |  | 1128 | 1077 | 999 | 876 |

Considerând datele din tabelul 6, în baza valorilor optimiste şi conservative ale costului nivelat al singazului, au fost formate intervalele de incertitudine ale costului singazului, prezentate în figura 3.

Figura 3. Intervalele valorilor costului nivelat al singazului

Din figura 3 uşor se observă că, odată cu majorarea capacităţii gazificatorului, costul nivelat al singazului produs scade.

Utilizarea paielor comparativ cu chips-urile, conduce către costuri mai mici ale singazului; paiele au o căldură de ardere mai mică decât chips-urile, dar sunt şi mai ieftine decât acestea.

Pentru compararea numerică a costului nivelat al singazului produs cu costul gazelor naturale, a fost determinat costul nivelat al gazelor naturale pentru perioada de studiu de 15 ani. Pentru aceasta, au fost admise 3 valori ale ratei de creştere a costului gazului natural: 2,5 şi 5% (ca şi în cazul evoluţiei costului singazului); şi 8 % - o rată istorică a evoluţiei costului gazelor naturale. Astfel, pentru rata de 2,5% a rezultat un cost nivelat de 407 €/mie m3, pentru 5% - 478 €/mie m3, iar pentru 8% - 582 €/mie m3 gaze naturale (fig. 5).

Figura 4. Evoluţia costului anual al gazelor naturale şi costul nivelat al acestora

Datele obţinute permit de a observa că producerea singazului este atractivă din punct de vedere economic la capacităţi ale gazificatorului mai mari de 1300 kW.

CONCLUzii

- Promovarea producerii energiei din resurse regenerabile este o preocupare la nivel mondial. În Republica Moldova, biomasa solidă este o resursă regenerabilă accesibilă, ce merită a fi valorificată în scopuri energetice.

- Gazificarea biomasei solide este o tehnologie modernă, atractivă, utilizată pe larg pentru producerea energiei.

- În condiţiile Republicii Moldova producerea singazului, este atractivă, din punct de vedere economic, doar pentru instalaţii cu capacitatea ce depăşeşte 1 MW.

- Dacă tendinţa actuală de creştere a costului gazelor naturale se va menţine, producerea singazului, în condiţii locale, va deveni mai atractivă.

- Utilizarea paielor versus chips-urile pentru producerea singazului conduce către costuri mai mici.

Bibliografie

- Balanţa energetică a Republicii Moldova, culegeri statistice 2010.

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&id=2197&idc=263

- Arion, Valentin „Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice”/Valentin Arion, C. Bordeaianu, A. Boşcăneanu, A. Capcelea [et al.], Ch.: „Garomond Studio” SRL, 2008. – 268 p.

- http://www.altprofits.com/ref/ct/wei/wtgf/syngas.html

- Economic Assessment of Combustion Technologies for Specified Risk Material Disposal in British Columbia, STANTEC Consulting Ltd., Canada, December 2008, pp.49.

http://www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/SRM_Program/Reports/Economic_Assessment_of_Combustion_Technologies_for_SRM.pdf

- http://www.anre.md/

*Este recomandată de colegiul de redacţie a culegerii de lucrări a Conferinţei Internaţionale „Energetica Moldovei-2012. Aspecte regionale de dezvoltare". Ediţia a II-a.