Проект

Перевод

Утверждено

постановлением Правительства Молдовы

№     от              2006

Национальная Программа

по использованию возобновляемых

источников  энергии на 2006-2010 гг.

Кишинэу, 2006

# Аннотация

Проект Национальной Программы по освоению возобновляемых источников энергии на периоде 2006-2010 гг. был разработан Академией наук Молдовы в контексте Плана действий реализации Программы Правительства на периоде 2005-2009 гг. «Модернизация страны- благосостояние народа» ( Официальный Бюллетень  104-106/853, 05.08.2005),в соответствии с Законом о энергосбережении, Энергетической Стратегией Республики Молдова  до 2010 г. , Национальной Программы по энергосбережению на периоде 2003-2010 гг. и Постановления Правительства « О мерах по снижении затрат на энергетические ресурсы  в национальной экономики». Проект Программы определяет политику государства  в продвижении и включении в энергетический баланс национальной экономики основных возобновляемых энергетических ресурсов ( в продолжение ВИЭ)-. биомассы, солнечной, ветровой, гидравлической, в том числе и других источников возобновляемой энергии.

Разработка проекта Программы была обусловлена  также рекомендациями и директивами Европейского Союза, рамочной Конвенцией  Организации Объединенных Наций  по вопросу изменения климата, в том числе и  Протоколом Киотского Соглашения.

Для Республики Молдова, которая имеет ограниченные собственные энергетические ресурсы, освоение возобновляемых источников энергии   будет содействовать повышении энергетической безопасности. Диверсификация  источников поставок первичных энергетических ресурсов вследствие освоения ВИЭ будет содействовать в целом устойчивому развитию экономики. На ряду с содействием  повышению энергетической безопасности , выгода от освоения ВИЭ выражается и в повышении качества окружающей среды , создания новых рабочих мест и т.п.

Базовым моментом проекта  Программы  состоит в практическом использовании рекомендации международных организаций в области использования чистой энергии и идей включенных  в проекте Стратегии по освоении ВИЭ  в Республики Молдова до 2010 г. в на последующую перспективу.

Цель сформулированная в проекте Программы предусматривает обеспечении в 2010г. производство энергии из возобновляемых источников  ( биомасса, водных стоков и водохранилищ определенная,  солнца, ветра, низкопотенциального тепла, в том числе геотермальной энергии) в объеме не менее 6%  из доли потребляемой энергии которая получена из традиционных энергетических ресурсов.

Структура проекта программы включает анализ использования ВИЭ в Республике Молдова на современном этапе, предварительная оценка ожидаемых выгод от освоения ВИЭ, а также план действий  и пути достижения поставленной цели в Программе в существующих в стране условий. В Приложениях приведен ряд конкретных проектов реализация которых будет содействовать увеличении доли ВИЭ в энергетическом балансе страны. Проект Программы имеет в основе концепцию  конкурсного отбора проектов на весь период его выполнения  и включает научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские, изготовлений опытных образцов  и внедрение.

Приоритетом в проекте Программы пользуются  работы по освоении в качестве источников энергии биомассы, гидравлической энергии, солнечной и ветровой. Доля этих видов энергии  в определенном их 6% -ом вкладе в энергобалансе страны  полученной энергии из ВИЭ распределена следующим образом: биомасса -70%, гидравлическая энергия – 14%, солнечная энергия -10%, ветра – 1,5% и других видов энергии- 4,4%.

Проект Программы включает  около 30 предварительно выбранных проектов (биомасса- 12,  гидроэнерия - 2, солнечная энергия-9, ветра-2 и относящиеся к другим видам энергии из ВИЭ-2) стоимость реализации которых оценена примерно в 600 млн. Лей в текущих ценах. Объем  замещаемого топлива в 2010 г. оценивается на уровне около 300 тыс. т.у.т.

Исполнители

- Высший Совет по науке и технологическому развитию (Г.Г. Дука, В.Г. Канцер, В.Н. Афанасьев).

- Институт энергетики Академии наук Молдовы (В.М. Постолатий, В.П. Берзан,  В.В. Ермуратский, А.И. Капралов, С.В. Бурцев) .

- Министерство промышленности и инфраструктуры Республики Молдова (И.С. Тимофте).

- Технический Университет Молдовы (А.И. Гуцу).

Аннотация	2

I. Введение	5

II. Coвременный этап использования ВИЭ	6

1. Располагаемый потенциал использования  основных возобновляемых энергоресурсов	6

2. Барьеры на пути использования возобновляемых  источников энергии	7

3. Специфические цели программы	7

III. Предварительное определение инвестиций и прибылей	8

4. Перспективы роста доли ВИЭ в общем объеме потребления энергоресурсов	8

15. А. Солнечная энергия	8

16.  B. Биомасса	9

17. С. Ветровая энергия	9

18. D. Гидроэнергия	9

19.  Е. Энергия источников низкого термического потенциала	9

Bид ВИЭ	9

5. Расчет стоимостей и  прибыли	10

IV. План мероприятий по включении ВИЭ в национальную экономику	11

6. Внедрение ВИЭ в период 2006-2010 гг.	11

А. Солнечная энергия	11

B. Энергия биомассы	12

С. Ветровая энергия	12

D. Гидравлическая энергия.	12

7. Осознание населением, центральными и местными административными органами необходимости использования ВИЭ	12

V. Пути реализации Программы	13

8. Обеспечение научно-технической поддержки	14

9. Сочетание и  согласование с другими стратегиями и национальными программами	15

44. А. ВИЭ и сельское хозяйство	15

45. В. ВИЭ и лесоводство	15

46. С. ВИЭ и охрана окружающей среды	15

47. D. ВИЭ и воспитание	15

10. Финансовая поддержка и таможенно-фискальная политика	15

11. Основные выгоды  в  результате осуществления  Программы	16

Приложение 1.	17

Приложение 2.	21

Приложение 3.	25

Приложение 4.	26

Приложение 5.	29

Приложение 6.	31

Приложение 7.	32

Anexa 8	33

Национальная Программа по

использованию возобновляемых источников

энергии на 2006-2010 гг.

# I. Введение

1. Национальная Программа по использованию возобновляемых источников энергии на 2006-2010 г. (в дальнейшем Программа) разработана в соответствии с Законом об энергосбережении, Энергетической стратегией РМ до 2010 г., Национальной Программой по энергосбережению до 2010 гг. и Решением Правительства «О мерах по сокращению расходов на энергоресурсы в национальной экономике». Программа определяет государственную политику по проведению и включению в энергобаланс национальной экономики основных возобновляемых энергоресурсов (в дальнейшем ВИЭ) – солнечной, биомассы, ветровой и гидравлической энергии.

2. Разработке настоящей программы предшествовали разработки в 2006 году проектов Стратегии освоения возобновляемых источников энергии в Республике Молдова до 2010 года и на последующую перспективу ( в дальнейшем « Стратегия ВИЭ РМ») а так же, Закона о возобновляемой энергии. Указанными документами определены основные цели и направления действий по освоению возобновляемых источников энергии, увеличению их доли в общем энергетическом балансе и, таким образом, содействие в решении энергетических, экологических и экономических проблем, а также повышении энергетической безопасности Республики Молдова.

3. Основной целью Программы является увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе Республики Молдова  повышении энергетичеcкой безопасности страны.

4. В соответствии с целями Стратегии определены и основные цели Программы , которые состоят в выполнении комплекса конкретных работ, проектов и реализации их на практике для получения намеченных объемов энергии от возобновляемых источников в условиях Республики Молдова.

5. Специфические цели Программы: разработка и усовершенствование законодательства по использованию энергии и возобновляемых источников, внедрение и консолидация технико-экономического, информационного, финансового и производственного потенциала для решения задачи эффективного использования ВИЭ; ликвидация барьеров на пути внедрения ВИЭ, разработка эффективного и постоянного механизма реализации Программы, включающего научные исследования и разработки, пилотные проекты, оценку потенциала ВИЭ, включение в экономический цикл данного потенциала, создание условий для стабильного развития ВИЭ в стране и повышение обьема использования ВИЭ в национальной экономике, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в данной области и осознание населением актуальности задачи использования ВИЭ для страны.

6. Достижение специфических целей Программы поведет к тому ,что к  2010 г. ~ 6 % из общей валовой энергии в стране  будет произведено от ВИЭ. Доля энергии ВИЭ составит ~ 7,0-8,7 Pj (Peta Joule), что соответствует обьёму 167-210 тыс. тонн нефтяного эквивалента, или 240-300 тыс. тонн условного топлива.

7. Реализация сформулированных целей предусматривается путем создания необходимой нормативно- правовой базы, выполнения научных работ и практических разработок, их внедрения и использования имеющегося технического, информационного, финансового и производственного потенциала.

# II. Coвременный этап использования ВИЭ

## 1. Располагаемый потенциал использования  основных возобновляемых энергоресурсов

8. В энергобалансе РМ на 2002 (2004) гг.  валовый расход энергоресурсов составлял 79,5 PJ (1892.103  т.н.э. или 2838.103 т.у.т.), из которого лишь 4,0 PJ ( 96.103 т.н.э. или 144.103 т.у.т.) представляют собой местные ресурсы, которые по происхождению являются возобновляемыми:1,1 PJ( 27.103 т. н. э. или 41. 103 т.у.т.) производили на ГЭС Costeşti в виде электроэнергии и 2,9 PJ (69.103 т.н.э. или 104.103 т.у.т. ) - в виде дров и древесных сельскохозяйственных отходов. В то же время климатические условия и технико-экономические возможности позволяют использовать в широком масштабе солнечную энергию, биомассу в различных видах и органические отходы, ветровую и гидравлическую энергию, потенциал которых представлен в табл.1. Общий обьем основных видов ВИЭ оценивается в 113,4 PJ (2,7.106 т.н.э. или 4,0.106  т.у.т.), что превышает в 1,5 раза общий валовый расход ископаемых энергоресурсов в 2002 г.

Табл. 1. Располагаемый технический потенциал основных видов ВИЭ

| ВИЭ | Технический потенциал |
| --- | --- |
|  | Pj | т.н.э. (т.у.т.)×106 |
| Солнечная энергия, | 50,4 | 1,2 (1,8) |
| Ветровая энергия | 29,4 | 0,7 (1,0) |
| Биомасса | С/х. отходы | 7,5 | 0,5 (0,8) |
|  | Дрова | 4,3 |  |
|  | Отходы обработки древесины, Тесковина | 4,7 |  |
|  | Биогаз | 2,9 |  |
|  | Биотопливо | 2,1 |  |
| Гидроэнергия | 12,1 | 0,3(0,5) |
| Геотермальные ВИЭ |  |  |
| Источники энергии с низким термическим потенциалом |  |  |
| Общий потенциал ВИЭ | 113,4 | 2,7 (4,1) |
| Расход ископаемых энергоресурсов в 2002 г. | 75,6 | 1,8 (2,8) |

9. Технический потенциал этих ресурсов был определен при возможном использовании 0,1% территории страны - для установки солнечных коллекторов и фотопреобразовательных модулей (PV), 0,03 % площади страны, в долинах и открытых низинах - для установки ветровых агрегатов на высоте 50-70 м над землей, 25% - из годового обьема 2,5 млн., тонн сельскохозяйственных отходов, а также кинетической энергии рек Днестр, Прут и Реут путем установки микро ГЭС поточного типа без плотин деривационных мини-ГЭС и потенциальной энергии стоков из запруженных озер.

## 2. Барьеры на пути использования возобновляемых  источников энергии

10. Одной из основных целей программы является ликвидация барьеров на пути внедрения ВИЭ. Идентифицированные барьеры относятся к разным отраслям, их можно сгруппировать следующим образом:

а) барьеры законодательного, институционального и информационного характера:

- отсутствие законодательства в относительно ВИЭ:

- отсутствие законов, регламентирующих взаимоотношения между производителями энергии ВИЭ и распределительными компаниями.

- соблюдение законодательства по охране окружающей среды.

- отсутствие финансовых средств для осуществления фундаментальных принципов экологии и стабильного развития;

- недостаточные сведения о местных и региональных разработчиках проектов, успехах или неуспехах, отсутствие проектных и консультационных обществ в данной области;

- недостаток информации о современных технологиях по использованию потенциала ВИЭ;

- сложившееся убеждение руководящих лиц местных административных органов, что внедрение ВИЭ касается только  компетенции Правительства:

- низкий уровень квалификации инженеров, техников в области современной технологии преобразования различных видов ВИЭ в электроэнергию, в теплоэнергию и.т.д.;

- отсутствие в содержаниях учебных планов гимназий и лицеев программ о ВИЭ:

- отсутствие комплексных программ воспитания в отношении ВИЭ по возрастным группам – ученики, молодежь и взрослые, професиональные группы – работники сельского хозяйства, техники инженеры, архитекторы, и программ по обучению кадров в данной области.

б) Технические, технологические и финансовые:

- отсутствие оборудования местного производства (за исключении солнечных тепловых установок для нагрева воды), необходимого для преобразования различных видов ВИЭ:

- индивидуальные системы, необходимые для низкопотенциального тепла или электроэнергии, которые часто  значительно повышают инвестиции:

- начальные крупные инвестиции, необходимые для строительства установок для  преобразования ВИЭ:

- большая доля дохода банковского кредита, а также большой срок окупаемости инвестиций:

- подключение к распределительным сетям требует больших инвестиций для мелких производителей электроэнергии, получаемой от ВИЭ.

## 3. Специфические цели программы

11. Для успешного достижения основной цели, следует достичь следующих специфических целей

- консолидация технических, людских и финансовых сил, существующих в настоящее время в РМ  в целях улучшения уровня планирования, управления и в целях успешной реализации Программы.

- привлечение инвестиций для развития ВИЭ путем оказания льгот (привилегий) для инвесторов и потребителей;

- реализация исследовательских проектов в области  солнечной и ветровой энергии, биомассы и гидроэнергии, геотермической и низкого термического потенциала, а также других типов энергии;

- реализация пилотных проектов, размещенных в различных зонах республики в целях подтверждения экономической эффективности основных видов ВИЭ,

- реализация проектов внедрения ВИЭ на 2006-2010 гг.

- повышение уровня знаний технического персонала; осознание населением и центральными и местными административными органами необходимости использования активной политики по использованию ВИЭ.

# III. Предварительное определение инвестиций и прибылей

## 4. Перспективы роста доли ВИЭ в общем объеме потребления энергоресурсов

12.Осуществление основной цели Программы - обеспечение 6% из общей потребляемой энергии за счет ВИЭ  и повышение энергетической безопасности страны - предполагает широкое включение в экономический цикл основных видов ВИЭ – солнечной, ветровой, биомассы и гидравлической энергии. Так как методы, технологии и оборудование по преобразованию ВИЭ в тепловую, механическую или электрическую энергию, которыми располагает экономика РМ в настоящее время, имеют разные степени зрелости, технического совершенства, технологии и коммерческой конкурентоспособности на внутренем  рынке страны, а также учитывая традиционное использование биомассы в качестве топлива в сельскохозяйственном секторе, можно прогнозировать что в последующие 10 лет будет сохраняться большая доля (ponderea) биомассы и гидроэнергии в общем использовании ВИЭ. Одновременно, благодаря техническому прогрессу и новым технологиям будут созданы предпосылки для использования солнечной, ветровой и геотермической энергии, а также источников энергии низкого термического потенциала, биогаза и энергетических. культур.

13. В 2010 г общий расход первичных энергоресурсов, расчитанный на основании показателей социально-экономического развития  РМ и прогноза по сокращению удельных расходов энергии на 2-3 % в год, составит 113,4-138,6 PJ (2,7-3,3 млн. т.н.э. или 4,0-5,0 млн. т.у.т), из них ВИЭ составит 6,7 –8,4 PJ ( 162-200 млн. т.н.э. или 240-300 тыс. т.у.т) или 2,1 раза больше чем в 2002 г. Средняя  доля использования ВИЭ достигнет 0,63 PJ(15 тыс. т.н.э/год или 22,5 тыс. т.у.т./год), а импортируемые ресурсы сократятся на 3,8 млн. евро/ год .

14. Учитывая нынешнюю структуру потребления ВИЭ и опыт европейских стран, доля

( ponderea) к 2010 году различных ресурсов в общем расходе ВИЭ  предполагается следующей:

- биомасса – ( дрова и древесные отходы, биогаз и биотопливо) – 70 %;

- гидро (большие и малые  СНЕ ) –14 %

- солнечной теплоэнергии - 10%.

- ветровой – 1,5%

- солнечной фотоэлектрической  – 0,1%;

- другие виды энергии - 4,4%

## 15. А. Солнечная энергия

Будет использоваться в основном как теплоэнергия для сушки сельскохозяйственной продукции и для нагревания воды, а также как энергия  фотоэлементов. Планируется установить ~260 тыс. м2 солнечных коллекторов, включая 200 тыс.м2 – для сушки фруктов, овощей и лекарственных трав и 60 тыс. м2 – для нагрева воды. Количество получаемой теплоэнергии  позволит производить в год 10-15 тыс. тонн сушенных сельскохозяйственных продуктов и снабжать теплой водой ~ 12 тыс. семей из сельского сектора.

Энергия солнечных фотоэлементов будет использоваться в основном для снабжения электроэнергией потребителей малой мощности, например противоградовых пунктов (150 служб) и для мелкого орошения (~750 га). Общая установленная мощность составит 500kW.

## 16.  B. Биомасса

Будет использоваться в виде дров и древесных отходов в  основном для отопления жилой площади и приготовления пищи посредством современных установок с эффективностью не меньше 75-80%. Планируется внедрение современных технологий по брикетированию и обработке биомассы  и ее дальнейшее использование в качестве топлива для местных котельных (теплостанциях) мощностью 0,5-1,0 МW. Целесообразно использовать зти котельные для снабжения теплоэнергией учреждений сельского сектора: школ, детских садов, интернатов и др. 	Планируется пятикратное повышение емкости ферментаторов биогаза на птицефермах и выращивание энергокультур (рапс) для производства биотоплива (biodiesel) и  этанола из сахарного сорго.

## 17. С. Ветровая энергия

Будут внедрены 8 МW установленной мощности, вкючая  и установки подсоединеные к централизованным электрическим сетям.

## 18. D. Гидроэнергия

Планируется что установленная мощность в 2010 г. достигнет 22 МW, включая 16 МW на СНЕ Costeşti и 6 МW дополнительной мощности. Использование гидропотенциала будет осуществляться путем строительства миницентралей деривации (de derivaţie) мощностью 200-400 кВт и микроГЭС поточного типа (de flux) общей мощностью  100 кВт на Днестре, Пруте и Рэуте. Электроэнергия микроГЭС будет использоваться в основном для малого орошения (~6000 га в бассейнах указанных рек).

## 19.  Е. Энергия источников низкого термического потенциала

Теплонасосы для получения геотермической энергии и энергии низкого термического потенциала используются в технологических циклах промышлености (выделяемое тепло на ТЭЦ, теплопунктах, озера, резервуары рек). Тепловая энергия, полученная от энергоблока электрической мощностью 80 MW за сезон, оценивается с учетом эквивалента 14 тыс. т.у.т.

В табл. 2. Представлен прогноз использования ВИЭ к 2010 году.

Табл. 2

| Bид ВИЭ | Емкость (физ.ед.) | Замещаемые ресурсы в 2010г. PJ (тыс. т.н.э) | Доля ВИЭ по видам % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2010 |  |  |
| Солнечное тепло | Сушка с-х. продукции | - | 200х103м2 | 0,5 (12,0) | 7,7 |
|  | Нагрев воды | 0,3x103 m2 | 60х103м2 | 0,17 (4,0) | 2,5 |
| Энергия фотоэлементов | - | 500кW | 0,008 (0,2) | 0,1 |
| Биомасса | Дрова и древесные отходы | 25x 104m3 | 40x104м3 | 4,62 (110,0) | 68,0 |
|  | Биогаз | 710 **m3 | 3600**m3 | 0,04 (1,0) | 0,6 |
|  | Биотопливо | - | 6x103 t/an | 0,25 (6,0) | 3,6 |
| Ветровая | Подкл. к сетям СЕ | - | 5MW | 0,11 (2,7) | 1,7 |
|  | СЕ малые | - | 3MW | 0,10 (2,3) | 1,4 |
| Гидро | СНЕ, большие | 16MW | 16MW | 0,71 (16,8) | 10,4 |
|  | Мини и микро СНЕ | 0,12MW | 6 MW | 0,29 (7,0) | 4,3 |
| Тепло низкого потенциала | Установка для использ. теплоэнер-гии, выделяемой СЕТ. | - | 14000 t.c.c./an | 0,2 (4,8) |  |
| Общие замещаемые энергоресурсы | 7,0 (167) | 100,0 |
| * Площадь солн. коллекторов ** Емкость ферментаторов газа |

Примечание. Расcчитывается на вклад всех видов ВИЭ в осуществление общей цели.

## 5. Расчет стоимостей и  прибыли

20. Для каждого вида ВИЭ были расчитаны инвестиционные стоимости, цены и прибыли с учетом  сокращения импорта ископаемых энергоресурсов (природный газ, мазут, уголь ) а также газовыделений с тепличным эффектом. Стоимость 1 т.н.э. от ископаемых ресурсов для конечного потребителя была  ~ 250 евро,  ( в 2002г.), 1 т у.т от биомассы – 50 евро, 1м2   солнечного коллектора для нагрева воды –140 евро, 1 м2 солнечного коллектора для сушки с/х продукции  - 40 евро, 1 кВт электрической мощности -  800 евро, 1 кВт механической мощности –500 евро, 1 кВт электрической гидромощности – 1500 евро, 1 кВт  PV –3 евро, 1м3 установленного ферментатора для производства биогаза - 500 евро.

21. В табл. 3 представлены объемы инвестиций, необходимые в 2006-2010 г. и прибыли от ВИЭ. Общие инвестиции могут быть 40 млн. евро или ~ 8,0 млн.евро в год.

Основные прибыли: сокращение импорта ископаемого топлива на 6,8 –8,4 PJ, (162-200 тыс. т н.э./год), что стоит 40,6-50,0 млн.эвро /год, и сокращение газовыделений с тепличным эффектом на 338 тыс. тонн. Дополнительно будут созданы 5000 новых рабочих мест, большинство в сельскохозяйственном секторe.

Таблица 3. Расчет стоимостей и прибылей в результате внедрения ВИЭ.

| Вид ВИЭ | Стоимость инвестиций (млн. эвро) | Замещаемые ресурсы в 2010 г. PJ ( тыс. т.н.э) | Стоимость замещаемых ресурсов к 2010г. (млн. эвро/год) | Снижение кол-ва выделения GES (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Солнечная тепло- энергия | Сушка с-х. продукции | 8.0 | 0,50(12,0) | 3,1 | 38,5 |
|  | Нагрев воды | 8,4 | 0,17(4,0) | 0,9 | 11,5 |
| Фотоэлектрические модули. | 1,5 | 0,008(0,2) | 0,05 | 0,5 |
| Биомасса | Дрова и древ. отходы | 5,5 | 4,62(110,0) | 27,5 | 209,0 |
|  | Биогаз | 1,8 | 0,04(1,0) | 0,25 | 29,0 |
|  | Биотопливо | 0,3 | 0,25(6,0) | 1,5 | 20,0 |
| Ветровая | Подкл.к сетям СЕ | 4,0 | 0,11(2,7) | 0,68 | 8,6 |
|  | СЕ малые | 1,5 | 0,10(2,3) | 0,58 | 8,3 |
| Гидро | СНЕ большые | 1 | 0,71(16,8) | 4,2 | 9,2 |
|  | Мини и микро СНЕ | 9,0 | 0,29(7,0) | 1,8 | 3,8 |
| Тепло низкого потенциала | Установка для использования теплоэнергии выделяемой СЕТ. | 2,7 | 0,2 (4,8) | 40,56 | 338,4 |
| Итого | 40,0 | 7,0 (167) | 40,56 | 338,4 |

# IV. План мероприятий по включении ВИЭ в национальную экономику

22. Для внедрения программы необходимо осуществление ряда конкретных и обоснованных мероприятий по использованию ВИЭ, создания справедливых условий на энергорынке без излишних финансовых затрат и принятия мер по защите потребителей ВИЭ.

23. План мероприятий по вовлечению  ВИЭ в экономический цикл состоит из пяти специфических  элементов:

а) меры институционного и законодательного характера;

б) проекты исследований в области солнечной, ветровой энергии, биомассы и гидроэнергии, новых источников энергии;

с) пилотные проекты для доказательства экономической эффективности основных видов ВИЭ;

д) меры по развитию навыков инженерно-технического  персонала, осознание населением, центральными и местными  административными  органами необходимости развития и использования ВИЭ;

е) внедрение в практику ВИЭ в период 2006-2010 гг.

Вышеизложенные меры представлены в приложениях 1-6.

## 6. Внедрение ВИЭ в период 2006-2010 гг.

## А. Солнечная энергия

24. Сушилки для фруктов, овощей и лекарственных трав. Применение солнечных технологий по сушке сельскохозяйственных продуктов с использованием солнечной энергии, получение  ~15 тыс. тонн  сухой продукции. Для реализации этих целей предусматривается создать  800 солнечных сушилок общей площадью ~200 тыс.м2 солнечных коллекторов.

25. Малое орошение с использованием солнечной энергии. В качестве источников воды будут использоваться озера и резервуары, в качестве источника энергии- электрическая энергия  фотоэлектрических модулей. Общая площадь орошения составляет 750 га., установленная  мощность фотоэлектрических модулей –500 кw.

26. Снабжение электроэнергией противоградовых пунктов. Будет установлены 150 фотоэлектрических установок общей мощностью ~10 кВт.

27. Солнечные системы для нагрева воды в сельскохозяйственном секторе. Будут установлены ~ 60 тыс. м2 солнечных коллекторов для нагрева воды, включая 40 тыс. м2  в  социальной сфере (бани, школы, детские сады, лагеря отдыха) и 20 тыс. м2 – в частном секторе. Солнечные воздушные и жидкостные системы для обогрева различных обьектов в сельскохозяйственном секторе (сушка кукурузы). Будут установлены ~ 23 тыс.м2 солнечных коллекторов.Солнечные системы для первоначального  нагревания воды и воздуха в промышленном секторе, а также на (котельных) и на теплоэнергетических централях (теплоэлектростанциях).

28. Обеспечение микроклимата в теплицах за счет солнечных коллекторов. Будут установлены 10 тыс. м2 солнечных коллекторов.

## B. Энергия биомассы

29. Дрова, древесные отходы от обработки древесины. В дальнейшем составят оснoвную часть ~ 68%  из общего объема ВИЭ, планируемого для использования к 2010г.

Общий объем дров и отходов достигнет 400тыс. м3

30.Сельскохозяйственные отходы. Будут использоваться как источник дополнительной энергии для сушки сельскохозяйственной продукции. В этих целях будут использоваться ~60 тыс. тонн отходов или 2,5 % общего годового объема.

Современные технологии использования биомассы. Будут использоваться в основном  в виде  технической помощи и технологического трансферта из экономически развитых стран: брикетирование биомассы и ее использование в бытовом секторе, внедрение биогазовых  установок на 5 птицефермах,  производство биотоплива на основе рапсового масла, ~ 50 тыс. т.у.т.,  этанола на основе выращивания сахарного сорго (стабильные смеси с бензином  ~ 47 тыс. т.у.т.), выращивание энергетических культур(на примере рапса) на загрязненных нитратами площадях и на засоленных почвах.

## С. Ветровая энергия

31. Ветровая станция(централь), подключенная к сетям. Внедрение (с участием зарубежных и местных инвесторов) первой ветровой станции мощностью 4-5 MW, размещенной на юге республики.

32. Ветровые установки малой мощности. Преимущественно будут установлены механические насосные установки мощностью 1-5 кW и будут использоваться для малого орошения и обработки кормов. Общая мощность составит 3000  кW и позволит осуществлять орошение 750-1000 га.

## D. Гидравлическая энергия.

33. Преимущественно будут использоваться мини-ГЭС деривационного типа и микро-ГЭС поточного типа, не оказывающие отрицательного влияния на окружающую среду.

34. Мини деривационные ГЭС. Размещение на р. Днестр и Прут 10 мини-ГЭС общей мощностью ~ 4 MW.

35. Микро-ГЭС поточного типа. Размещение на Днестре и Прут 400 микро-ГЭС общей мощностью 2 MW.

36. Предусматривается использование электрической энергии от мини- и микро-ГЭС для орошения ~ 6000 га. Общая орошаемая площадь с использованием ВИЭ (солнечной, ветровой и гидроэнергии) составит 7750 га или ~ 22 % из общей площади, планируемой для малого орошения, в соответствии с Национальной программой по востановлению систем орошения.

## 7. Осознание населением, центральными и местными административными органами необходимости использования ВИЭ

37. Действия по обучению и подготовке инженерно-технических кадров, а также по осознанию населением, центральными и местными административными органами необходимости использования ВИЭ являются особо важными. Эти действия будут разными, в зависимости от возраста, профподготовки, места работы и т.д., и направлены на обучение следующих категорий:

- ученики 10-11 классов гимназий и 11-12 классов лицеев;

- студентов профтех. колледжей;

- студентов высших учебных заведений;

- техников и инженеров;

- групп населения сельского сектора;

- представители центрального и местного публичного управления.

38. Основные действия,  проводимые  под руководством министерств, учереждений, университетов, представлены в табл. 4.

Таблица 4. Мероприятия по (популяризации) ВИЭ и подготовки технико-инженерного персонала.

| № | Наименования мероприятий | Сроки исполнения | Основные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Пересмотр учебных планов гимназий и лицеев в целях введения курсов ВИЭ. 2. Разработка программ курсов. 3. Разработка иллюстративного материала. | 2006/07 2006/07 2006-2009 | Мин. образования Техн. университет |
| 2 | 1. Пересмотр учебных планов проф. тех колледжей в целях введения спец. курсов ВИЭ. 2. Разработка программ курсов. 3. Разработка иллюстративного материала. | 2006/07 2006/07 2006-2007 | Мин. образов. Техн. универс. Гос. универ. Аграрн. универс |
| 3 | Пересмотр учебных планов специальностей факультетов Технического Университета Молдовы (UTM): строительного, архитектурого, механического, технологического и факультета механизации и электрификации сельского хозяйства Государственного Аграрного Университета Молдовы (UASM) в целях введения специального курса ВИЭ. Разработка программ. Разработка иллюстративного материала. | 2006/07 2006/07 2006-2008 | Мин. образов. Техн. универс Госуд. универс. Аграрн. унив-тет |
| 4 | Курсы повышения квалификации для техников и инженеров. | Начиная с 2006 | Техн. универс. |
| 5 | Ведение курсов по документированию и информированию лиц районных советов, ответственных за развитие энергетической инфраструктуры. | Начиная с 2006 | Техн. универс. АНРЕ |
| 6 | Издание и распространение информационного бюллетеня для центральных и местных органов власти о внедрении в практику в Республики Молдова проектов в данной области и международного опыта. | Начиная с 2005. 2 издания в год | АНМ, Техн. университет АНРЕ |
| 7 | Лекции по рекламированию ВИЭ для сельского населения. | Постоянно | АНМ, Техн. универс. АНРЕ |
| 8 | Издание и распространение научно-популярной литературы по ВИЭ и использованию ВИЭ. | Постоянно | АНМ; Техн. университет; Гос. универс. |

# V. Пути реализации Программы

39. В соответствии с Энергетической Стратегией РМ до 2010 г. будет разработан и представлен для рассмотрения в 2006 г. Закон об использовании возобновляемых ресурсов энергии,  что будет способствовать усовершенствованию законодательства и успешному внедрению программ и проектов в области использования ВИЭ.

40. Программа будет реализовываться путем выполнения подпрограмм по использованию:

- Энергии биомассы;

- Солнечной энергии;

- Энергии ветра;

- Гидроэнергии;

- Других видов энергии.

## 8. Обеспечение научно-технической поддержки

41. А. Будут проведены на конкурсной основе организованные Высшим Советом по Науке и Технологическому Развитию мероприятия по следующим направлениям:

- создание и введение в эксплуатацию баз данных по энергетическому потенциалу ВИЭ, его территориальному распределению, использованию в настоящее время и в будущем, рациональному размещению производственных единиц по производству энергии из ВИЭ;

- технико-экономическое обоснование первоочередных проектов с составлением бизнес-планов: ветровые станции большой мощности, подключенные к сети; ветровые станции малой и средней мощности с автономным режимом работы; мелкие теплостанции (котельные) на основе биомассы для отопления социальных учреждений; централи по когенерации (электро и термо энергии) на основе биомасы; оборудование для выращивания культур и энергетических культур; комплексы оборудования по производству биотоплива (биодизель и этанол); новые источники энергии;

- производство биотоплива (комплексные установки по производству биодизеля и этанола); производство брикетов из ссельскохозяйственных отходов;

- разработка и ассимиляция (освоение) нового оборудования и технологий по преобразованию гидро- и ветроэнергии, электрогенераторов с малой скоростью вращении;.

- развитие пилотных станций, пилотных технологий по потверждению эффективности использования ВИЭ.

42. В. Реорганизация НАКЭ в Национальное Агентство по Консервации Энергии (энергосбережения) и Продвижения Возобновляемой Энергии ( НАКЭПВЭ).

Полномочия НАКЭПВЭ в области освоения возобновляемой энергии:

- проводит государственную экспертизу и энергетический аудит;

- разрабатывает проекты стандартов и технических предписаний по возобновляемой энергии и представляет их Правительству на утверждение;

- разрабатывает проекты договоров о свободном и недискриминационном  подключении к централизованным электрическим и тепловым сетям производителя возобновляемой энергии;

- составляет Регистр экономических агентов из области возобновляемой энергии;

- выдает лицензии на осуществление деятельности в области возобновляемой энергии;

- обеспечивает инвентаризацию имеющихся площадей и участков для освоения возобновляемых источников энергии;

- обеспечивает создание и ведение Базы данных о процессе освоения возобновляемых источников энергии;

- осуществляет информационную деятельность в данной области;

- содействует вовлечению общественных и научно-технических организаций в процесс освоения возобновляемых источников энергии;

- содействует международному сотрудничеству в данной области;

- выдает зеленые сертификаты и сертификаты соответствия;

## 9. Сочетание и  согласование с другими стратегиями и национальными программами

43. Настоящая Программа будет осуществляться в соответствии с Энергетической Стратегией РМ до 2010 г., Законом по энергосбережению, Национальной Программой по энергосбережению до 2003-2010 гг. и Решением Правительства РМ «О мерах по сокращению расходов на энергоресурсы в национальной экономике», Гос. Программами №1. «Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции в машиностроении на основе Know-How, новых материалов и технологий», “Разработка технологии производства и использования ВИЭ на основе первичных материалов и сельскохозяйственных отходов”, другими стратегиями, нац. и региональными программами, с которыми имеются межотраслевые взаимосвязи. Таким образом, будут создаваться социально-экономические условия для внедрения.

## 44. А. ВИЭ и сельское хозяйство

Сельское хозяйство может стать основным потребителем возобновляемой энергии: солнечная теплоэнергия в технологических процессах, фотоэлектрическая, ветровая или гидроэнергия для подъема воды и малого орошения и.т.д. Одновременно, сельское хозяйство является основным поставщиком биомассы, а в будущем может стать и поставщиком биотоплива путем выращивания рапса, сахарного сорго и других технических культур. Необходимо сочетать мероприятия настоящей программы с программами по развитию сельского хозяйства.

## 45. В. ВИЭ и лесоводство

Лесной сектор является основным поставщиком дров. Согласование мероприятий Программы с мероприятиями  Стратегии стабильного развития лесного сектора РМ (Решение Парламента № 350-XV от  12 июня 2001) предполагает использование древесных отходов и насаждений  энергетических культур. Одновременно это будет способствовать  доступу  лесного сектора к современным технологиям по сушке лекарственных трав с использованием  солнечной энергии.

## 46. С. ВИЭ и охрана окружающей среды

Одним из наиболее  выгодных результатов использования ВИЭ является уменьшение отрицательного влияния на окружающую среду, сокращение газовыделений, провоцирующих тепличный эффект, вредных веществ  загрязняющих воду, воздух и почву, что полностью соответствует целям Национальной Программы по обеспечению экологической безопасности (Решение Правительства № 447 от 10 апреля 2003.) Будут поддержаны общие проекты, осуществляемые Министерством Экологии и Природных Ресурсов и Министерством Промышленности и Инфраструктуры, финансируемые Национальным Экологическим Фондом и Фондом Энергосбережения.

## 47. D. ВИЭ и воспитание

Необходимо согласовать мероприятия по изменению учебных планов и содержания учебных программ гимназий, лицеев, колледжей и университетов в целях введения начальных и специальных курсов по ВИЭ. Предусматривается подготовка научных кадров высокой квалификации на курсах мастерата и докторантуры, а также разработка специальной программы по информированию и осознанию населением проблем в данной области.

## 10. Финансовая поддержка и таможенно-фискальная политика

48. Осуществление основной цели настоящей Программы – обеспечить ~ 6% из общего валового потребления энергоресурсов в 2010 г.- требует усовершенствования таможенно-фискальной политики государства и инвестиций в размере 540 млн. лей. Это позволит, начиная с 2010 г, замещать 7,0 – 8,7 PJ (167-210 тыс. т.н.э) импортируемого топлива, стоимость которого для конечного потребителя достигает 540-670 млн. лей/год.

50. Для обеспечения вышеуказанных инвестиций в Программе предусмотрены следующие финансовые источники:

- частичное финансирование проектов научных исследований и разработок и пилотных проектов из государственного бюджета;

- средства, полученные в результате осуществления общих проектов с зарубежными партнерами (международные гранты);

- вклады экономических агентов, которые будут участвовать в реализации проектов.

51. Внедрение инноваций и технологий использования ВИЭ оценивается на уровне 600 млн. лей и планируется, что они будут оплачены из государственного бюджета, а также экономическими агентами и потребителями ВИЭ, согласно «Закону по использованию ВИЭ», который будет  принят и при активных действий в рамках данной Программы.

51. В целях привлечения инвестиций со стороны местных и зарубежных экономических агентов для внедрения Программы, будут проводиться  мероприятия, которые будут осуществляться после разработки и утверждения Закона об использовании ВИЭ и дополнения Фискального Кодекса:

- освобождение от налогов местных производителей оборудования ВИЭ

- освобождение от НДС (TVA) на период 5 лет, импортируемого и местного оборудования и установок, необходимых для преобразования ВИЭ;

- освобождение от налога на прибыль на период 5 лет  экономических агентов,    внедряющих проекты в области ВИЭ, а также экономических агентов, использующих энергию ВИЭ в нормативный период окупаемости соответствующего оборудования.

52. Формируется Национальный  Фонд Возобновляемой Энергии (НФВЭ) по финансированию Национальной Программы по освоении  ВИЭ. Средства НФВЭ образуются из: а) до 1% - из ассигнований на энергетический сектор, предусмотренных в государственном бюджете; b) средств, полученных от реализации традиционных энергии и топлива; c)пожертвований и спонсорских средств физических и юридических лиц; d) национальных и международных грантов; e) другие законные источники.

53. Составляющая  НФВЭ, образующиеся от продажи традиционной энергии и традиционного топлива на основе специального налога на импортируемые в РМ первичные энергоресурсы, не включает отчисления от продажи на внутреннем рынке солярки, мазута, угля, бензина с низким октановым числом, импортируемой электроэнергии. Налог устанавливается на уровне (5%) от стоимости  импортируемых в республику энергоресурсов.

## 11. Основные выгоды  в  результате осуществления  Программы

54. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие  результаты:

- снижение импорта ископаемого топлива к 2010 г. на 7,0-8,7 PJ( 167-210 тыс. т н.э/ год), что составит ~ 40-50 млн.евро/год;

- снижение уровня загрязнения окружающей среды и газовыделений, вызывающих тепличный эффект на 74,5 тыс. тонн, так как биомасса (дрова и отходы, биогаз, биотопливо) имеют нулевой цикл выделения СО2;

- повышение показателей энергетической безопасности и снижение энергетической зависимости от импортируемых источников энергии;

- дополнительное  создание 5000 новых рабочих мест.

55. Мониторинг и внедрение Национальной Программы по использованию ВИЭ на 2006-2010 г. возлагается на соответствующие министерства, местные органы  власти и Национальное Агентство по Консервации Энергии и Продвижению Возобновляемой Энергии (НАКЭПВЭ).

## Приложение 1.

План действий по освоению возобновляемых источников энергии в Республике Молдова на период 2006-2010 гг.

План действий  институционального и законодательного характера

| Nr. ord | Название | Действия (мероприятия) | Цель и способ реализации | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Исполнители и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
| 1. | Координация работ в рамках Программы | Организация работ по разработке Плана действий по внедрения Стратегии освоения Возобновляеимых Источников Энергиии (ВИЭ). Мониторинг выполнения всех бизнес-планов по освоении ВИЭ. Разработка и представление проектов Постановлений Правительства по освоении ВИЭ Координация действий государственного сектора и частного в области освоения ВИЭ Инициация действий по экономии энергии с разработкой, внедрением и формированием рынка зеленных сертификатов. | Цель. Реализация в установленные и в полном запланированном объеме всех целей Программы. Разработка рекомендаций по повышению эффективности выполнения Программы. Рациональное использование ресурсов: кадровых, финансовых и материальных. Способы реализации: Организация разработки Планов действий по освоении ВИЭ и использовании возобновляемой энергии. Оценка достоверности выполнения Планов действий по освоению ВИЭ, проектов и достижимости поставленных целей в установленные сроки. Определение приоритетов по достижению поставленных в планах действий целей. Организация тендеров конкретных проектов, направленных на решение приоритетных задач Программы. Мониторинг выполнения Национальной Программы, утвержденных и финансируемых проектов. . Механизмы реализации: Рабочие совещания, научные семинары и конференции, оценка результатов выполнения Программы. | 2006-2010 | Координационный Совет по освоении ВИЭ | ИЭ АНМ, Отраслевые Министерства |
| 2 | Координация действий по популяризации результатов освоения ВИЭ в Республики Молдова ( Ориентировочная стоимость на периоде 2006-2010 гг. около 700,0 тыс. лей) | 1.Экспертиза тематики публикаций. 2.Организация конкурсов на самую значимую публикацию. 3.Выдвижение работ для участия в конкурсе на присуждении премий и других видов оценок | Цель: Повышения уровня информированности населения в области проблем освоения ВИЭ и использования возобновляемой энергии. Содействие достижения поставленных в Программе целей в области экологического воспитания населения и молодого поколения( школы, средние специальные учвбные заведения, системе высшего образования и т.п.) Способ реализации: Формулировка тематики, определение исполнителей , потребителей изданных материалов и тиража. Выявление самых лучших публикаций, самых ценный разработок, самого эффективного внедрения и внедрения с самым значимым объемом использования, в том числе внедрения устройств и технологий. Выявление и оценка инновационного уровня разработок в области ВИЭ и использования возобновляемой энергии, эффективности мероприятий в области пропаганды и популяризации в Республики Молдова значимости ВИЭ для экономики и повышения уровня жизни населения . Механизм реализации: Организация конкурсов, специализированных выставок (ярмарок) в содружестве с другими организациями, занимающимися проблемами присуждении премий, грамот, медалий и т.п. Издание серии книг и брошюр по популяризации использования возобновляемой энергии. | 2006-2010 | AНМ, ВСНТР |  |
| 3 | Анализ и освоение научного патримониума, созданного научным сообществом РМ в области ВИЭ. ( Ориентировочная стоимость на период 2006-2010 гг. около 200,0 тыс. лей) | Анализ выполненных научно-исследовательских и технологических работ. | Цель: Отбор наилучших работ для внедрения. Передача полученных реузльтатов государственым предприятиям и экономимческим. агентам для использования (на договорной основе). Способ осуществления: Оценивание рынка реализации продукта. Определение местных производителей продукта. Разработка технической документации. Выпуск небольших партий, оборудования. Коммерциализация изделий. Механизм реализации: Заключение финансовых договоров и договоров о сотрудничестве с потенциальными производителями. Авторское сопровождение внедрения результатов в производство. Оказание консультационных услуг и технической помощи на этапе освоения в производстве. | 2006-2010 | AŞM | Агентство по инновациям и технологическому трансферу, Организации исполнители проектов. |
| 4 | Закон о возобновляемой энергии. ( Ориентировочная стоимость на периоде 2006-2010 гг. около 200,0 тыс. лей) | Мероприятия по рассмотрению и принятию закона и реализации. | Принятие законодательных основ для эффективного продвижения политики по освоению ВИЭ. Разработка финансово-экономического механизма включения ВИЭ в оборот национальной экономики. Создание достоверного и благоприятного климата на энергетическом рынке для ВИЭ. | 2006 | Министерство Промышленности и Инфраструктуры, AНM. | Секция Физических и Инженерных Наук АНМ, ИЭ АНМ, АИТТ. |
| 5. | Согласование законодательства в области энергетики. ( Ориентировочная стоимость на периоде 2006-2010 гг. около 400,0 тыс. лей) | Внесение изменений и дополнений в законах об энергетике, об электроэнергии и по энерггосбережению, таможенного кодекса, фискальног кодекса, в СНИПы | Законы в области энергетики и энергии, закон об использовании ВИЭ должны установить основные принципы создания устойчивого энергетического комплекса, включающего ВИЭ. Включение в Закон об энергетике и об электрической энергии статей о ВИЭ. Изменение ст. 12 Закона по энергосбережению, включая технологии преобразования ВИЭ. Изменения и дополнения в таможенном и фискальных кодексах, нормах по строительству и проектированию (СНИПы), регламентах и в технических условиях. | 2006-2007 | Министерство Промышленности и Инфраструктуры, AНM, Министерство экономики и торговли, Министерство юстиции, агентство по развитию территории. | ИЭ АНМ, АИТТT, ТУМ, НАРЭ |
| 6 | Зональные и местные программы | Разработка зональных и местных программ по внедрении ВИЭ. | На основе Национальной Программы: Разрабатываются государственные программы, зональные и местные по освоении ВИЭ. Разрабатываются Планы действий по использованию возобновляемой энергии. Органы местной публичной власти обеспечивают мониторинг выполнения планов освоения ВИЭ и представляют информацию для включения в Банк данных. | 2006-2010 | Отраслевые Министерства . Районные советы | ИЭ АНМ, АИТТ, НАКЭПВЭ,ТУМ |
| 7 | Укрепление и создание организации с функциями в области продвижения ВИЭ. ( Ориентировочная стоимость на период 2006-2010 гг. около 3500,0 тыс. лей) | Реорганизация НАКЭ с расширением ее функций в область ВИЭ | Расширение функций новой организации НАКЭПВЭ. Изменение Регламента и регистрация новой организации. Функции НАКЭПВЭ в области освоения ВИЭ определены законом о возобновляемой энергии. | 2006 | Правительство Республики Молдова |  |
| Total cheltuieli | 2006-2010 | 5000 mii lei |

- Potenţialii executori şi  co-executori a lucrărilor

## Приложение 2.

Замещение ископаемого топлива  на 70 % за счет использования биомассы,

что составит  210  тыс. ту.т.

Общее число проектов - 12

Замещаемое топливо – 115730 ту.т.

Требуемые инвестиции – 131200 тыс. леев.

Отношение массы замещаемого топлива к инвестициям – 0,88 ту.т./1000 леев.

Раздел 1. Биоэтанол.

|  | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки исполне-ния | Необходи-мое финансиро-вание, тыс. лей | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо-го условного топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание центра по промыш-ленному производ-ству биоэтанола в Кагульском районе | Пилотный проект |  | 10 млн. долл. США | Агенство по иннова-циям и передаче техноло-гий АНМ |  |  | Срок реализации … 1 год с начала финансирования |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.2 | Изготовле-ние линии по переработ-ке сахарного сорго | Пилотный проект |  | 540.0 | SA „ART-MET” Chişinău |  |  | Срок изготовления линии … 2 года с начала финансирования. |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.3 | Получение этанола путем переработ-ки зерна и кукурузы алкоголь-ного сырья из сахарного сорго отходов гетероал-кидных и фильтрации масла | Пилотный проект |  | 37300 | SRL „Avante”; „La plopi” RM |  |  | Срок изготовления минимум … 2 года с начала финансирования |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.4 | Оборудование для ферментации сока из сахарного сорго | Пилотный проект | 2006-2008 | 1300 без стоимости ректификационных колонн | INVV |  |  | Производительность … 10 м3/день |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.5 | Установка электродинамической ректификации этанола | Пилотный проект | 2009-2010 | 700 | ИПФ АНМ; INVV | 8 ед. | 500 40000 | Производительность … 5 т/день |
|  |  | Внедрение |  | 2000 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.6 | Оборудование для выжимания сока из сахарного сорго | Пилотный проект | 2006-2008 | 3500 | ICMEA Mecagro ICAŞ | 150 ед. |  | Производительность … 4 т/ч сырья |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 6500 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.7 | Машина для уборки сахарного сорго | Пилотный проект | 2006-2008 | 2400 | ICMEA Mecagro | 40 ед. |  | Производительность … 0,5 га/час |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 5600 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.8 | Технология и оборудова-ние для подготовки стабильных смесей этанола с бензином | Пилотный проект | 2006-2008 | 20000 | ICMEA Mecagro ICAŞ | 3 ед. | 15700 на единицу оборудования 47100 |  |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 27000 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.9 | Завода по производ-ству биоэтанола из зерна и кукурузы в РМ | Пилотный проект и внедрение |  | 40 млн. евро | Компа-ния „VUCH” Чехия |  |  | Срок сооружения … 1 год |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

Раздел 2.  Биодизель.

|  | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необходи-мое финансиро-вание, тыс. лей | Произво-дитель оборудо-вания и техноло-гии | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо-го условного топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Технология и экспери-ментальная установка для производ-ства биотоплива (биодизель) | ОКР | 2006-2007 | 800 | АНМ; ИЭ и другие участни-ки | 25 ед. | 2-3 тыс. т.у.т. в год на 1 установку 50000 |  |
|  |  | Пилотный проект | 2008 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 2500 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 2.2 | Производ-ство биодизеля из масла рапса | Пилотный проект |  | 12000 | SRL „IRITAL-NORD” V. Ţuţuc Chişinău |  |  | Срок выполнения … 2 года |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 2.3. | Создание и пуск предприя-тия по производ-ства биодизеля | Пилотный проект |  | 2 млн. евро | SRL „Paciole” valeriu Manole, Drochia |  |  | Производительность … 5000 т/год Срок создания … 2 года |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

Раздел 3.  Биогаз.

|  | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необхо-димое финансиро-вание, тыс. лей | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо-го условного топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Получение биогаза из жидких отходов и его когенерация в электро- и теплоэнер-гию | Пилотный проект. Создание биореактора с навесной микрофло-рой | 2006-2007 | 550 | Государ-ственный Универси-тет; Научный центр «Приклад-ная химия и экология»; Завод «Пище-маш»; Завод «Техноло-гического оборудо-вания». | с/х предпри-ятия |  | Объем биореактора 20-25 м3. Электрическая мощность генератора … 21 кВт. Производительность 25…35 м3 газа в день |
|  |  | Внедрение | 2008-2010 | 1.500 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 3.2 | Установка для получения биогаза | Пилотный проект | 2006-2007 | 5000 | Гос. Технич Унив. | с/х предпри-ятия |  | Объем ферментатора … 700 м3. Производительность …800 м3 / день Окупаемость кап.вложения … 15 лет |
|  |  | Внедрение | 2008-2010 | 10000 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

Раздел 4.  Твердые  виды биомассы.

|  | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки исполне-ния | Необхо-димое финанси-рование | Производи-тель оборудова-ния | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо-го условного топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Оборудова-ние для брикетиро-вания раститель-ных отходов | Пилотный проект | 2008-2009 | 6000 | ICMEA „Mecagro”; II „Ivan Nechit”; ИЭ АНМ | 200 ед. | 130 за сезон на единицу 26.000 | Производительность … 100 кг /ч или 300 т/сезон |
|  |  | Внедрение | 2010 | 14.000 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 4.2 | Котлы для сгорания раститель-ных отходов | Пилотный проект | 2007-2008 | 40 | II „Ivan Nechit”; ИЭ АНМ | 20 ед. | 1,5 на единицу 30,0 | Тепловая мощность … 10…15 кВт. |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 60 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 4.3 | Изготовле-ние уста-новки по производ-ству грану-лированных древесных брикетов из раститель-ных отхо-дов и уст-ройства по измельче-нию пер-вичного материала | Пилотный проект |  | 260,0 | SA „ARTMET” |  |  | Срок изготовления 1 год с начала финансирования |
|  |  | Внедрение |  | 800.0 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 4.4 | Предприя-тие по переработ-ке твердых бытовых отходов | Пилотный проект | 2008 | 200.0 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 600.0 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

## Приложение 3.

Замещение ископаемого топлива  на 14 % за счет ГЭС,

что составит  42 тыс. т.у.т

Общее число проектов - 2

Замещаемое топливо –  4960 ту.т.

Требуемые инвестиции – 5520 тыс. леев.

Отношение массы замещаемого топлива к инвестициям – 0.9 ту.т./1000 леев.

Раздел 1. Автономные  ГЭС.

| № | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необхо-димое финанси-рование | Произво-дитель оборудо-вания, тыс. лей | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо=го условно-го топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микро-гидростанция поточного типа для малого орошения | Пилотный проект | 2008-2009 | 80 | Технич. Универс.; ИЭ АНМ; «Энерго-проект» |  | 2,4 | Орошаемая площадь… 3 га; Установленная мощность … 5 кВт; Срок окупаемости … 2 года; Общая установленная мощность … 2 МВт. |
|  |  | Внедрение | 2008-2010 | 240.0 |  | 400 ед. | 960 |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

Раздел 2. Системные  ГЭС.

|  | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необхо-димое финанси-рование | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо-го условного топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Микро-гидростанция деривационного типа | Пилотный проект | 2009-2010 | 1200 | Технич. Универс.; ИЭ АНМ; «Энерго-проект» |  | 4000 | Установленная мощность … 200 кВт; Выработка электроэнергии за год … 1050 МВт.ч; Срок окупаемости … 2 года; |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 4000 | Технич. Универс.; ИЭ АНМ; «Энерго-проект» | 10 ед. | 4000 |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

## Приложение 4.

Солнечная энергия

Замещение ископаемого топлива за счет солнечной энергии на 10% к 2010 году,

что должно составить 30 000 ту.т./год

Общее число проектов - 9.

Замещаемое топливо – 63870 ту.т.

Требуемые инвестиции – 17195 тыс. леев.

Отношение массы замещаемого топлива к инвестициям – 3,7 ту.т./1000 леев.

Раздел 1.  Гелиотермические установки.

| № № п/п | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки исполне-ния | Необходимое финансирова-ние, тыс. леев | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемого условного топлива, т.у.т. | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Нагреватели воды проточного типа | ОКР | 2007 | 80 | IE AŞM Î.S. «ASEL-TEH» „Te Ca Pro” Srl, „Art Met” SA | С/х предпри-ятия, объекты комму-нального хозяйства 171 един. | 1,2…120 ту.т. в единице за сезон | Объем: 0,6 ....60 m3 Производительность: 100 litr/m2 Температура нагреваемой воды: +50.... 700C Стоимость теплоэнергии: 200ML/Gcal 200 лей/Гкал Срок окупаемости: 2..3 года |
|  |  | Пилотный проект | 2008-2009 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 255 Σ=485 |  |  | 1030 |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.2 | Нагревате-ли воды емкостного типа | ОКР | 2007 | 80 | IE AŞM Î.S. «ASEL-TEH» | Индиви-дуальные хозяйства 5630 шт. | 0,04…1,2 ту.т. в единице за сезон 5700 | Объем: 0,02 ....0,6 m3 Производительность:: 100l/m2 Температура нагреваемой воды: +50...+700C Стоимость теплоэнергии: 200ML/Gcal Срок окупаемости: 2..2,5 года |
|  |  | Пилотный проект | 2008 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 5585 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тердер |
| 1.3 | Солнечные нагреватели воздуха для сушки кукурузы | НИР | 2007 | 50 | IE AŞM Î.S.”ASELTEH „Te Ca Pro” Srl, | С/х предпри-ятия 126 един. | 15 ту.т. в единице за сезон | Производительность: 100 т в сезон Площадь солнечных коллекторов: 160 m2 в единице Доля солнечных коллекторов: 85% Срок окупаемости: 2..3 года |
|  |  | ОКР | 2008 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Пилотный проект | 2009- 2010 | 180 |  |  | 1900 |  |
|  |  | Внедрение | 2010 | 320 Σ=610 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контактное лиц о (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 1.4 | Сушилка для фруктов | ОКР | 2007 | 70 | ИЭ Институт энергети-ки АНМ | С/х предпри-ятия 1700 ед. | 38 ту.т. за сезон 45600 | Площадь солнечных коллекторов: 100 m2 Производительность: 10 т сухого продукта за сезон Мощность теплостанции на основе с/х отходов 50 кВт. Доля солнечной энергии в общем электропотреблении: 30% Срок окупаемости инвестиций: 1 год |
|  |  | Пилотный проект | 2007 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2008-2010 | 280 Σ=500 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 1.5 | Сушилка для лекарствен-ных растений | ОКР | 2007 | 35 | Институт энергети-ки АНМ | С/х предпри-ятия | 20 ту.т. за сезон 1600 | Площадь солнечных коллекторов: 50 m2 Производительность: 5 т сухой продукции за сезон Мощность теплостанции на основе с/х отходов 25 кВт. Потребление отходов за сезон …30т. Доля солнечной энергии в общем электропотреблении: 30% Срок окупаемости инвестиций: 2 года |
|  |  | Пилотный проект | 2008 | 115 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2008-2010 | 250 Σ=400 |  | 80 ед. |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 1.6 | Солнечная сушилка для раститель-ных материалов | НИР | 2007 | 70 | ИЭ | с/х предприятия 91 ед. | 5 ту.т. за сезон в единице 460 | Площадь солнечных коллекторов: 50 m2 Производительность: 5 т сухой продукции за сезон в единице Доля солнечной энергии: 80% Срок окупаемости инвестиций: 2-3 года |
|  |  | ОКР | 2008 | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Пилотный проект | 2008 | 250 | ИЭ; Î.S.”ASELTEH |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2009-2010 | 600 Σ=1030 | Î.S.”ASELTEH |  |  |  |
| 1.7 | Эффективные солнечные установки с регулируемыми тепловым режимом для сушки раститель-ной продцуции | НИР | 2006 | 62,0 | ИЭ АН | с/х предприятия, кооперативы, ыермерские хозяйства 600 ед. | 0,2 ту.т. с 1 м3 установки за асезон 7200 |  |
|  |  | ОКР | 2007-2008 | 90,0 | ИЭ |  |  |  |
|  |  | Пилотный проект | 2009-2010 | 120,0 Σ=272 | Î.S.”ASELTEH |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 1.8 | Комбиниро-ванная солнечно-топливная система теплоснаб-жения с аккумулято-рами тепла (перспек-тивная разработка) | НИР ОКР | 2006 2007 | 30 | ИЭ АНМ ИЭ АНМ Î.S.”ASELTEH | Индиви-дуальные хозяйства и коопера-тивы | 1 тут. за сезон в единице | Продуктивная площадь: 20 m2 Площадь солнечных коллекторов: 10 м2 Доля солнечной энергии: 80% Срок окупаемости инвестиций: 1-2 года |
|  |  | Пилотный проект | 2008 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2008 | 6000 |  | 241 ед. | 240 |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 1.9 | Энергоэф-фективный солнечный дом антисесми-ческой конструкции перспек-тивная разработка) | НИР | 2007-2008 | 420 | Союз архитекторов; Местные публичные администрации; МТС „Te Ca Pro” Srl |  | 140.0 | Se vor utiliza materiale locale de construcţie. Intensitatea energetică la faza de construcţie se va reduce la 50%. Consumul propriu de energie la exploatare se va reduce la 80%,. Pentru alimentare se vor utiliza R.R.E,: energia vântului, energia solară(termică şi PV) , Suprafaţa totală 140 m.p. |
|  |  | ОКР | 2009 | 1230 |  |  |  |  |
|  |  | Пилотный проект | 2010 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2010-2014 | 8000 Σ=12650 |  | 40 ед. |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Uniunea arhitecţilor din Republica Moldova, IE AŞM Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail.) ТЕНДЕР |

Раздел 2. Фотоэлектрические установки .  Замещение ископаемого топлива за счет фотоэлектроэнергии  на  0,1 % что составит 3 00 т.у.т.

Секция А. Фотоэлектрические и PV-термальные (когенерационные )модули.

| № № п/п | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки исполне-ния | Необходимое финансирова-ние, тыс. леев | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемого условного топлива, ту.т. | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Фотоэлек-трические ячейки и модули на основе кремния | Создание экспери-ментальной партии фотоэлек-трических ячеек на основе кремния | 2006-2007 | 600 | ИПФ АНМ; Государ-ственный Универ-ситет; АО «Мезон». |  | 0,02 ту.т. на единицу | Диаметр пластин … 100 мм; КПД … 12 %. Солнечный пульт мощностью 25 Вт по технологии Технического Университета. |
|  |  | Пилотный проект. Создание экспери-ментальной модели солнечного модуля на основе PV из кремния путем пульвериза-ции | 2006-2007 | 100 | Государ-ственный Универ-ситет; Завод «Топаз АО «Мезон». |  |  |  |
|  |  | Организо-вать производст-во ячеек и модулей PV на одном из предприя-тий Республики Молдова | 2008-2009 |  | АО «Мезон» |  |  | Технико-экономические показатели будут определяться на основе результатов полученных при реализации проекта НИР. |
|  |  | Внедрение и организа-ция производст-ва |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 2.2 | Structuri în bază de Si, InP şi GaN pentru conversia fotovoltaica şi optoelectro-nică |  | 2006-2010 | 150.0 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) dr. Leonid Gorceac |
| 2.3 | Obţinerea şi caracterizarea de materiale noi CuIn3Se5 şi altele |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) acad. Ernest Aruşanov |
| 2.4 | Module fotovoltaice pe baza hetejoncţiu-nilor Cds-Cd Te |  | 2006-2010 | 150.0 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) dr.hab. Petru Gaşin |
| 2.5 | Nanotehno-logie cu tratament fotonic şi depunere chimică pentru celulele solare şi sensorii în baza semiconduc-torilor nanostructu-raţi |  | 2006-2010 | 89.0 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) dr. hab. Tudor Şişianu |
| 2.6 | Tehnologia optimizată de confecţionare a celulelor solare, panourilor fotovoltaice de înaltă eficienţă şi costuri reduse |  | 2006-2010 | 46.4 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) dr. hab. Viorel Trofim |
| 2.7 | Tehnologia compoziţelor nanodimen-sionale şi elaborarea receptorilor |  | 2006-2007 | 110.0 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) acad. Dr. hab. Petru Gaşin |
| 2.8 | Sisteme fotovoltaice şi fotoelectro-chimice cu eficienţă majorată În baza materialelor semiconductoare solare şi oxidice. |  | 206-2007 | 110.0 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) acad. Alexei Semaşchevici |
| 2.9 | Cercetarea teoretică şi experimentală a panourilor fotovoltaice în baza celulelor solare bilaterale cu concentratoare staţionare |  | 2006-2007 | 27.2 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) acad. Alexei Semaşchevici |
| 2.10 | Сооружение промышле-нно-производ-ственного комплекса. | Пилотный проект и внедрение |  | 100 млн. евро | STB Advanced tehnology Ltd |  |  | Срок создания … 3 года На базе новых технологий, включая получение и использова-ние поли- и монокристаллов кремния для утилизации солнечной энергии в Кагульском районе |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |

Секция Б. Фотоэлектрические установки.

| № № п/п | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки исполне-ния | Необходимое финансирова-ние, тыс. леев | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемого условного топлива, ту.т. | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 2.2 | Солнечная система для малого орошения | Пилотный проект. Разработка солнечной системы на фотоэлектромодулях | 2007-2009 | 100 | ИПФ АНМ; АО «Топаз» |  | 0,82 ту.т. на единицу | Мощность фотоэлектрических модулей … 1 кВт; Орошаемая площадь … 1 га; Высота малометрическая … 20 м; Доля солнечной энергии а общем потреблении … 100 %; Срок окупаемости … 1 год. Мощность фотоэлектрических модулей … 750 кВт; Орошаемая площадь … 750 га; Срок окупаемости … 1 год. |
|  |  | Внедрение. Солнечная система малого орошения | 2008-2010 | 25400 (33,8 – за единицу) |  | с/х предприя-тия 750 единицу | 615 т.у.т. |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |
| 2. 2.4 | Агрегат бесперебойного питания на основе фотоэлектрических модулей | НИР | 2007 | 80.0 |  | Объекты связи, здравоохранения, Минис-терство обороны |  | Мощность … 2-3 кВт и 40-80 кВт. |
|  |  | ОКР | 2008 | 130.0 |  |  |  |  |
|  |  | Пилотный проект | 2009 | 310.0 |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение | 2010 | 650.0 Σ=1170 |  |  |  |  |
| Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) ТЕНДЕР |

## Приложение 5.

Замещение ископаемого топлива  на 1,5   % за счет ветровой энергии,

что составит  4,5  тыс. ту.т

Общее число проектов - 5

Замещаемое топливо –  207660 т.у.т.

Требуемые инвестиции – 392920 тыс. леев.

Отношение массы замещаемого топлива к инвестициям –  0,53   т.у.т./1000 леев.

Раздел 1. Автономные  ВЭУ для выработки электроэнергии.

| № | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необхо-димое финанси-рование, тыс. лей | Произво-дитель оборудо-вания | Потре-битель энергии | Обьем замещае-мого условно-го топлива, т.у.т | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тестирова-ние ветренной установки малой мощности в реальных условных экспери-ментах | ОКР | 2006-2007 | 100 | ИЭ АНМ; ÎS ASEL-TEH | Инди-виду-альные хозяйс-тва | 450 на единицу | Мощность … 3 кВт. |
|  |  | Внедрение | 2007-2010 | 400 |  | 25 ед. | 1125 |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.2 | Ветроуста-новка со спираль-ным ротором | ОКР | 2006-2007 | 5.0 | ИЭ АНМ; Лаб. ветроэн. «Инова-тор» |  | 15.0 на единицу | Мощность … 1 кВт Номинальное напряжение 12 В. |
|  |  | Пилотный проект | 2007 | 15.0 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.3 | Ветроуста-новка со спираль-ным ротором | ОКР | 2006-2007 | 40,0 | ИЭ АНМ; Лаб. ветроэн. «Инова-тор»; ЦАМ АНМ | Данче-ны, Церко-вь Свято-го Дмит-рия | 75,0 на единицу | Мощность … 5 кВт Номинальное напряжение … 24 В. |
|  |  | Пилотный проект | 2007 | 200,0 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.4 | Асинхрон-ный генератор емкостного возбужде-ния, низкоскоростной | Пилотный проект | 2008-2010 | 40.0 | ИЭ АНМ; Завод «Гидро-помпа» | 25 ед. |  | Для ветроагрегатов мощностью: 0,2 … 3 кВт; Скорость вращения: 375 ... 500 об./мин. |
|  |  | Внедрение | 2010 | 60.0 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.5 | Ветровая ферма | Пилотный проект | 2006-2007 | 1700 | ИЭ АНМ; ЦАМ АНМ |  | 345,0 | Ферма включает 10 ветроустановок со спиральным ротором; Общая мощность … 35 кВт. Напряжение … 24 В. |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 17 | Ветроуста-новка с мощностью до 10 кВт | Пилотный проект | 3630 |  | SA „ART-MET”, Chişinău |  | 100,0 | Срок изготовления … 1 год с начала финансирования. |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

Раздел 2. Системные  ВЭУ для выработки электроэнергии.

| № | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необхо-димое финанси-рование | Произво-дитель оборудо-вания | Потре-битель энергии | Обьем замеща-емого условно-го топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ветровая электростанция | Пилотный проект | 2007-2008 | 10.000 | Техничес. Универс.; ИЭ АНМ; Энерго-проект | Переда-ча элек-тро-энергии в сеть | 740 | Установленная мощность ... 0,6 МВт; Выработка электроэнергии ... 1950 МВт.ч; Срок окупаемости инвестиции ... 8 лет |
|  |  | Внедрение | 2008-2010 | 68.000 |  | 8 единиц | 5920 |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 2.2 | Ветровая ферма | Внедрение |  | 20 млн. евро | Infusion Company Португа-лия |  | 200000 | Внедрение ветроуста-новки с мощностью 20 МВт; Срок сооружения и пуска … 2 года с начала финансирования. |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

Раздел 3. Механические (в т.ч. ирригационные)  ВЭУ без выработки электроэнергии.

| № | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки исполнения | Необхо-димое финанси-рование, тыс. лей | Произво-дитель оборудо-вания | Потре-битель энергии | Обьем замещае-мого условно-го топлива | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ветровая установка для насосной станции |  |  | 50,0 |  |  |  | Орошаемая площадь … 1 га; Установленная мощность … 5 кВт; Срок окупаемости … 1 год |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

## Приложение 6.

Замещение ископаемого топлива  на 4,4 % за счет других видов ВИЭ,

что составит  13,2 тыс. ту.т

Раздел 1. ТНУ использующие низкопотенциальные источники тепла.

Общее число проектов - 2

Замещаемое топливо –     14,2 тыс. ту.т.

Требуемые инвестиции – 50550 тыс. леев.

Отношение массы замещаемого топлива к инвестициям –   0.28              ту.т./1000 леев.

| № | Название проекта | Основные Этапы Стадия | Сроки испол-нения | Необходи-мое финансиро-вание | Произво-дитель оборудо-вания | Потреби-тель энергии | Обьем замещаемо-го условного топлива, ту.т | Технические показатели установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Теплонасосная установка с использованием сбросного тепла на ТЭЦ-2 | Пилотный проект | 2008-2010 | 45.000 | ИЭ АНМ; ТЭЦ-2; Проект-ный институт «Энерго-проект» | ТЭЦ-2 Муниципий Кишинэу | 14.000 в год | Работает совместно с блоком 80 МВт; Параметры определятся на стадии проектирования |
|  |  | Внедрение |  |  |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.2 | Увеличение эффективности системы отопления г. Кишинева путем использования низкопотенциального тепла на теплопунктах города с помощью тепловых насосов | Пилотный проект и Внедрение | 2007-2008 | 550 | ИЭ АНМ; «Термо- ком» |  | 185 ту.т. на один теплонасос | Мощность теплонасосной установки ... 6 Гкал/ч; Выработка дополнительной тепловой энергии ... 1300 Гкал за сезон |
|  |  |  | 2008 | 1500 |  |  |  |  |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |
| 1.3 | Подземные термальные воды и их энергетический потенциал | НИР и ОКР | 2006-2007 | 350.0 | Институт геофизи-ки АНМ |  |  | Карта распределения термальных вод по территории Молдовы; Изучение использования термальных вод в условиях Молдовы. |
| Организация – исполнитель и соисполнители Руководитель проекта. Контктное лицо (ФИО тел e-mail) Тендер |

## Приложение 7.

Таблица обобщенных показателей по перспективному внедрению нетрадиционных источников энергии на период 2006-2010 гг.

Количество проектов – 30;

Замещаемое топливо – 406 тыс. ту.т;

Необходимые инвестиции – 597 млн. леев.

| № п/п | Наименование программы | Планируемое замещение топлива | Количество проектов | Необхо-димое финанси-рование, млн.леев, млн. леев | Коли-чество замещае-мого топлива по проектам, тыс. ту.т/ на 2010 г. | Годовое замещение топлива на 1000 леев общих инвестиций ту.т/1000 леев | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |
| 1. | Биомасса | 70 | 210 | 12 | 131,2 | 115,7 | 0,88 |  |
| 2. | Гидроэлектростанции | 14 | 42 | 2 | 5,5 | 5,0 | 0,9 |  |
| 3. | Солнечная энергия | 10 | 30 | 9 | 17,2 | 63,9 | 3,7 |  |
| 4. | Ветровая энергия | 1,5 | 4,5 | 5 | 392,9 | 207,7 | 0,53 |  |
| 5. | Другие виды энергии | 4,4 | 13,2 | 2 | 50,5 | 14,2 | 0,28 |  |
| 6. | Всего | 100 | 300 | 30 | 597,4 | 406,4 | 0,69 |  |

## Anexa 8

Tabelul acronimelor proiectului Programului naţional de valorificare a SRE în Republica Moldova în aa. 2006-2010

| S.R.E | Surselor regenerabile de energie |
| --- | --- |
|  | Возобновляемые источники энергии |
| R.R.E | Resurselor regenerabile de energie |
|  | Возобновляемые энергетические ресурсы |
| CHE | Centrală hidroelectrică |
|  | Гидроэлектростанция |
| CE | Centrală eolienă |
|  | Ветровая электростанция |
| GES | Gaze cu efect de seră |
|  | Газы с тепличным эффектом |
| TVA | Taxa pe valoare adăugată |
|  | Налог на добавочную стоимость |
| AŞM | Academia de Ştiinţe a Moldovei |
|  | Академия наук Молдовы |
| IE AŞM | Institutul de Energetică al Academia de Ştiinţe a Moldovei |
|  | Институт энергетики АНМ |
| IEG AŞM | Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM |
|  | Институт экологии и географии АНМ |
| IFA AŞM | Institutul de Fizică Aplicată al AŞM |
|  | Институт прикладной физики АНМ |
| IGS AŞM | Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM |
|  | Институт геологии и сейсмологии АНМ |
| IGFP AŞM | Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM |
|  | Институт генетики и физиологии растений АНМ |
| IC AŞM | Institutul de Chimie AŞM |
|  | Институт химии АНМ |
| IIETI AŞM | Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM |
|  | Институт электронной инженерии и промышленных технологий АНМ |
| IISD AŞM | Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM |
|  | Институт истории, государства и право АНМ |
| IPC AŞM | Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM |
|  | Институт культурного наследия АНМ |
| IFSŞP AŞM | Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM |
|  | Институт философии, социологии и политических наук АНМ |
| IEFS AŞM | Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM |
|  | Институт экономики, финансов и статистики АНМ |
| CAM AŞM | Centrul de Automatizări şi Metrologie AŞM |
|  | Центр автоматизации и метрологии АНМ |
| MET | Ministerul Educaţiei şi Tineretului |
|  | Министерство Образования и Молодежи |
| UTM | Universitatea Tehnică a Moldovei MET |
|  | Технический университет Молдовы |
| USM | Universitatea de Stat a Moldovei |
|  | Государственный университет Молдовы |
| UASM | Universitatea Agrară de Stat a Moldovei MET |
|  | Государственный аграрный университет Молдовы |
| UST | Universitatea de Stat din Tiraspol MET |
|  | Тираспольский государственный университет |
| UPS „Ion Creangă” | Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” MET |
|  | Государственный педагогический университет „Ion Creangă” |
| IŞE MET | Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei MET |
|  | Научный институт воспитания |
| CŞCAE | Centrul ştiinţific „Chimia aplicată şi ecologia” |
|  | Научный центр « Прикладная химия и экология» |
| IPA „N.Dimo” | Institutul de Pedologie şi Agrochimie „N.Dimo” MAIA |
|  | Институт земледелия и агрохимии „N.Dimo” |
| MAIA | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
|  | Министерсво сельского хозяйства и пищевой промышленности |
| INVV | Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie |
|  | Национальный институт виноградарства и виноделия |
| ICCC „Selecţia” | Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” |
|  | Научно-исследовательский институт полевых культур |
| IF„Porumbeni” | Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” |
|  | Институт фитотехнии „Porumbeni” |
| ICMEA Mecagro | Institutul de cercetări a mecanizării şi electrificării agriculturii MECAGRO |
|  | Научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства |
| ICPP | Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor |
|  | Научно-исследовательский институт защиты растений |
| IZMV | Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară MAIA |
|  | Институт зоотехники и ветеринарной медицины |
| IMDRP MAIA | Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare MAIA |
|  | Институт менеджмента, развития села повышения квалификации |
| IP „ENERGOPROIECT”- | Institutul de Proiectări „ENERGOPROIECT” |
|  | Проектный институт „ENERGOPROIECT” |
| ITA | Institutul de Tehnologii Alimentare MAIA |
|  | Институт пищевых технологий |
| CCV SRE | Consiliul coordonator privind valorificarea surselor regenerabile de energie |
|  | Координационный совет по освоении ВИЭ |
| AGEPI | Agentia de stat pentru proprietatea intelectuala a Republicii Moldova |
|  | Государственного Агентства по Интеллектуальной Собственности |
| ANRE | Agenţia Naţoională pentru Reglametare în Energetică |
|  | Национальное агентство по регулировании в энергетике |
| ANCE | Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |
|  | Национальное агентство по энергосбережению |
| ANCEPER | Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei şi Promovarea Energiei Regenerabile |
|  | Национальное агентство по энергосбережению и продвижению возобновляемой энергии |
| AITT AŞM | Agenţia de Inovare şi transfer tehnologi a AŞM |
|  | Агентство по инновациям ми технологическому трансферу |
| FNER | Fondul Naţional pentru Energia Regenerabilă |
|  | Национальный фонд возобновляемой энергии |
| FCFR | Fondul Cercetărilor Fundamentale din Rusia |
|  | Фонд фундаментальных исследований России |
| AAI „Moldova-Vin” | Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” |
|  | Агроиндустриальное агентство „Moldova-Vin” |
| AAPL | Autorităţile administrării publice locale |
|  | Органы местного публичного управления |
| SA „ART-MET” | Societate pe Acţiuni „ART-MET” |
|  | Акционерное общество „ART-MET” |
| SRL „Avante” | Societate cu Răspundere Limitată „Avante” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „Avante” |
| SRL „La plopi” | Societate cu Răspundere Limitată „La plopi” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „La plopi” |
| „IRITAL-NORD” SRL | SRL - Societate cu Răspundere Limitată„IRITAL-NORD” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „IRITAL-NORD” |
| SRL „Paciole” | Societate cu Răspundere Limitată „Paciole” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „Paciole” |
| „Te Ca Pro” Srl | Societate cu Răspundere Limitată „Te Ca Pro” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „Te Ca Pro” |
| S.A. «Mezon» | Societate pe acţiuni «Mezon» |
|  | Акционерное общество «Mezon» |
| Topaz | Uzina „Topaz” |
|  | Завод „Topaz” |
| Î.S. «ASELTEH» | Întreprinderea de Stat «ASELTEH» |
|  | Государственное предприятие «ASELTEH» |
| «Hidropompa» | Uzina „HIDROPOMPA”, Chişinău |
|  | Завод „HIDROPOMPA”, Кишинэу |
| CET-2 | Centrală Electrică cu Termoficare, Chişinău |
|  | Тепловая электрическая станция ТЭЦ-2, Кишинэу |
| Termocom | Societate pe Acţiuni TERMOCOM ,Chişinău |
|  | Акционерное общество TERMOCOM |
| II „Ivan Nechit” | Întreprindere Individuală „Ivan Nechit” |
|  | Индивидуальное предприятие «Иван Некит» |
| UA | Uniunea arhitectorilor |
|  | Союз архитекторов |
| LEE „Inovatorul” | Lab. Energie eoliană „Inovatorul” |
|  | Лаборатория ветроэнергетики „Inovatorul” |
| „VUCH” | Compania din Cehia |
|  | Компания их Чехии |
| STB Advanced tehnology Ltd | Companie cu răspundere limitată |
|  | Компания с ограниченной ответственностью |
| Infusion Company | Companie din Portugalia |
|  | Компания из Португалии |