Cooling systems of milk, fruit and vegetables storage with low consumption of energy

L. Volconovich, M. Kiorsak, D. Oprea

Technical University of Moldova

Turcuman L., A. Volconovich,

IPE, Academy of Science of Moldova

V. Rotari, V.Slipenki

Agrarian University of Moldova

Abstract Article is devoted to use of a natural cold for cooling milk and fruit and vegetables storage. The analysis of the block diagrams, description of storehouses and the curves of temperature and air humidity changes for various types of cooling systems are given; the analysis of quality of vegetables and fruit and energy expenses per unit of production are done, which prove the efficiency of the offered systems.

Keywords: a natural cold, milk cooling systems and fruit and vegetables storage, block diagrams analysis, temperature and humidity of air curve changes.

Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie

L. Volconovici, UAŞM; M. Chiorsac, D. Oprea

Universitatea tehnica a Moldovei

Turcuman L., A. Volconovici,

Academia de Ştiinta a Moldovei

V. Rotari, Slipenchi,

Universitatea Agrara a Moldovei

Rezumat. Lucrarea este dedicată utilizării frigului natural la răcirea laptelui, păstrare fructelor şi legumelor. Sunt analizate schemele de structură, descrierea schematică a depozitelor, sunt prezentate curbele de variaţie a temperaturii şi a umidităţii aerului pentru diferite sisteme de răcire, analizate calitatea păstrării fructelor şi legumelor, şi cheltuielile de energie pe o unitate de producţie, ce demonstrează eficienţa sistemelor propuse.

Cuvinte-cheie: Frigul natural,  sisteme de răcire a laptelui, păstrarea fructelor şi legumelor, scheme de structură, curbele de variaţie a temperaturii şi a umidităţii aerului.

Энегосберегающие системы охлаждения молока и хранения фруктов и овощей

Л. Волконович, М. Киорсак, Д. Опря

Технический университет Молдовы

Л.Туркуман, А. Волконович

Академия наук Молдовы

В. Ротарь, В. Слипенки

Аграрный университет Молдовы

Аннотация Работа посвящена использованию натурального холода для охлаждения молока и хранения фруктов и овощей. Даны: анализ структурных схем, схематическое описание хранилищ, приведены кривые изменения температуры и влажности воздуха для различных типов охлаждающих систем, анализ качества хранения овощей и фруктов и энергозатраты на единицу продукции, что доказывает эффективность предложенных систем.

Ключевые слова: натуральный холод, системы охлаждения молока и хранения фруктов и овощей, анализ структурных схем, кривые изменения температуры и влажности воздуха.

Sistemele cu frig artificial (Fig. 1a) şi natural (Fig.1b) sunt sisteme complexe, compuse respectiv din 5...6 subsisteme (mediul ambiant, operator, tehnologie, utilaj electric, bloc de reglare, produsul răcit) unite între ele prin zeci de legături.

Sistemul cu frig artificial practic nu depinde de mediul ambiant, pe când sistemul cu frig natural depinde integral de parametrii mediului ambiant (temperatura, umiditatea relativă şi viteza aerului, durata perioadelor rece şi caldă ale anului, etc.).

Sistemele cu frig artificial sau natural utilizează la răcirea laptelui aer sau apă în răcitoare capacitive şi apă în răcitoare în flux.

La păstrarea fructelor şi legumelor pot fi utilizate următoarele sisteme de răcire:

- răcirea directă;

- răcirea indirectă;

- răcirea cu aer.

Răcirea directă - consumuri reduse de energie, scheme complexe de distribuţie a agentului frigorific, posibilitatea pierderii unor mari cantităţi de agent în cazul unor neetanşeităţi.

Răcirea indirectă (cu saramură) - au răcitoare cu răcirea intensivă cu aripioare, care diminuează spaţiile de depozitare, siguranţă în funcţionare mai bună volum redus de agent frigorific, reglare şi automatizare uşoară, consum de energie mai mare cu cca. 5 ... 6% faţă de răcirea directă. Spaţii de depozitare cu utilizarea sistemului de răcire indirectă sunt prezentate în Fig. 2.

a)

b)

Fig. 1 Structura sistemelor cu frig artificial (a) şi natural (b).

Răcirea cu aer - consum redus de metal volum redus de agent frigorific, asigură distribuţia uniformă a temperaturii în magaziile frigorifice, permite topirea periodică şi evacuarea în exterior a gheţii depuse pe vaporizatoare, care sunt amplasate în afara camerelor frigorifice, consumul de energie, creşte cu 20 ... 25% faţă de răcirea directă (datorită ventilatoarelor şi pătrunderilor de căldură prin tubulaturi), uscare intensă a produselor. Sistemele de răcire cu aer şi combinată sunt prezentate în Fig.3. a şi b.

Datele experimentale de la depozitele de păstrare a merelor din mun. Chişinău şi r-nul Călăraşi (Fig. 4) demonstrează, că:

- temperatura şi umiditatea aerului în depozite este respectiv cea mai scăzută şi cea mai înaltă la sistemul de răcire indirectă, instalat în partea de sus a depozitului;

- temperatura şi umiditatea aerului în depozit este respectiv cea mai înaltă şi cea mai scăzută la sistemul de răcire cu aer;

- mai puţin influenţată de temperatura aerului atmosferic este temperatura aerului în depozit asigurată de sistemul de răcire indirectă, instalat în partea de sus a depozitului.

Totodată, s-a stabilit (Fig. 5) că cea mai variată temperatură a aerului pe verticală (ceea ce este inadmisibil) o asigură sistemul de răcire indirectă a aerului, instalat la pereţii depozitului.

Mai puţin variază temperatura aerului pe verticală în depozite la utilizarea sistemelor de răcire indirectă a aerului, instalate în partea de sus a depozitului şi la sistemele de răcire cu aer.

Pierderile în greutate ale merelor sunt minimale (0,2 ... 1%) la utilizarea sistemului de răcire indirectă a aerului, instalat în parte de sus a depozitului, Fig. 6 şi Fig.7.

a)							b)

Fig. 2. Spaţii de depozitare cu utilizarea sistemului de răcire indirectă.

a - instalat la pereţii depozitului; b - instalat în partea de sus a depozitului.

S-a stabilit:

- pierderile de greutate a merelor sunt maximale (1,0 ... 1,8%) la utilizarea sistemului de răcire indirectă a aerului, instalat la pereţii depozitului;

- pierderile de greutate a merelor la utilizarea sistemului de răcire cu aer constituie 0,6 ... 1,7%, pierderile de greutate a merelor până la înălţimea de 2 m constituie 0,6%;

- pierderile de greutate a merelor se micşorează de jos în sus (pentru varianta a) şi de sus în jos (pentru varianta b);

- - pierderile de greutate a merelor pentru toate sistemele de răcire se află în limita 1% pentru h < 2,0 m şi în limita de 2 % pentru h < 4,0 m.

Variaţia conţinutului de putregai în mere pe verticală (de la 0 până la 4 m) în procesul de păstrare este prezentată în Fig. 8.

S-a stabilit:

- conţinutul de putregai în mere este minimal (1,3  ... 2%) la utilizarea sistemului de răcire indirect a aerului instalat în partea de sus a depozitului.

- sistemul de răcire indirectă instalat în partea de sus a depozitului (l - 4 - temperatura şi umiditatea aerului);

- sistemul de răcire indirectă instalat la pereţii depozitului (2 - 5 - temperatura şi umiditate aerului);

- sistemul de răcire cu aer (3 - 6 - temperatura şi umiditatea aerului); 7 - temperatura aerului atmosferic.

- - conţinutul de putregai în mere este maximal (până la 3%) la utilizarea sistemului de răcire cu aer (pentru h = 4,0 m) şi minimal, 0,5 ... 1%, (pentru h < 2,0 m).

Merită atenţie, în scopul reducerii consumului de energie electrică, utilizarea aerului atmosferic la temperaturi în jurul de 0°C după o schemă cu ciclu deschis (Fig. 9, a) şi după o schemă cu ciclu închis (Fig. 9; b) la temperaturi ale aerului mai mari de 0°C.

O altă rezervă este utilizarea schemei consecutive de răcire a aerului în camerele depozitului cu diferite specii de fructe şi legume.

Deoarece temperaturile aerului de păstrare a fructelor şi legumelor sunt diferite schema consecutivă de răcire a fructelor şi legumelor (Fig. 10, a) este mai eficientă din punctul de vedere al reducerii consumului de energie electrică în comparaţie cu varianta în care fiecare spaţiu de depozitare este răcit aparte(Fig.10b).

Fig. 3. Spaţii de depozitare cu utilizarea sistemelor de răcire

cu aer (a) şi combinate (b).

Fig. 4. Variaţia temperaturii şi umidităţii relative a aerului în depozitele de păstrare

a merelor pentru diferite sisteme de răcire

Fig. 5. Variaţia temperaturii aerului pe verticală la: a - sistemul de răcire cu aer; b - sistemul de răcire indirectă a aerului instalat în partea de sus a depozitului; c - sistemul de răcire indirectă a aerului instalat la pereţii depozitului; l - la înălţimea 0,25 m;

2 - la înălţimea 2,0 m;3 - la înălţimea 4,0 m.

Fig. 6. Variaţia pierderilor de greutate a merelor "Calvil" în depozite cu: a - sistem de răcire indirectă a aerului instalat în partea de sus a depozitului b - sistem de răcire indirectă a aerului instalat la pereţii depozitului c - sistem de răcire cu aer

Fig. 7. Variaţia pierderilor de greutate a merelor "Renet Simirenco" în depozite.

Fig. 8. Variaţia conţinutului de putregai al merelor "Renet Simirenco" în procesul de păstrare la diferite niveluri (pe verticală): a - sistem de răcire indirectă a aerului instalat în partea de sus a depozitului; b - sistem de răcire indirectă a aerului instalat la pereţii depozitului; c - sistem de răcire cu aer.

1						1

aer 				        aer

atmosferic			        atmosferic

2					         2

a)					           b)

Fig. 9.  Sistemul de răcire a aerului în depozit cu cicluri deschis (a) şi închis (b)

- - depozit de păstrare a fructelor şi legumelor; 2 - instalaţie frigorifică.

Fig. 10. Schemele de răcire consecutivă (a) şi pe fiecare cameră aparte l, 2, 3, 4(b) al depozitului de păstrare a fructelor şi legumelor. tp –temperatura de păstrare a produselor

Fig. 11.Schema consecutivă de răcire a fructelor, legumelor şi a laptelui [1]

Calculele preventive ne-au demonstrat că utilizarea schemei consecutive de răcire a strugurilor, verzei, merelor şi cartofului permite reducerea consumului de energie electrică de 3,1 ... 3,2 ori.

Totodată, merită atenţie utilizarea schemei consecutive de răcire a fructelor, legumelor şi a laptelui, Fig.11.

Calculele preventive ne-au demonstrat că:

- pentru păstrarea a 50 - 100 t fructe şi legume şi răcirea l t de lapte consumul de energie electrică se reduce cu:

13 ... 29 % pentru mere;

27 ... 42% pentru struguri;

13 ... 27% pentru varză;

12 ... 26% pentru cartofi;

- pentru păstrarea a 1000 - 2000 t fructe şi legume, precum şi răcirea a 10 t de lapte consumul de energie electrică se reduce cu:

7... 17 % pentru mere;

15 ... 43% pentru struguri;

8... 18% pentru varză;

7 ... 15% pentru cartofi.

Concluzii:

- Sistemele cu frig artificial şi natural pentru răcirea laptelui şi păstrarea fructelor şi legumelor sunt sisteme complexe compuse respectiv din 5-6 subsisteme (mediul ambiant, operator, tehnologie, utilaj electric, bloc de reglare, produs răcit).

- Valorile temperaturii şi umidităţii aerului în depozitele de păstrare a fructelor, precum şi pierderile de greutate şi conţinutul de putregăi a fructelor esenţial depind de sistema de răcire aleasă.

- Merită atenţie în scopul reducerii consumului de energie electrică utilizarea aerului atmosferic după o schemă cu ciclu deschis sau închis respectiv la temperaturi a aerului atmosferic în jurul 00C şi mai mari.

- O altă rezervă de economisire a energiei o constituie utilizarea schemei consecutive de răcire a aerului în depozitul cu diferite specii de fructe şi legume.

Bibliografie

1. Волконович Л, Черней М. и др, Энергосберегающие, экологические технологии и электрооборудование для охлаждения молока и хранения фруктов и овощей. Монография, Кишинев, 2004г.

# Text boxes

aer

aer

Aer sau apă

Aer sau apă

aer

aer

Instalaţie

frigorifică

Instalaţie

frigorifică

Mere

tP =2...30C.

Varză

tP = 10C.

Cartofi

tP =3...40C.

Struguri

tP =-1...00C.

a)

b)

t ≈ 00C

Apă  sau

Aer.

t ≈ 40C

Apă  sau

Aer.

Lapte

tP = 4...60C.

Depozit pentru fructe şi legume.

tP = 0...40C.

Instalaţie

frigorifică