IMPACTUL TARIFELOR ZONALE ÎN SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL

Comendant I

Institutul de Energetică al AŞM

Rezumat: Sunt  determinate impacturile economice asupra distribuitorilor de energie electrică şi consumatorului concret în urma punerii în aplicare a tarifelor zonale pe piaţa energiei electrice din R. Moldova. Sunt identificate măsurile spre stimularea pronunţată a  curbei sarcinii de consum.

Cuvinte-cheie:  tarife zonale, impactul economic, tarif la consumatori, aplatizarea curbei.

Zonal Tariff Impact in the National Energy System

I. Comendant

Institute of Power Engineering of the ASM

Abstract: The economical impacts  are determined for distribution companies and concrete consumer when zone tariffs are applied in the power market of the R. of Moldova. The measures are identified to increase the stimulation of  smoothing the consumer’s load curve.

Keywords:  zonal tariffs, the economical impact, tariff at consumers, smoothing the load curve.

Эффект применения зонального тарифа в национальной энергетической системе

И. Комендант

Институт энергетики АНМ

Аннотация: Определен экономический эффект по отношению к распределительным сетям и конкретному потребителю если бы внедрялись зональные тарифы на рынке электрической энергии Республики Молдова. Выявлены меры по усилению стимулирования выравнивания графика нагрузки.

Ключевые слова: зональные тарифы, экономические эффекты, тариф у потребителей, выравнивание графика нагрузки.

Introducere şi descrierea problemei

Destinaţia tarifelor zonale este bine cunoscută [1-5]. Ele sunt îndreptate spre stimularea aplatizării  curbei sarcinii de consum, fapt care duce la ridicarea eficienţii funcţionării şi dezvoltării sistemului electroenergetic, eficienţă manifestată atât la nivelul producerii energiei electrice, transport şi distribuţia ei, precum şi la consumatori. Efectul economic se realizează în principal prin:

- utilizarea mai deplină a puterii centralelor şi a capacităţii liniilor de transport şi distribuţie exprimată prin recuperarea mai rapidă a investiţiilor efectuate în centralele existente sau economia de investiţii la crearea de noi capacităţi;

- majorarea randamentului producerii energiei electrice, transportul şi distribuţia acesteia şi, deci, reducerea de combustibil şi a pierderilor tehnologice de energie pentru producerea şi transportul unui kWh;

- diminuarea preţului energiei electrice cu beneficii pentru toţi participanţii pieţei energiei electrice şi consumatori.

La moment în Republica Moldova, după cum este cunoscut,  energia electrică se achiziţionează de la sursele de energie în baza unui preţ unic, din care motiv la consumatori se aplică, cu mici excepţii, tarife unice pentru toate orele zilei şi anului, astfel ratându-se total efectul pozitiv de la aplicarea tarifelor zonale, menţionat mai sus.  În legătură cu aceasta apar următoarele întrebări:

  - Este starea  de lucruri creată la acest capitol drept urmare a unui efect economic mic de la aplicarea tarifelor zonale sau ea este produsă în urma acţiunii de alţi factori?

  - Dacă impactul pozitiv asupra economiei este palpabil, ce trebuie de întreprins pentru a pune în vigoare tarifele zonale?

Articolul de faţă încearcă să răspundă la aceste întrebări, care par a fi la prima vedere triviale.

# Impactul asupra economiei

Vom examina impactul aplicării tarifelor zonale asupra plăţilor pentru energia electrică achiziţionată de consumatori, precum şi asupra valorii preţului energiei cumpărate de la furnizori, acesta din urmă fiind de mare interes şi pentru distribuitorii de energie electrică, dat fiind că la aceştia preţul dat influenţează plăţile curente pentru energia electrică cumpărată. Considerând că punerea în vigoare a tarifelor zonale pentru centralele electrice locale (CET-1, CET-2, CET-Nord, CHE Costeşti) ar putea întâlni dificultăţi la prima fază de introducere a acestora, vom examina mai întâi  aplicarea tarifelor zonale doar pentru energia venită din import sau de la Centrala termoelectrică din Transnistria (MGRES). Cazul se examinează pentru următoarele condiţii: datele reale ale anului 2008; zonele tarifare aplicate de Ucraina (tab. 1); cele 24 de ore ale zilei sunt divizate în 3 zone: gol (noaptea), vârf, semivârf; efortul de aplatizare a curbei de sarcină zilnice se măsoară prin coeficientul α, care indică procentul energiei din vârf transferată în orele din gol, energia din semivârf rămânând neschimbată; energia consumată în 2008 pe zonele zilei este determinată în baza curbelor de sarcină, caracteristice fiecărei din cele 12 luni ale anului; energia produsă pe zone de către centralele locale este determinată în baza curbelor reale de producere a energiei electrice la aceste surse şi timpul aferent fiecărei dintre zone pe parcursul întregului an, conform zonelor orare stabilite în Ucraina.

| Tabelul. 1 Zonele tarifare aplicate în Ucraina |
| --- |
| Luna\ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: |  | - gol |  | - semivârf |  | - vârf |

În anul 2008 sistemul energetic naţional se distingea prin curbele de consum reflectate în fig. 1 şi fig. 2. Pentru simplitate, sunt prezentate curbele caracteristice sezonului de iarnă şi vară. Linia orizontală arată puterea medie de consum şi corespunde cazului când α =100%, adică, toată energia din vârf s-a reuşit a fi consumată în orele de noapte.

După cum observăm, în lunile de iarnă, când se înregistrează puterea maximă de consum, există importante rezerve de diminuare a acesteia. Astfel, dacă s-ar fi reuşit o aplatizare totală a curbei sarcinii de consum, adică α =100%, în loc de 722 MW s-ar fi consumat 552 MW, adică cu 170 MW mai puţin. Diferenţa dată este mult aproape de  puterea electrică deficitară din iarna anului 2005-2006, când sistemul energetic din regiunea moldo-ucraineană trecea printr-o mare criză de stabilitate energetică din cauza capacităţilor limitate de transport a interconexiunilor dintre Moldova şi Ucraina. Cu alte cuvinte, dacă se reuşea aplatizarea totală a curbei de sarcină, condiţia de criza energetică din acea perioadă a anului era mult mai slab pronunţată, dat fiind că depăşirea limitei de putere ale interconexiunilor cu Ucraina, stabilită de dispeceratul central ucrainean, era mai puţin probabilă. Sigur, o aplatizare completă a curbei este, practic, imposibil de realizat, dar o atare acţiune ar fi diminuat cu mult riscul pierderii sursei de energie din import în perioada menţionată. Odată convingându-ne de existenţa rezervelor de diminuare a puterii de consum,  să purcedem la determinarea impactului economic de pe urma aplatizării curbei de sarcină.

După cum se observă din tabele, preţul mediu de achiziţie (anul 2008) se diminuează  cu creşterea α. Astfel, în cazul reţelei de distribuţie (RED) private, dacă se reuşea transferul a 10% din consumul energiei din orele de vârf în orele de gol, atunci preţul mediu de achiziţie scade de la 57,83 la 56,48 bani/kWh  (cu 1,35 bani/kWh), fapt echivalent cu reducerea plăţilor pentru energia electrică achiziţionată cu 1,787 milioane dolari SUA. Respectiv, în cazul REDurilor publice, vom avea o reducere de la 57,88 la 57,22  bani/kWh (cu 0,66 bani/kWh), echivalent diminuării plăţilor cu 0,63 milioane dolari SUA.

Conform condiţiilor stabilite de Ucraina, indicii zonali a tarifelor la frontiera intrării energiei în reţeaua de transport a R. Moldova (în continuare DAF) constituie 1,8 - pentru orele de vârf, 1 – pentru orele de semivârf şi 0,6 pentru orele de gol. Este evident interesul spre consumul în orele de gol şi, invers, dezinteresul în orele de vârf. Bunăoară, pentru preţul mediu de achiziţie a energiei din import în 2008, egal cu 48,52 bani/kWh, preţul energiei în orele de gol ar fi constituit 25,21 bani/kWh, în orele de semivârf – 42,02 bani/kWh, iar în orele de vârf – 75,63 bani/kWh. Adică, preţul în orele de vârf este de 3 ori mai mare, decât în orele de gol. Conduşi de acest palpabil interes economic, să determinăm impactul asupra preţului mediu de achiziţie a energiei electrice, precum şi asupra tarifului mediu la barele consumatorilor finali  în condiţiile în care o parte din consum (α, %) a energiei în orele de vârf este transferat în orele de gol. Rezultatele sunt prezentate în tab. 2 şi tab. 3.

| Tabelul. 2 Impactul aplatizării curbei de sarcină la nivelul RED private. |
| --- |
| α | Efectul |
|  | Preţul iniţial este cel real | Preţul iniţial real majorat cu 27% |
|  | Preţul mediu de achiziţie | Tariful mediu la consumatori | Diminuarea platilor pentru energie | Preţul mediu de achiziţie | Tariful mediu la consumatori | Diminuarea plăţilor pentru energie |
| % | bani/kWh | bani/kWh | mii $ | bani/kWh | bani/kWh | mii $ |
| 0 | 57,83 | 110,00 | 0 | 67,78 | 110,00 | 0 |
| 5 | 57,15 | 109,19 | 1.787.601 | 66,93 | 108,97 | 2.270.075 |
| 10 | 56,48 | 108,38 | 3.575.203 | 66,07 | 107,95 | 4.540.149 |
| 15 | 55,80 | 107,58 | 5.362.804 | 65,21 | 106,92 | 6.810.224 |
| 20 | 55,13 | 106,77 | 7.150.406 | 64,35 | 105,90 | 9.080.298 |
| 30 | 53,78 | 105,15 | 10.725.608 | 62,64 | 103,84 | 13.620.448 |
| 50 | 51,08 | 101,92 | 17.876.014 | 59,21 | 99,74 | 22.700.746 |
| 100 | 44,33 | 93,84 | 35.752.028 | 50,64 | 89,48 | 45.401.492 |

În cazul transferului a 20%  din energia aferentă vârfului curbei sarcinii de consum  în zona orelor din gol RED privată va plăti cu 7,15 milioane dolari SUA pentru achiziţia energiei, iar cele publice -  cu 2,52 milioane dolari SUA mai puţin.

| Tab. 3. Impactul aplatizării curbei de sarcină la nivelul REDurilor publice. |
| --- |
| α | Efectul |
|  | Pretul initial este cel real | Pretul initial real majorat cu 27% |
|  | Pretul nediu de achizitie | Tariful mediu la consumatori | Diminuarea platilor pentru energie | Pretul nediu de achizitie | Tariful mediu la consumatori | Diminuarea platilor pentru energie |
| % | bani/kWh | bani/kWh | mii $ | bani/kWh | bani/kWh | mii $ |
| 0 | 57,88 | 120,00 | 0 | 67,82 | 120,00 | 0 |
| 5 | 57,22 | 119,21 | 630.410 | 66,97 | 118,99 | 800.558 |
| 10 | 56,55 | 118,41 | 1.260.820 | 66,13 | 117,98 | 1.601.115 |
| 15 | 55,89 | 117,62 | 1.891.230 | 65,29 | 116,98 | 2.401.673 |
| 20 | 55,22 | 116,82 | 2.521.641 | 64,44 | 115,97 | 3.202.231 |
| 30 | 53,90 | 115,24 | 3.782.461 | 62,76 | 113,95 | 4.803.346 |
| 50 | 51,24 | 112,06 | 6.304.101 | 59,39 | 109,92 | 8.005.577 |
| 100 | 44,60 | 104,12 | 12.608.203 | 50,95 | 99,84 | 16.011.154 |

O eventuală creştere a preţului de achiziţie a energiei, lucru produs deja în 2009 faţă de 2008, impactul pozitiv de la aplatizarea curbei de sarcină este şi mai mare. De exemplu, dacă preţul energiei de import în anul 2008 ar fi fost egal cu cel înregistrat în anul 2009, adică 5,93 cenţi/kWh - o creştere de 27%,  RED privată ar fi plătit cu 4,54  milioane dolari SUA mai puţin pentru energia achiziţionată în condiţia transferului a 10% din energia orelor de vârf în cele de gol şi 9,08 milioane dolari SUA atunci, când α = 20%. Respectiv pentru REDurile publice: 1,6 şi 3,2 milioane dolari SUA pentru α, egal cu  10 şi 20% corespunzător.  Pe lângă economiile menţionate, operatorii de transport şi distribuţie vor avea de câştigat şi de pe urma diminuării pierderilor tehnologice de energie, din motivul că pe parcursul zilei reţelele electrice vor fi încărcate cu o sarcină mai uniformă. Reţelele electrice de distribuţie au de câştigat semnificativ şi în situaţia când la acestea se înregistrează pierderi supranormative.

Diminuarea preţului mediu de achiziţie a energiei, drept consecinţă a aplatizării curbei sarcinii de consum, evident are impact pozitiv şi asupra tarifului la energia electrică aplicat consumatorilor finali. Astfel la nivelul RED privată, pentru aceleaşi α de 10 şi 20% tariful scade cu 1,62 şi 3,23 bani/kWh în condiţiile preţului mediu de achiziţie real; 2,05 şi 4,1 bani/kWh în cazul aplicării pentru anul 2008 a preţului de achiziţie a energiei electrice din import aferent anului 2009, adică aplicându-se o majorare de 27%. Respectiv pentru REDurile publice: 1,59 şi 3,14 bani/kWh în condiţiile preţului mediu de achiziţie real;  2,02 şi 4,03  în cazul majorării cu 27% a preţului mediu de achiziţie real.

Din cele relatate, concluzionăm că aplicarea tarifelor zonale în condiţiile Republicii Moldova pot aduce palpabile câştiguri pentru participanţii pieţei energiei electrice şi consumatori.  În vederea implementării acestora se cer a întreprinde acţiuni corespunzătoare. Vom încerca să examinăm în continuare pe cele de principiu.

### Măsurile spre aplicarea tarifelor zonale

Este evident că măsurile îndreptate spre punerea în vigoare a tarifelor zonale ar trebui elaborate de aşa natură ca ele să creeze stimulente importante pentru consumatori spre aplatizarea curbei sarcinii de consum. Odată fiind stabilite, implementarea lor nu va fi posibilă fără prezenţa unui sistem de evidenţă şi telemăsurări adecvat la frontiera Operatorului de transport, precum şi la consumatorii, care au ales sistemul tarifar în discuţie. În continuare, ne vom opri doar la aspectul motivării consumatorilor spre utilizarea tarifelor zonale.

Aşa dar, în ce măsură sunt stimulaţi consumatorii spre consumul energiei în orele de gol, în locul utilizării ei în orele de vârf? Pentru a răspunde la această întrebare este necesar a obţine valorile tarifelor la nivelul barelor consumatorilor. Calculele arată că, în condiţiile specificate mai sus,    atunci când indicii zonali tarifari pentru energia de import la nivelul DAF corespund celora specificaţi mai sus, adică 0,6; 1; 1,8, indicii zonali tarifari la nivelul barelor consumatorilor vor suferi modificări şi vor constitui 0,9; 1; 1,3 (accentuându-se cu creşterea preţului de achiziţie. Bunăoară, la creşterea preţului de achiziţie din import cu 27%, coeficienţii devin egali cu 0,85; 1; 1,39) pentru RED privată şi 0,86; 1; 1,27 pentru REDurile publice. Cu alte cuvinte, tariful în orele de vârf este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât în orele de gol, nu de 3 ori, după cum se înregistrează la nivelul intrării energiei în reţeaua de transport (DAF). Astfel, stimulentul mare spre aplatizarea curbei de sarcină prezent la nivelul DAF scade de 2 ori la nivelul barelor consumatorilor. Aceasta se întâmplă din cauza prezenţei componentei costului de distribuţie, precum şi a devierilor financiare în tariful aplicat consumatorilor finali.

Să examinăm cum acest nivel de tarife zonale la nivelul barelor consumatorului influenţează plata pentru energia achitată de un consumator casnic concret, care în mod normal consumă, să zicem, 250 kWh pe lună şi care este dotat cu cazan electric, mult răspândite în rândurile consumatorilor 0,4kV. Prin beneficiul obţinut de acesta, în urma efortului depus în sensul examinat, vom judeca de nivelul motivaţiei discutate.  Un astfel de consumator, s-ar părea, ar fi mult interesat să încălzească apa menajeră în orele de noapte, în loc de orele de vârf.

Vom însemna prin λ procentul energiei transferate de acest consumator din orele de vârf în cele de gol a curbei sarcinii de consum. În calitate de curbă de consum vom utiliza una, caracteristică consumatorilor casnici dotaţi cu plite electrice, conform /6/ şi prezentată în fig. 3.  Rezultatele calculului impactului economic căutat sunt prezentate în tab. 4. Din acest tabel observăm următoarele.

|  | Odată ce consumatorul a trecut la tarifele zonale, acesta va trebui să-şi schimbe obligatoriu regimul de consum, adică marea parte a consumului de energie în orele de vârf va trebui transferat în orele de gol, în caz contrar el va rămâne în pierderi (vezi valorile negative din tab. 4, pentru λ = 0). Această situaţie se creează datorită formei curbei sarcinii de consum a consumatorului casnic. |
| --- | --- |

Fig. 3. Curba sarcinii de consum a blocului de locuit

(sursa: http://www.epu.kiev.ua/All/2004/11/16.htm)

Economia maximă (λ =100%) de la transferul consumului de energie din orele de vârf în cele de gol este de 13-14% de la suma plătită cu tarif unic, în dependenţă de REDul la care este conectat,  majorându-se până la 17% în situaţia când se majorează cu 27% preţul de achiziţie a energiei la DAF. Dat fiind că practic  nu 100% a sarcinii din vârf va fi transferată în orele de gol, efectul economic real de la aplicarea tarifelor zonale, pentru consumatorii cu astfel de curbă de consum,  este destul de mic şi s-ar afla în jurul de 3-10%. Un atare impact nu poate reprezenta un interes pentru consumatorii cu mici consumuri de energie electrică, dar ar putea fi atractiv atunci, când consumurile sunt însemnate.  Astfel, apare întrebarea: Ce ar trebui de întreprins pentru a avea un stimulent mai pronunţat la nivelul barelor consumatorilor? Răspunsul este evident: în realitate ar trebui să avem un raport (R) cât mai mare între preţul energiei de vârf către preţul energiei din gol la nivelul dat. Scopul menţionat poate fi atins în condiţiile Republicii Moldova prin:

1. Asigurarea unui raport R maxim posibil la nivelul DAF. După cum s-a menţionat mai sus, valoarea R pentru energia din import este egală cu 3. Însă, în condiţiile păstrării preţului constant pe orele zilei la centralele locale, valoarea R pentru întreaga energie la nivelul DAF se reduce până la 1,8 (1,96 – în condiţiile în care în 2008 s-ar fi aplicat preţului achiziţiei energiei din import, egală cu cea aplicată în 2009, adică 5,93 cenţi/kWh), la nivelul barelor consumatorilor diminuându-se până la 1,45. O valoare maximă a valorii R pentru întreaga energie la nivelul DAF poate fi atinsă prin introducerea tarifelor zonale şi pentru centralele electrice locale, aplicând aceiaşi indici zonali, ca şi pentru energia din import, adică 0,6; 1; 1,8. În acest caz R, la nivelul DAF, atinge   valoarea de 2,82, iar la nivelul barelor consumatorilor R capătă valoarea de 1,88, adică majorându-se cu 30% faţă de varianta lipsei introducerii tarifelor zonale pentru centralele electrice locale. Efectul dat ar putea fi majorat şi mai mult prin introducerea pentru centralele electrice de termoficare a unor indici zonali mai pronunţaţi, decât  pentru energia din import. Dat fiind că:

- atât în primul (indicii zonali egali cu cei aplicaţi energiei din import), cât şi în al doilea caz (indicii zonali mai pronunţaţi, decât cei aplicaţi energiei din import), măsura nu corespunde sensului economic funcţionării CETurilor, deoarece acestea, practic funcţionează în baza unei curbe de generare a energiei electrice aproape plate, fapt care asigură eficienţă maximă posibilă a centralei şi, deci, aceasta nu are nevoie de a impune indici zonali pronunţaţi pentru energia care se achiziţionează de la ele;

- CETurile nu sunt libere să producă energia electrică într-un regim independent, dat fiind că funcţionarea lor eficientă este legată de consumul energiei termice pe piaţă,

| Tab. 4. Impactul aplicării tarifelor zonale la un consumator casnic cu consumul de 250 kWh/lună. |
| --- |
| λ | Consumatorul este conectat la REDurile private | Consumatorul este conectat la REDurile publice |
|  | Pretul de achizitie la DAF real | Pretul de achizitie la DAF real majorat cu 27% | Pretul de achizitie la DAF real | Pretul de achizitie la DAF real majorat cu 27% |
|  | Plata | Impactul | Plata | Impactul | Plata | Impactul | Plata | Impactul |
| % | lei | lei | % | lei | lei | % | lei | lei | % | lei | lei | % |
| 0 | 277 | -2 | -1 | 278 | -3 | -1 | 302 | -2 | -1 | 302 | -2 | -1 |
| 10 | 273 | 2 | 1 | 273 | 2 | 1 | 298 | 2 | 1 | 297 | 3 | 1 |
| 30 | 266 | 9 | 3 | 263 | 12 | 4 | 289 | 11 | 4 | 286 | 14 | 5 |
| 50 | 258 | 17 | 6 | 253 | 22 | 8 | 281 | 19 | 6 | 275 | 25 | 8 |
| 70 | 251 | 24 | 9 | 243 | 32 | 12 | 272 | 28 | 9 | 265 | 35 | 12 |
| 100 | 239 | 36 | 13 | 227 | 48 | 17 | 259 | 41 | 14 | 248 | 52 | 17 |

raportul real dintre puterea în orele de vârf  şi cele din gol (R) poate fi predeterminat şi fixat contractual. Raportul preţurilor la energie pentru aceleaşi zone, însă, va fi unul artificial majorat, dar care va asigura  acoperirea costurilor, în baza cărora a fost determinat preţul mediu pentru aceste centrale. Cu alte cuvinte, atât CETurile, precum şi cumpărătorii de energie de la aceste centrale nu vor avea de suferit economic în urma relaţiilor contractuale dintre ei.   Impactul total asupra puterilor consumate pe parcursul zilei vor fi suportate de sursele din import, astfel diminuând preţul mediu de achiziţie a energiei.

- Introducerea tarifelor diferenţiate,  conform cărora fiecare dintre consumatori va achita plata pentru putere şi separat plata pentru energie. Tariful pentru putere va reflecta  costurile suportate pentru întreţinerea reţelelor electrice, indiferent câtă energie este consumată de client. Tariful pentru energie va reflecta în principal preţul energiei la DAF, pierderile de energie în reţelele de distribuţie şi transport normate, precum şi alte costuri de distribuţie, conform „Metodologiei privind determinarea tarifelor de tip binom de livrare a energiei electrice consumatorilor finali” în vigoare. În acest caz indicii tarifari stabiliţi pentru energia achiziţionată la nivelul DAF (accentuăm, doar pentru energia achiziţionată) se vor apropia după valoare de cei de la barele consumatorului, în situaţia lipsei subvenţionării încrucişate. Astfel, în condiţiile aplicării indicilor zonali pentru centralele electrice locale, egali cu cei pentru energia din import,  indicii zonali medii (pentru simplificare, fără luarea în consideraţie nivelul de tensiune) aplicaţi asupra curbei sarcinii de consum a consumatorului sus examinat, care consumă 250 kWh/lună, obţin valori 0,67; 1; 1,72. De unde R, adică raportul dintre valoarea indicelui de vârf la cel din gol atinge valoarea 2,57. În aceste condiţii, interesul este mult mai mare decât în cazurile precedente examinate. Bunăoară, în condiţiile RED privată, consumatorul va avea economiile reprezentate în Tab. 5. Din acesta se observă, că câştigul în lei este cu mult mai mare, decât în cazul lipsei aplicării tarifelor zonale pentru centralele locale şi a tarifelor diferenţiate.

| Tab. 5. Impactul maxim la consumator. Conectat la REDurile private Pretul de achizitie la DAF real λ Plata Impactul % lei lei % 0 141 -5 -4 10 136 -1 -1 30 128 8 6 50 119 17 12 70 110 25 19 100 97 38 28 | Astfel, pentru λ egal cu 30, 50, 70, 100% obţinem un câştig de 8, 17, 25, 38 lei (Tab. 5), în loc de 5, 11, 17, 26 lei (Tab. 4) respectiv, adică avem o creştere de cca. 50-60%. Totodată, dacă comparaţia se efectuează în %, în cazul aplicării tarifelor diferenţiate valoarea procentului este mult mai mare, dat fiind că se aplică faţă de plata energiei, nu faţă de total plată către furnizor, fapt care face tratarea cu mai mare interes a cazului de către consumator: pentru aceleaşi λ, avem un câştig de 6, 12, 19, 28% (Tab. 4), în loc de 3, 6, 9, 13%. |
| --- | --- |

Concluzii

  - Aplicarea tarifelor zonale în Republica Moldova constituie o măsură eficientă de diminuare a preţului mediu pentru energia electrică achiziţionată de la sursele externe, impactul pozitiv majorându-se odată cu creşterea preţului energiei generate, precum şi de efortul din partea consumatorilor de transferare a consumului de energie din orele de vârf în orele de gol a curbei sarcinii de consum. Efectul se măsoară în multe milioane dolari, ca plăţi curente pentru energia cumpărată, precum şi în diminuarea respectivă a tarifului la energia electrică prestată consumatorilor finali. Astfel, dacă în anul 2008 erau în vigoare tarifele zonale, aplicate pentru toată energia cumpărată de la furnizori, iar consumatorii, prin efortul lor pe parcursul întregului an, efectuau un transfer în orele de gol a 20% (198 milioane kWh, inclusiv 147 milioane kWh revenite RED private şi 51 milioane revenite REDurilor publice) din energia consumată în orele de vârf , atunci distribuitorii de energie aveau să plătească surselor de energie cu  9,67 milioane dolari SUA mai puţin (cca. 7,15 revenite RED privată şi 2,52 milioane dolari SUA revenite REDurilor publice), tarifele la energia electrică aplicate consumatorilor finali micşorându-se cu 3,23 bani/kWh în spaţiul deservit de REDurile private, şi 3,14 bani/kWh în teritoriul deservit de REDurile publice. Acest impact pozitiv se măreşte odată cu creşterea preţului energiei procurate de la sursele de energie electrică, lucru deja înregistrat pentru anul 2009, când preţul de achiziţie a energiei a crescut cu cca. 27%.

  - În vederea obţinerii unui efect cât mai mare de pe urma aplicării tarifelor zonale, este necesar a introduce stimulente economice, atractive pentru consumatori. Principalul dintre acestea se atinge prin implementarea unei diferenţe cât mai mare posibilă între tariful energiei în orele de vârf şi celui din gol, la nivelul barelor consumatorilor. În condiţiile Republicii Moldova, aceasta poate fi realizată prin introducerea de tarife zonale mult pronunţate pentru centralele electrice de termoficare locale, precum şi a tarifelor diferenţiate (care prevăd plata pentru putere şi plata pentru energie electrică). În cazul implementării  tarifelor zonale la producerea energiei la centralele electrice locale, curba sarcinii va trebui reglementată şi fixată contractual, astfel ca plăţile efectuate de cumpărătorii energiei electrice de la aceste surse să corespundă celor determinate în baza preţului mediu stabilit de organul regulatoriu.

  - În vederea elaborării unei politici echilibrate la capitolul punerii în vigoare a tarifelor zonale este necesar de a efectua analize adiţionale la subiect, precum şi asigurarea unei evidenţe adecvate la frontiera Operatorului de transport.

Bibliografie

1.  Гук Ю. Б., Долгов П. П., Окороков В. Р. и др.Комплексный анализ эффективности технических решений в энергетике. Под ред. В. Р. Окорокова и Д. С. Щавелева – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-е, 1985. – 176 с.

2. Зейлигер А. Н., Хабачев Л. Д., Лисочкина Т. В. Экономические основы оптимизации и проектирования энергетических систем. – Л., 1977. – 74 с.

3. Лазуренко А.П., Черкашина Г.И. Определение потенциального экономического эффекта от выравнивания графика электрической нагрузки ОЭС Украины. In: Міжнародна науково- технічна інтернет-конференція "Новітні технології в електроенергетиці", 01.03.2009-27.03.2009, м. Харків, ХНАМГ.

4. Михайлов В.В. Тарифы и режимы электропотребления.– М.: Энергоатомиздат, 1986.– С. 143–186.

5. Гительман Л., Ратников Б. Энергопотенциал потребителей как ресурс развития электроэнергетики.  Журнал "Энергорынок" №5, 2007.

6. http://www.epu.kiev.ua/All/2004/11/16.htm

# Text boxes

Fig. 1. Curba zilnică de consum a sistemului

energetic naţional la 10.01.08.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

ore

MW

Fig. 2. Curba zilnică de consum a sistemului

energetic naţional la 17.06.08.

0

100

200

300

400

500

600

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

ore

MW