ZONELE DE EXCITAŢIE CAPACITIVĂ STABILĂ A  MAŞINILOR ASINCRONE TIPICE  ÎN REGIM DE GENERARE

Postoronсa Sv., Bârladeanu A., Berzan V., Tîrşu V., Ermurachi Iu.

Institutul de Energetică al AŞM

E-mail: berzan@ie.asm.md

Rezumat. În lucrare sunt examinate unele particularităţi ale regimurilor de excitaţie capacitivă a  motoarelor electrice  asincrone industriale şi a  generatoarelor executate în baza lor, care pot fi utilizate în instalaţii eoliene de putere mică. S-au determinat  hotarele zonelor stabile de excitaţie  capacitivă a motoarelor electrice asincrone cu puterea de 0,25-22 kW  şi a generatoarelor executate în baza lor, precum şi caracterul influenţei pierderilor proprii de energie în maşină şi a puterii active a sarcinii raportate la parametrii schemei echivalente a ei. S-au formulat unele recomandări privind asigurarea excitaţiei capacitive stabile a maşinilor asincrone la utilizarea lor pentru generarea energiei electrice.

Cuvinte–cheie: maşina asincronă, excitaţie capacitivă, generator.

ЗОНЫ УСТОЙЧИВОГО ЕМКОСТНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАЦИИ ТИПОВЫХ АСИНХРОННЫХ МАШИН

Посторонка С., Бырладеану А., Берзан В., Тыршу В., Ермураки Ю.

Институт энергетики АНМ

E-mail: berzan@ie.asm.md

Аннотация. В работе рассмотрены некоторые особенности режима емкостного возбуждения промышленных асинхронных электродвигателей, а также изготовленных на их базе генераторов,  которые могут быть использованы в ветровых установках малой мощности. Были определены  границы зон устойчивого емкостного возбуждения асинхронных электродвигателей номинальной мощностью 0,25-22,0 кВт и генераторов, изготовленных на их базе, а также характер влияния собственных потерь и активной мощности нагрузки,  приведенной к параметрам схемы замещения асинхронной машины. Даны некоторые рекомендации по обеспечению устойчивости емкостного возбуждения асинхронных машин для работы в режиме генерации  электрической энергии.

Ключевые слова: асинхронная машина, емкостное возбуждение, генератор.

ZONES OF STEADY CAPACITOR EXCITATION IN A MODE OF GENERATION OF TYPICAL ASYNCHRONOUS MACHINES

Postoronсa Sv., Bârladeanu A., Berzan V., Tîrşu V., Ermurachi Iu.

Institute of  Power  Engineering ASM

E-mail: berzan@ie.asm.md

Abstract. In work some features of a mode of capacitor excitation of industrial asynchronous electric motors, and also generators made on their base which can be used in wind installations of low power are considered. Borders of zones of steady capacitor excitation of asynchronous electric motors in rated power of 0,25-22,0 kW and generators made on their base, and also character of influence of own losses and active capacity of loading of the equivalent circuit of the asynchronous machine resulted in parameters have been determined. Some recommendations after maintenance of stability of capacitor excitation of asynchronous machines for work in a mode of generation of electric energy are given.

Key words: induction machine, capacitive excitation, generator.

1. Introducere

Energia electrică ocupă un loc deosebit în structura economiei contemporane, iar electroenergetica, care include  producerea transportul şi distribuţia ei este considerată în calitatea unei ramuri de bază în structura economiei. Cu excluderea instalaţiilor fotovoltaice şi a celulelor de combustie, energia electrică este preponderent produsă de către convertoarele electromecanice, ce transformă energia mecanică aplicată la rotorul maşinii electrice rotative în energie electrică prin intermediul unui câmp magnetic. Vom menţiona faptul, că indiferent de genul resurselor energetice primare utilizate pentru producerea energiei electrice,  convertorul electromecanic rămâne până în prezent cel mai eficient echipament de producere a energiei electrice.

## Tendinţele  actuale de sporire a volumului de producere a energiei electrice în baza surselor regenerabile de energie se confruntă cu mai multe probleme tehnice şi tehnologice, inclusiv privind conversia energiei cinetice a fluxurilor de vânt în energie electrică.

## Energia eoliană, împreună cu energia solară, astăzi are cele mai evidente creşteri anuale de cca. 25%, graţie faptului, că in prezent s-a format o industrie modernă în  acest segment  al energeticii.

Cea mai extinsă utilizare în tehnologiile de conversie a energiei vântului o au până în prezent generatoarele sincrone. Neajunsul lor principal constă în existenţa inelelor şi a sistemului de perii necesare pentru alimentarea înfăşurării rotorului cu curent continuu. Acest neajuns în prezent se poate exclude prin utilizarea magneţilor permanenţi [1-3], dar frecvenţa şi tensiunea la bornele de ieşire a generatoarelor asincrone depinde de viteza vântului.

Conversia energiei cinetice a vântului este posibilă şi la utilizarea în calitate de convertor electromecanic a maşinii electrice asincrone, dar şi aceste generatoare cu excitaţie capacitivă sunt influenţate de instabilitatea vitezei vântului şi a sarcinii lor [4,5].

Simplitatea constructivă, indicii de fiabilitate ridicaţi, tehnologiile de producţie puse bine la punct, precum  şi accesibilitatea maşinilor asincrone de orice putere pentru consumator se prezintă ca un avantaj esenţial, privind utilizarea lor în instalaţiile eoliene pentru  producerea energiei electrice.

Comun pentru toate generatoarele, fie de tip sincron  sau asincron, rămâne problema excitării lor şi determinarea zonelor de excitaţie stabilă. Deci, pentru a utiliza maşina asincronă în calitate de generator este necesar de avut informaţia credibilă privind zona de excitaţie stabilă a maşinii la diferite viteze a rotorului şi a frecvenţelor curentului alternativ produs de acest generator.

Scopul acestei lucrări constă în determinarea zonelor de excitaţie stabilă a maşinilor asincrone produse de industrie în serii mari, care pot fi utilizate în regim de generare a energiei electrice în instalaţii eoliene autonome de mică putere sau în microhidrocentrale.

2. Particularităţile procesului de excitaţie a maşinii asincrone.

Generatorul asincron cu excitaţie capacitivă prezintă un obiect cu capacităţi ale unui circuit RLC cu legături de reacţie inversă. Generatorul asincron se poate prezenta ca un sistem de reglare automată, care are circuitul de trecere directă şi circuitul buclei reacţiei inverse. Fizic, bucla de reacţie inversă este prezentată de procesele de interacţiune ale componentelor câmpului magnetic, formate de înfăşurările statorului şi rotorului la scurgerea curenţilor prin aceste circuite. Fluxul magnetic fundamental al maşinii, care influenţează asupra tuturor elementelor funcţionale, inclusiv şi asupra valorilor parametrilor acestor subansambluri funcţionale se poate prezenta ca un mediu integral de derulare a  proceselor complexe în maşină.

La dotarea maşinii asincrone cu condensatoare electrice  şi vitezei  unghiulare de mişcare a rotorului apropiate de viteza  sincronă a câmpului învârtitor  este posibil fenomenul de autoexcitaţie în circuitul RLC, deci formarea  regimului de generare a curenţilor cu frecvenţa determinată de parametrii circuitului LC.

Este cunoscut faptul [6], că pentru menţinerea regimului de oscilaţie în schema RLC este necesar de acoperit pierderile de energie în acest circuit de la o sursă exterioară. În maşina asincronă, care funcţionează în regim de generare această sursă poate fi de genuri diferite, inclusiv  ca urmare a conversiei energiei mecanice aduse la rotor în energie electrică. În teoria generatoarelor de semnale electrice sisnusoidale  sunt formulate condiţiile de obţinere a regimului de generare. Aceste condiţii constau în menţinerea balanţelor fazei şi a amplitudinilor în circuitul de tipul RLC..

În teoria clasică este descris mecanismul de excitaţie a circuitelor de tipul RLC [7,8]. Conform acestei teorii este necesar ca, caracteristica volt-amper a condensatorului să aibă o derivată mai mică ca caracteristica de magnetizare a maşini asincrone. Este necesar de menţionat, că curba de magnetizare a maşinii electrice rotative la tensiuni şi curenţi  mici poate avea o neliniaritate la valori mici a tensiunii electromotoare  şi condiţia privind coraportul derivatelor ramurilor circuitului RLC necesar pentru apariţia regimului de autooscilaţie poate să nu se îndeplinească pentru aceste condiţii.

În circuitul RLC al maşinii electrice  în regim oscilatoriu (de generare) sunt acoperite pierderile de energie de forţa exterioară. În regim de repaus (frânare)  prin înfăşurarea rotorului va circula un curent a cărui valoare este determinată din relaţia [6]:

,                                                    (1)

unde - curentul rotorului;

- rezistenţa activă a fazei înfăşurării rotorului;

- rezistenţa reactivă a fazei înfăşurării rotorului.

Tensiunea electromotoare, impedanţa circuitului înfăşurării statorului şi curentul în acest circuit sunt funcţii de alunecare a rotorului faţă de câmpul magnetic învârtitor al maşinii. La apropierea vitezei unghiulare a rotorului de viteza sincronă a câmpului magnetic valorile acestor mărimi se micşorează şi totodată se micşorează şi pierderile în rotor, atât magnetice, cât şi cele condiţionate de curentul electric. Deoarece maşina asincronă este un transformator specific, reiese că parametrii rotorului se pot raporta la parametrii înfăşurării statorului şi schema echivalentă devine asemănătoare cu aceea a aparatului electromagnetic static -  a transformatorului[7 2].

Valoarea curentului rotorului  raportat la primarul maşinii se determină din cunoscuta relaţie:

,                                                 (2)

unde - curentul şi tensiunea electromotoare a fazei circuitului rotorului raportaţi la înfăşurarea statorului;

- rezistenţa activă şi reactivă a fazei înfăşurării rotorului raportate la înfăşurarea statorului;

- alunecarea rotorului faţă de câmpul învârtitor al maşinii asincron.

În regim de generare  viteza de mişcare a rotorului depăşeşte viteza câmpului învârtitor şi componenta rezistenţei active  în schema echivalentă  devine negativă. Fizic obţinem, că rotorul din consumator de energie  devine sursă şi aceasta corespunde puterii mecanice absorbite de la axul antrenat de o forţă exterioară   , unde  m2 numărul de faze a circuitului rotorului maşinii asincrone.   La îndeplinirea condiţiei sus menţionate  avem o schimbare a direcţiilor curenţilor în circuitele înfăşurărilor rotorului şi statorului şi a fluxului de putere  în maşină. În comparaţie cu regimul de motor  puterea   obţine o valoare negativă.

Vectorul tensiunii  şi în regim de generare îşi păstrează direcţia tensiunii de echilibru electric în circuitul rotorului, pe când curentul îşi schimbă direcţia.  Această stare  corespunde  cerinţei, ca în circuitul RLC în regim de generator elementul secundar să aibă o valoare negativă a rezistenţei[6].

Pentru a asigura un proces oscilatoriu fără amorsare în timp este necesar ca pentru circuitul  RLC să fie valabilă condiţia[1] :

,                                                               (3)

unde L, R,T – inductanţa şi rezistenţa circuitului  şi perioada procesului de oscilaţie; - valoarea instantanee a curentului în circuitul RLC.

La funcţionarea maşinii asincrone în regim de generare cu excitaţie capacitivă din punct de vedre a automaticii se pot evidenţia următoarele blocuri funcţionale: sursa de energie – motor de antrenare, oscilatorul- circuitul format din capacitate şi inductivitatea maşinii  şi circuitul de reacţie inversă  intre circuitele rotorului şi statorului prin fluxul magnetic fundamental al maşinii [6]. Rolul supapei în această schemă îi revine rotorului. Aceasta reiese din faptul, că la alunecări mici ale rotorului  apare un curent aproape în fază cu curentul din faza  statorului şi fluxurile formate de aceşti curenţi se sumează, asigurând creşterea fluxului total al maşinii. La altă poziţionare a statorului curentul în faza lui atinge valoarea zero şi nu mai are loc injecţia puterii din rotor în stator. Injecţia energiei din rotor în stator are loc practic prin porţiuni în momente bine stabilite de poziţionare a rotorului în spaţiu faţă de înfăşurarea statorului.  Acest regim de interacţiune a rotorului cu statorul corespunde mecanismului de menţinere a oscilaţiilor într-un circuit pasiv LC cu pierderi, care este bine cunoscut în radiotehnică. În schema echivalentă a maşinii asincrone componenta  reprezintă influenţa circuitului rotorului asupra regimului de funcţionare a maşinii şi  energia externă conversată de rotor este unica sursă de acoperire a disipării energiei în maşină. De aceea este evident faptul menţinerii regimului de oscilaţie în maşină: în orice moment de timp  puterea activă introdusă din circuitul rotorului să depăşească valoarea puterii asimilate de maşină şi sarcină. Acest regim  este posibil începând cu o valoare oarecare a alunecării. În alt caz nu mai avem sursa necesară de acoperire a pierderilor, şi deci şi de asigurare a regimului de autoexcitaţie stabilă.  Ultima observaţie ne sugerează ipoteza, că există  o valoare critică a vitezei maşinii la care este posibilă excitaţia ei. Deoarece avem o legătură dură dintre numărul de poli a maşinii, viteza sincronă a câmpului învârtitor şi frecvenţa proprie de  rezonanţa a circuitului RLC, apare posibilitatea de a asigura excitaţia maşinii asincrone la diferite viteze unghiulare a rotorului. Aceasta se poate face prin majorarea sau micşorarea capacităţii bateriei de condensatoare utilizată ca sursă de putere reactivă pentru maşina asincronă.

În afară de acest factor mai există o condiţie care este necesar de luat în consideraţie la examinarea regimurilor de autooscilaţie în maşina asincronă. În funcţie de valoarea fluxului magnetic remanent al maşinii şi micşorarea lui sub influenţa diferitor factori interni şi externi se va modifica şi tensiunea electromotoare generată de acest flux în funcţie de frecvenţa proprie de oscilaţie a circuitului cu atingerea fazei de cădere a procesului oscilator în circuit.  Deci există o valoare critică a capacităţii de excitaţie pentru maşina dată pentru care este posibil existenţa regimului oscilator  la numărul dat de turaţii a rotorului. Aceasta este o urmare  a imposibilităţii de acoperire a pierderilor de energie în maşină în aceste condiţii. În schema echivalentă aceste pierderi sunt determinate de  valoarea rezistenţei active a conturului RLC. La micşorarea acestei rezistenţe se va micşora şi valoarea marginală a limitei de jos privind numărul de turaţii a rotorului la care va avea loc excitaţia stabilă .

Dacă valoarea inductanţei circuitului  RLC este determinată de starea magnetică a maşinii  şi se asigură o valoare oarecare a curentului în circuitul RLC cu îndeplinirea condiţiei EIL( UcIc ,   reiese, că maşina funcţionează cu proprietăţi de amplificator  şi se asigură creşterea fluxului fundamental a maşinii în timp până la stabilirea regimului. Regimul staţionar al oscilaţiilor  este posibil de atins în mod natural sau forţat la îndeplinirea condiţiei , unde - curenţii prin inductanţă  şi capacitatea condensatoarelor blocului de excitaţie capacitivă. Stabilizarea naturală a regimului oscilatoriu are loc ca urmare a neliniarităţii caracteristicii maşinii asincrone  E= f(IL). Atingerea forţată a regimului staţionar se poate face prin  redistribuirea puterii active pe parcursul unei perioade a oscilaţiei; de exemplu prin conectarea sau deconectarea pe o durată determinată de timp a unei rezistenţe active suplimentare la circuitul RLC.

La creşterea alunecării are loc o deplasare în spaţiu a axei fazei înfăşurării rotorului faţă de axa fazei înfăşurării statorului şi prin aceasta se micşorează legătura mutuală intre aceste înfăşurări. Valoarea unghiului decalajului de fază poate atinge şi 900 electrice  şi în acest caz nu se va pompa energie din rotor în stator pentru acoperirea pierderilor în circuitul oscilator.

Problema excitării maşinii asincrone detaliat a fost studiată experimental  în lucrarea [1]. Zona de autoexcitaţie este prezentată ca funcţia , unde - viteza unghiulară a câmpului învârtitor  şi - viteza unghiulară de rotaţie a rotorului. Acest studiu s-a executat pentru  In caz dacă numărul de perechi de poli  p=1 această caracteristică prezintă o linie dreaptă  înclinată sub un unghi de 450 .  Concluzia în acest caz constă în aceea, că pentru limita marginală de jos a zonei de excitare a maşinii asincrone valorile  mărimilor  şi   sunt apropiate. Totodată autorii au depistat faptul existenţei unui fenomen de histerezis  după frecvenţă pentru fenomenul de excitare a maşinii asincrone în regim de generator. Experimental s-a demonstrat existenţa unei frecvenţei critice marginale de sus pentru valoarea dată a capacităţii la care este posibilă o excitare stabilă a generatorului.

Calcularea  valorilor  frecvenţilor critice pentru oscilaţiile în conturul RLC şi vitezele critice ale rotorului se poate face în baza relaţiilor [1]:

(4)

unde: - frecvenţa unghiulară marginală a limitei de jos  şi a limitei de sus a curentului în circuitul oscilator în zona de excitare stabilă; - inductanţa circuitului de magnetizare a maşinii;  C- capacitatea condensatorului de excitaţie;  - alunecarea la valorile limită de jos şi sus a frecvenţei de excitaţie;  - rezistenţa activă a înfăşurării statorului şi rezistenţa rotorului raportată la înfăşurarea statorului;   frecvenţa unghiulară a rotorului;  - inductanţa fluxului de scăpări a înfăşurării statorului şi inductanţa fluxului de dispersie a rotorului raportat la primarul maşinii;  p- numărul de perechi de poli ai maşinii.

Relaţiile (4) ne permit să calculăm valorile marginale de limită pentru zona stabilă de excitaţie a maşinilor asincrone pentru diferite viteze de mişcare a rotorului şi la diferite valori ale capacităţii condensatoarelor de excitaţie.

3.Rezultate ale analizei zonelor de excitaţie a maşinilor asincrone de construcţie tipică

În baza relaţiilor (4) şi valorilor parametrilor maşinilor asincrone tipice s-au efectuat calcule ale bandei zonei de excitaţie stabilă a  maşinilor asincrone de diferită putere nominală în regim de generare, care pot să fie utilizate în instalaţii eoliene de mică putere. Calculele s-au efectuat pentru diferite viteze de rotaţie, reieşind din ipoteza, că a varierea numărului de rotaţii  a rotorului devierile valorilor parametrilor maşinii în schema echivalentă se pot neglija. Ca viteze de bază s-au selectat  valorile de 500 şi 375 rot/min a rotorului maşinilor tip produse pe cale industrială.

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate în fig. 1-5.

Observăm (fig.1) că există două grupări de maşini pentru care evoluţia bandei de excitaţie în funcţie de frecvenţa de rezonanţă a statorului şi vitezei unghiulare a rotorului diferă: grupul de maşini cu puterea până la 7,5 kW şi cu o putere mai mare. Pentru aceste grupări  frecvenţa de rezonanţă a tensiunii este mai ridicată pentru maşinile cu puterea mai mică şi  se micşorează pentru cele care au o putere nominală mai mare. Totodată această bandă de excitare stabilă este mai îngustă pentru maşinile cu putere mai mare, deci  zona dintre curbele care prezintă valorile limită a frecvenţelor de excitare pentru regimul de rezonanţă a curenţilor  ( frecvenţa  ) şi regimul de rezonanţă al tensiunilor ( frecvenţa )

La frecvenţe mici are loc o limitare a zonei de excitaţie a maşinilor cu puterea mică (fig.1b).  Aceasta corelează cu caracteristicile obţinute experimental pentru maşina asincronă cu frecvenţa  curentului de 1000Hz [1].

Pentru a obţine o informaţie, fie şi  relativă, despre influenţa numărului de poli privind parametrii  zonelor de excitaţie stabilă s-a efectuat calculele respective pentru o maşină cu viteza sincronă de 375 rot/min ( numărul de poli p=12). Caracteristicile obţinute pentru aceste maşini sunt prezentate  în fig.2.

În baza  datelor din fig.2, reiese, că micşorarea vitezei sincrone  a rotorului maşinii are ca consecinţe diminuarea lăţimii zonei stabile de excitaţie capacitivă. Totodată mai pronunţat se evidenţiază plasarea limitei zonei spre frecvenţe mai ridicate şi la viteze mai ridicate a limitei de jos a frecvenţei de excitare, mai ales pentru maşinile cu puterea nominală mică. Se poate menţiona, că pentru maşina cu p=12  s-a considerat, că este valoarea puterii nominale a generatorului coincide cu puterea generatorului cu numărul de perechi de poli p=4.

Dacă vom ţine cont de faptul, că generatorul asincron, în comparaţie cu motorul asincron are o micşorare de putere  de circa 25% în gabaritele date, atunci se poate admite  că şi rezistenţa activă a înfăşurărilor statorului şi a rotorului la generator vor fi mai ridicate în comparaţie cu valorile caracteristice pentru  electromotorul asincron în gabaritul căruia s-a executat generatorul. Din această cauză este natural de aşteptat, că pentru generatorul asincron rebobinat condiţiile de excitare vor fi mai puţin favorabile.  În baza metodologiei date se poate studia cantitativ semnificaţia influenţei rezistenţei active  asupra caracteristicii zonei de excitaţie stabilă  doar majorând valorile rezistenţelor active a maşinii în schema echivalentă. În fig.3 sunt prezentate evoluţiile valorilor marginale de limită a zonei de excitaţie capacitivă ale  maşinii asincrone cu viteza sincronă N= 750 rot/min la creşterea rezistenţei active. Această creştere este echivalentă regimului de încărcare a maşinii şi excitaţia ei sub sarcină.

Zona de excitaţie capacitivă stabilă a generatorului asincron este influenţată de cota pierderilor maşinii şi de componenta activă a sarcinii alimentate de generator (fig.3). Maşinile  de putere mică sunt mai sensibile la schimbările valorii rezistenţei echivalente active totale, care include atât pierderile proprii, cât şi puterea activă absorbită de sarcina ei. Ca urmare hotarele zonei stabile de excitaţie capacitivă a acestor generatoare se plasează  spre valori mai ridicate a vitezelor unghiulare. La creşterea valorii rezistenţei active echivalente a maşinii, ie ca urmare a sporirii pierderilor proprii sau a creşterii sarcinii se  formează un fascicul de caracteristici a hotarelor zonei de excitare pentru frecvenţa critică de jos, care corespunde regimului de rezonanţă a curenţilor în circuitul paralel LC. Vom menţiona, că acest regim constituie regimul normal de funcţionare a generatoarelor asincrone cu excitaţie capacitivă.

La creşterea pierderilor ieşim din zona de excitare şi maşina îşi pierde funcţia de generator, chiar dacă avem posibilitate să ridicăm viteza unghiulară a rotorului cu trecerea la regimul de excitare bazat pe fenomenul de rezonanţă a tensiunilor în maşină. Punctului de intersecţie a caracteristicilor hotarelor limită a zonei de excitaţie ( - regimul de rezonanţă a curenţilor   şi  -  a tensiunilor) i se poate atribui denumirea  de regim critic pentru funcţionarea maşinii asincrone în regim de generare.

În anexa A.1 sunt prezentate date privitor la parametrii maşinilor asincrone produse pe cale industrială cu viteza  sincronă n= 750 rot./min.

În baza rezultatelor analizei zonelor de excitaţie stabilă se pot determina şi particularităţile de evoluţie a caracteristicilor zonelor de excitaţie capacitivă  şi în funcţie de numărul de poli ai maşinii. Dacă vom lua ca bază frecvenţa de 50Hz a curentului produs de generator atunci se pot determina valorile limită a frecvenţei unghiulare a rotorului în limitele cărora se poate asigura regimul de excitaţie capacitivă a stabilă a generatoarelor asincrone.

În tabelul 1  sunt prezentate datele generalizate despre zona stabilă de excitare a generatoarelor confecţionate în baza maşinilor asincrone cu viteza sincronă n=750 rot/min. De menţionat că aceste date sunt o generalizare şi se bazează pe ansamblul standard de date  a maşinilor asincrone culese din îndrumar. Totuşi aceste datele aceste ne indică posibilităţile confecţionării generatorului asincron robust la turaţii joase.

Tabelul 1.

Zona generalizată a excitaţiei stabile a generatoarelor asincrone la turaţii joase pentru ,1/s.

| Numărul de perechi de poli p | 4 | 6 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvenţa unghiulară de jos, , 1/s | 75 | 50 | 35 | 25 |
| Frecvenţa unghiulară de sus (putere mică), ,1/s | 150 | 100 | 60 | 50 |
| Frecvenţa unghiulară de sus (putere mică), ,1/s | 110 | 70 | 52 | 35 |

4. Concluzii

- Maşina asincronă poate funcţiona ca generator atât în regim de rezonanţă a curenţilor, cât şi de rezonanţă a tensiunilor la excitaţia ei capacitivă.

- Maşinile asincrone de putere mică (0,25-22kW) după caracteristicile zonelor de excitaţie capacitivă stabilă se pot diviza în două grupe: cu puterea nominală sub  7,5 kW şi cele de putere mai ridicată. Maşinile cu puterea mai mare se pot excita în regimul de rezonanţă a tensiunii la frecvenţe mai joase. Totodată zona de excitaţie capacitivă a acestor maşini este mai îngustă în comparaţie cu parametrii zonei de excitaţie a maşinile de putere mică.

- La creşterea numărului de perechi de poli  zona de excitaţie capacitivă stabilă a generatoarelor asincrone devine mai îngustă, deoarece creşte cota fluxului de dispersie a maşinii.

- Pierderile proprii şi puterea activă absorbită de către sarcină influenţează asupra stabilităţii excitaţiei capacitive a generatorului. Pentru generatorul asincron există un regim critic al raportului vitezei de mişcare a rotorului şi vitezei unghiulare a câmpului învârtitor la atingerea căruia este imposibil de asigurat  regimul de excitaţie capacitivă şi funcţionarea maşinii asincrone ca generator.

5. Bibliografia

- Китаев А.В., Орлов И.Н. О физическом механизме самовозбуждения асинхронной машины. Электричество № 4, 1974г. СС. 47-15.

- Асинхронные двигатели серии 4А. Справочник/ Кравчик А.Э., Шлаф М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. М.: Энергоатомиздат 1982. -504с.

- Проектирование электрических машин./ под общей редакцией П.С. Сергеева.М.-Л.: ГЭИ, 1956г.-504с.

- Автономный источник электроэнергии. / Атрощенко В.А. и др., Патент РФ  №93052095, Н02М5/16, 1996.06.27.

- Устройство для автоматического регулирования напряжения асинхронного генератора / Богатырь П.И. и др., Патент РФ №2145764, Н02Р9/46, 2000.02.20

- Радиотехнические цепи и сигналы. Под ред. К.А.Самойло.М.: Радио и связь, 1982г.- 527с.

- Tudor S. Ambros.  Maşini electrice . Vol.1. Chişinău: Univers, 1992.- 479p.

- Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. Л.: Энергия. – 648с.

Anexa 1.

Tabelul A.1.

Parametrii maşinilor asincrone de tip 4A cu viteza sincronă de rotire n=750 rot/min.

| P2,kW | ,H | Ls1,H | r1, Ohm | , H | ,Ohm | Ls1/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.8079 | 0.1212 | 46.5105 | 0.1885 | 48.6246 | 0,15 |
| 0.37 | 0.6495 | 0.0799 | 29.8062 | 0.1449 | 25.1000 | 0,123 |
| 0.55 | 0.4547 | 0.0560 | 18.6701 | 0.1014 | 16.4736 | 0,123 |
| 0.75 | 0.3379 | 0.0390 | 11.4270 | 0.0754 | 8.9784 | 0,115 |
| 1.1 | 0.2801 | 0.0300 | 8.1682 | 0.0600 | 6.9115 | 0,107 |
| 1.5 | 0.2224 | 0.0237 | 5.1217 | 0.0475 | 4.3302 | 0,106 |
| 2.2 | 0.1712 | 0.0126 | 3.3339 | 0.0194 | 2.9754 | 0,074 |
| 3.0 | 0.1451 | 0.0100 | 2.2779 | 0.0154 | 2.3633 | 0,069 |
| 4.0 | 0.1075 | 0.0067 | 1.4341 | 0.0114 | 1.2232 | 0,062 |
| 5.5 | 0.0930 | 0.0057 | 1.2485 | 0.0098 | 0.9891 | 0,061 |
| 7.5 | 0.0795 | 0.0056 | 0.9365 | 0.0072 | 0.3996 | 0,0704 |
| 11.0 | 0.0549 | 0.0041 | 0.5685 | 0.0049 | 0.2670 | 0,102 |
| 15.0 | 0.0528 | 0.0029 | 0.4420 | 0.0037 | 0.2072 | 0,053 |
| 18.5 | 0.0483 | 0.0024 | 0.3909 | 0.0030 | 0.1517 | 0,05 |
| 22.0 | 0.0484 | 0.0022 | 0.3042 | 0.0028 | 0.1423 | 0,046 |

S. Postoronca. Cercetător ştiinţific la Domeniul intereselor ştiinţifice. Diagnoza echipamentului energetic cu metode indistructive de control, sisteme a electronicii de putere pentru conversia energiei electrice, valorificarea susrselor regenerabile de energie. Autor a cca. 18 publicaţii ştiinţifice, menţionat cu  medalii de bronz a Expoziţiei Internaţionale IFOINVENT (Chişinău).

A.Bârladeanu. Cercetător ştiinţific la Institutul de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice. Diagnoza echipamentului energetic cu metode indistructive, energeti ca eoliană, sisteme electromecanice de conversie, inclusiv generatoarele asincrone. Autor a cca. 60 publicaţii ştiinţifice, menţionat cu  medalii de bronz a Expoziţiei Internaţionale :Eureka( Belgia),IFOINVENT (Chişinău).

V.Berzan. Dr. hab. în tehnică, director adjunct pe probleme de ştiinţă a Institutului de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice. Diagnoza indistructivă a echipamentului electroenergetic, procese nestaţionare în circuite electrice neomogene, modelarea matematică, transportul energiei electrice  la distanţe mari, surse regenerabile de energie. Autor a peste 160 lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii 10.

V.Tîrşu. Inginer programator  la Institutul de Energetică al AŞM. Autor a  8 publicaţii ştiinţifice

Iu. Ermurachi. Inginer coordonator al institutului de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice: electromecanica şi sisteme electromecanice de conversie a energiei, electronica de putere. Autor  a 35 de lucrări ştiinţifice.

# Text boxes

Fig.2a.  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=12 şi puterea  P2= 0,25-22 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000 .

Fig.1b  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=4 şi puterea  P2= 0,25-7,5 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000 .

Fig.1a  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=4 şi puterea  P2= 0,25-22 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000 .

Fig.2b.  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=12 şi puterea  P2= 0,25-7,5 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000 .

Fig..2c  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=12 şi puterea  P2= 11,0-22,0 kW  la parametrii nominali şi  C= 1- 50000 .

Fig.3a.  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=4 şi puterea  P2= 0,25-22 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000  şi rezistenţele active majorate de 2 ori

Fig.3c.  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=4 şi puterea  P2= 0,25-22 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000  şi rezistenţele active majorate de 4 ori în comparaţie cu valoarea lor nominală

Fig.3b.  Zona de excitaţie stabilă a maşinilor cu p=4 şi puterea  P2= 0,25-22 kW la parametrii nominali şi  C= 1- 50000  şi rezistenţele active majorate de 4 ori în comparaţie cu valoarea lor nominală