MOLDOVA VIZAVI DE EXPERIENŢA POLONIEI ÎN

UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

M.Tîrşu

Institutul de energetică al AŞM, str. Academiei 5, MD2028, Moldova

e-mail: mtirsu@ie.asm.md

Rezumat. În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele delegaţiei în Polonia a şef laborator M.Tîrşu privind experienţa de utilizare a surselor regenerabile de energie (SRE) în voievodatul Pomerania, precum şi recomandări utile pentru Republica Moldova în vederea utilizării experienţei Poloniei în acest domeniu.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie.

ОПЫТ ПОЛЬШИ КАК ПРИМЕР ДЛЯ МОЛДОВЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

М.C. Тыршу, Институт Энергетики АНМ

Аннотация. В данной работе представлены результаты командировки в Польшу зав. лабораторией М.Тыршу относительно опыта использования возобновляемых источников энергии в воеводстве Поморск, а также полезные рекомендации для Республики Молдова при использовании опыта Польши в этой области.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии.

POLISH EXPERIENCE IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY SOURCES USE AS THE EXAMPLE FOR REPUBLIC OF MOLDOVA

M. Tirshu, Institute of Power Engineering of the ASM

Abstract. In the given paper results of business trip to Poland of laboratory chief M.Tirsu are presented concerning experience of use of renewed energy sources in distinct  Pomorsk, and also useful recommendations for Republic Moldova at use of experience of Poland in this field.

Key words: renewable energy sources.

1. Introducere

În prezent pentru toate ţările o problemă importantă o constituie asigurarea securităţii energetice. În deosebi, această problemă este stringentă pentru ţările, care sunt practic totalmente dependente de importul surselor primare de energie. Printre aceste ţări se află şi Moldova, care importă peste 90% din consumul de energie. Una din căile de majorare a securităţii energetice este diversificarea surselor de energie utilizate în balanţa energetică a ţării. Pe de altă parte este necesar de redus şi impactul asupra mediului înconjurător, care îl are utilizarea surselor energetice tradiţionale.

În acest context Uniunea europeană a adoptat Noua politică energetică a UE, care  prevede armonizarea de dezvoltare durabilă a comunităţii în baza aşa numitului pachet de 3 x 20:

Eficienţa energetică:

- o creştere de 20% până în 2020

Creşterea gradului de utilizare a SRE:

- 20% ponderea SRE în balanţa energetică  la finele anului 2020

- 15% în unele regiuni

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (faţă de 1990):

- cu 20% în 2020.

Moldova pentru a se alinia la aceste 3 prevederi trebuie să depună o muncă enormă. Numai la prima prevedere – eficienţa energetică – actualmente Moldova are un coeficient de 2.6 ori mai mic [1] decât Uniunea Europeană. În ce priveşte majorare cotei de utilizare a surselor regenerabile de energie în balanţa energetică a ţării, a fost adoptată strategia energetică până în 2020 [2], care prevede majorarea acesteia până la (15-20)%. În prezent acest coeficient constituie puţin peste 3%. Pentru accelerarea procesului de utilizare a surselor regenerabile de energie s-au elaborat proiectele Strategiei de valorificare a SRE, Legii cu privire la energia regenerabilă Aprobată de către Parlament prin Hotărârea nr. 164-XVI din 13 iulie 2007, Programului naţional de valorificare a SRE până în a. 2010. În ultimi doisprezece ani, au fost adoptate trei Strategii energetice ale Republicii Moldova, însă, rezultatele au fost mai mult decât deplorabile, în condiţiile în care primele două strategii nu au avut acoperire financiară. În cea dea treia se menţionează, că un factor esenţial pentru implementarea prezentei Strategii îl constituie componenta financiară, adică necesităţile de investiţii capitale, care au fost estimate la 2-3 mlrd. euro sau câte circa 150-220 mil. euro pe an. Este clar, că fără alocarea unor fonduri externe, realizarea Strategiei Energetice până în anul 2020 este sortită eşecului.

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt disponibile surse regenerabile de energie: biomasa, energie hidraulică, energie solară şi  eoliană, sursele cu potenţial termic redus, inclusiv energie geotermică. Potenţialul acestor surse regenerabile se evaluează la  4,0∙106 t.c.c .  Utilizarea acestui potenţial va contribui la  micşorarea importului de resurse energetice şi deci la majorarea securităţii energetice a ţării. Pe de altă parte procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie se află la faza iniţială de demarare.  Cea mai mare pondere în bilanţul energetic o are energia hidraulică şi biomasa. Energia solară şi eoliană  este explorată  insuficient, ca şi cea a surselor cu potenţial termic redus.

Însă cu toate acestea, accelerarea procesului de utilizare a SRE ţine de alinierea legislaţiei Republicii Moldova în acest domeniu la cea a Comunităţii Europene, precum şi necesitatea de utilizare a practicilor altor ţări.

În acest sens o grupă de specialişti din Moldova a vizitat recent Polonia (voievodatul Pomerania) unde pe parcursul a două săptămâni a studiat “Utilizarea surselor regenerabile de energie” în această zonă, precum şi a vizitat un şir de obiecte şi instalaţii care produc sau consumă energie “verde”. În baza acestor cunoştinţe obţinute în lucrare se face o analiză comparativă a situaţiei în domeniul SRE în Polonia şi Moldova, precum şi se pune în evidenţă unele căi posibile de accelerare a dezvoltării SRE în Moldova.

2. Situaţia generală în energetică

Polonia ca şi Moldova este o ţară agrară. În jur de 60% din terenuri au destinaţie agricolă, din care 96,1% - terenuri private. Atât după suprafaţă, cât şi populaţie aceste ţări diferă aproximativ de 10 ori, prima având o suprafaţă de 322,6 km2 şi o populaţie de 38,1 mln., iar Moldova are o suprafaţă de 33,843 km2 şi o populaţie de 3,95 mln. Însă, spre deosebire de Moldova, Polonia are mari zăcăminte de cărbune şi este foarte bogată în păduri. În plus, mai ales partea de nord are o climă foarte prielnică pentru creşterea vegetaţiei. Preponderent Polonia utilizează în balanţa sa energetică cărbunele. În prezent 90% din energia produsă în Polonia este bazată pe cărbune, care aduce daune enorme mediului înconjurător. Dar odată cu aderarea la Comunitatea Europeană este obligată să accepte standardele impuse de aceasta. Aceasta presupune reducerea emisiei de CO2, majorarea eficienţei energetice, majorarea cotei de energie „curată”.

Actualmente consumul intern brut de resurse energetice a Republicii Moldova constituie în jur de  3400∙103 t.c.c., dintre care numai cca 125∙103 t.c.c. prezintă resurse proprii. De origine regenerabilă sunt: 10∙103 t.c.c. produse la centrala hidroelectrică Costeşti sub formă de energie electrică şi 101∙103 t.c.c. – sub formă de lemne pentru foc şi deşeuri lemnoase agricole.  Structura resurselor energetice din balanţa energetică a Republicii Moldova este prezentată pe fig.1.

Fig.1. Structura resurselor energetice din balanţa energetică a Republicii Moldova

Începând cu anul 2000, utilizarea păcurii şi cărbunelui a scăzut dramatic, astfel că în prezent gazele naturale sunt cele care domină în balanţa energetică. În aceste condiţii, în caz de criză energetică, rezervele energetice sunt suficiente pentru maxim 15 zile. Şi odată ce gazele naturale sunt importate de la un singur furnizor, care de fapt deţine monopol, securitatea energetică a ţării este foarte sensibilă. În ce priveşte consumul de energie electrică acesta constituie în jur de 4,0 mlrd. kWh, dintre care aproximativ 2,7 mlrd. kWh sunt importaţi.

Dacă e să ne referim la Polonia, atunci consumul de energie electrică la cap de locuitor este de 4 ori mai mare ca în Republica Moldova (vezi fig.2).

Fig.2. Consumul de energie electrică în cele 16 voievodate din Polonia

Faptul, că consumul de energie electrică la cap de locuitor este de 4 ori mai mare vorbeşte despre industria dezvoltată din această ţară.

Pe de altă parte, condiţiile climaterice şi posibilităţile economice ale Moldovei permit de a utiliza pe scară mai largă energia solară, biomasa sub diferite forme şi deşeuri organice, energia eoliană şi hidraulică, al căror potenţial disponibil este prezentat în tab.1. Volumul disponibil total al principalelor  tipuri de SRE se estimează la 4000∙103 t.c.c.), ceea ce depăşeşte de circa 1,2 ori consumul total intern brut de resurse energetice fosile.

Tabelul 1. Potenţialul tehnic disponibil al principalelor tipuri de SRE

| Tip de SRE | Potenţialul tehnic |
| --- | --- |
|  | PJ | t.c.c. x 103 |
| Solară | 50,4 | 1700 |
| Eoliană | 29,4 | 1000 |
| Biomasa | Deşeuri agricole | 7,5 | 800 |
|  | Lemne de foc | 4,3 |  |
|  | Deşeuri de la procesarea lemnului, tescovină | 4,7 |  |
|  | Biogaz | 2,9 |  |
|  | Biocombustibil | 2,1 |  |
| Hidro | 12,1 | 500 |
| Total potenţial SRE | 113,4 | 4000 |

Potenţialul tehnic al acestor resurse a fost estimat la eventuala folosire a 0,1% din teritoriul ţării pentru instalarea colectoarelor solare şi modulelor fotovoltaice (PV), 0,03% din suprafaţa teritoriului ţării, amplasat pe coline şi văi deschise – pentru instalarea agregatelor eoliene la înălţimi de 50-70 m deasupra solului, 25% - din cantitatea anuală de 2,5 mln. tone de deşeuri agricole, precum şi a energiei cinetice a râurilor Nistru, Prut şi Răut prin instalarea micro-CHE de flux fără baraje, mini-CHE în derivaţie şi a energiei potenţiale a scurgerilor din lacurile de acumulare [3,4].

3. Căile de soluţionare a problemei energetice în Pomerania (Polonia)

Din cauza stării deplorabile a energeticii bazate pe cărbune, pentru Polonia UE a stabilit cota de 15% a utilizării SRE către anul 2020. Actualmente cota utilizării SRE constituie 7%. În vederea atingerii cotei de 15% Guvernul polonez va investi în energia verde în timpul apropiat 5 mlrd. zloţi ($1,6 mlrd). Fondul polonez de protecţie a mediului înconjurător va acorda 1,5 mlrd. zloţi, încă 1 mlrd. conducerile regionale şi mai mult de 2,5 mlrd vor veni din fondurile Comunităţii Europene (CE).

Aceste mijloace vor fi îndreptate la construcţia staţiilor hidro şi eoliene, tehnologiilor de obţinere a energiei din sursele geotermale şi arderea produselor de biomasă. Astfel, Polonia planifică în anii 2009-2012 să susţină construcţia staţiilor electrice cu o putere instalată de 800MW. Actualmente se află spre analiză 29 de cereri privind obţinerea de subsidii în sumă de 1 mlrd. zloţi pentru construirea staţiilor cu puterea instalată de 2005 MW.

Conform statisticii oficiale, 43% din staţiile electrice sunt construite cu peste 30 ani în urmă, şi încă 37% - între anii 1979 şi 1989. În următorii 10 ani Polonia planifică reînnoirea a 50% din puterile instalate a staţiilor existente şi până în 2023 să construiască două noi staţii atomice, care vor reduce dependenţa de cărbune cu 10-15%.

Totodată, Polonia deţine un vast potenţial de producere a energiei din SRE, care vor contribui la reducerea dependenţei de cărbune. Pe 80% din suprafaţa ţării se află păduri cu biomasă bogată, culturi agrare neprelucrate şi ape geotermale, fapt care şi determină cota de 65% a biomasei în SRE.

Actualmente voievodatul Pomerania consumă aproximativ 46000GWh energie, dintre care 15% o constituie cea electrică. Energia electrică produsă în această regiune este de 3 ori mai mică decât cea consumată. Cota energiei electrice produse din SRE este puţin peste 8% (vezi fig.3).

Fig.3. Producerea de energie electrică în voievodatul Pomerania din SRE (GWh)

Din fig.4 observăm, că cel mai mult în ultimii ani s-a pus accentul pe energetica eoliană aceasta crescând mai bine de 72 de ori în anul 2008 faţă de 2005. Ce a determinat creşterea atât de rapidă a numărului de parcuri (ferme) eoliene? În primul rând producătorii de energie „verde” au dreptul de a livra energia electrică produsă în reţeaua comună şi deţinătorii reţelelor sunt obligaţi să o procure. În al doilea rând, producătorii de energie  „verde” primesc certificate „verzi” în baza cărora statul le achită un supliment la energia electrică livrată. În aceste condiţii producerea energiei electrice în baza staţiilor eoliene devine profitabilă.  De asemenea, această afacere este profitabilă şi pentru proprietarii terenurilor unde sunt instalate aceste instalaţii. De exemplu, fiind în Polonia am vizitat în gospodăria Jagniątkowo o fermă eoliană cu 48 de instalaţii a câte 2MW putere instalată fiecare. Aceste instalaţii au o înălţime a turnului de 120m, lungimea palei de 40m, diametrul turnului de suport în partea de jos este de 4m, greutatea turbinei eoliene este 5000 kg, puterea instalată este de 2MW, costul instalaţiei este de 4 mln.euro. Aceste instalaţii sunt montate de investitori străini, şi de obicei o astfel de instalaţie se răscumpără în decurs de 3,5-4 ani. Proprietarul terenului primeşte o plată de arendă de 2500 zloţi (aproximativ 1000USD) pe an pentru fiecare instalaţie.

În prezent în Polonia sunt instalate instalaţii eoliene cu o capacitate de peste 221MW şi în construcţie se află instalaţii cu o capacitate de 235MW. Conform analizei Guvernului polonez în anul 2010 energia eoliană trebuie să producă 2,3% din consumul naţional de energie.

Pentru a se conforma directivelor comunităţii europene privind majorarea cotei SRE în balanţa energetică, majorarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor dăunătoare mediului înconjurător, guvernul polonez a stabilit următoarele activităţi:

1. Realizarea programului de modernizare termică în mai multe etape în sectorul construcţiilor locative care prevede:

- reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea unui 1m2 de suprafaţă în sectorul clădirilor cu multe apartamente de la 170-200 [kWh/m2 an] până la 100 [kWh/m2 an];

- reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea unui 1m2 de suprafaţă în sectorul locuinţelor individuale de la 250-200 [kWh/m2 an] până la 110 [kWh/m2 an] în oraşe şi 300-230 [kWh/m2 an] până la 140 [kWh/m2 an] în localităţi rurale;

- reducerea consumului de energie termică în sectorul serviciilor comunale şi comerciale în comparaţie cu anul 2005 cu 28-30% până în anul 2025;

- reducerea consumului de energie termică în sectorul industrial în comparaţie cu anul 2005 cu nu mai puţin de 20-25% până în anul 2025.

2. Majorarea cotei SRE în balanţa energetică a Poloniei care prevede:

- majorarea cotei SRE în balanţa energetică până în anii 2010-2025 cu 8% până în 2010 (actualmente această cotă este de 7%), 11% până în 2013 şi 19% până în 2025;

- reducerea emisiilor nocive de către instalaţiile energetice în următoarele proporţii:

  - CO2 		35% până în 2013,	53÷55% până în 2025;

  - SO2 		52% 	   -//-	   	68÷70% 	-//-

  - NOx 		38% 	   -//-		52÷54% 	-//-

Componenta cu cea mai mare cotă de utilizare (65%) în SRE o constituie biomasa, dintre care cele mai răspândite culturi energetice sunt: „salcia energetică”, Miskantus, paiele şi rapiţa. Structura consumului de SRE este prezentată mai jos: biomasă 65%, energia hidro (27%), geotermală (4%), eoliană (3%) solară (1%).

În prezent terenurile cultivate cu rapiţă şi salcie energetică sunt în creştere permanentă. Pe fig.4 este prezentată dinamica de cultivare a terenurilor cu rapiţă.

Fig.4. Suprafaţa de terenuri cultivate în Polonia cu rapiţă (mii ha)

Această creştere se explică prin plăţile care sunt acordate atât de CE cât şi Guvernul polonez la înfiinţarea terenurilor cu astfel de culturi şi la cantitatea de material energetic recoltat. În Polonia actualmente există 5 tipuri de plăţi energetice pentru anul 2009: JPO, UPO, CH, OM şi RE. Cea care ţine de culturile energetice este RE, care se plăteşte în cazul creşterii culturilor energetice şi dacă aceste culturi energetice sunt utilizate la obţinerea:

- biocombustibil (bioetanol, biodisel, biogaz, biometanol, biocombustibil sintetic, biohidrogen, ulei vegetal pur);

- energie electrică şi termică produsă din biomasă.

Sumele alocate la înfiinţarea terenului de culturi energetice din surse ale CE sunt de 50%, iar pentru materialul energetic recoltat ajunge 45 euro/ha de exemplu pentru salcia energetică. În astfel de condiţii devine destul de rentabil afacerea cu creşterea culturilor energetice.  Datorită acestor măsuri terenurile cultivate sub aceste culturi a început să crească evident. În continuare vom da câteva exemple de culturi energetice răspândite în Polonia.

Culturi energetice

Salcia energetică este o plantaţie, care poate fi recoltată anual, odată la doi ani sau la trei ani. Statisticile arată, că cel mai convenabil este recoltarea odată la trei ani. Însă această problemă ţine de tehnica necesară pentru recoltare. Mulţi practică strângerea anuală, deoarece este posibilă recoltarea acesteia cu tehnică relativ simplă (acelaşi instrument cu disc lateral pentru cosit iarba poate fi utilizat). Recoltarea poate fi efectuată în una sau două etape. Dacă se face recoltarea într-o etapă, atunci aceasta presupune tăierea salciei în luna decembrie, când perioada de vegetaţie s-a terminat şi mărunţirea acesteia în surcele pentru utilizare directă. În acest caz umiditatea acestor surcele este de aproximativ 50% şi desigur valoarea energetică este mai redusă. Recoltarea în două etape presupune tăierea salciei după finalizarea perioadei de vegetaţie (decembrie) şi lăsarea acesteia pe câmp pentru a se usca în condiţii naturale. Apoi la început de primăvară, când umiditatea acesteia constituie mai puţin de 20% se mărunţeşte în surcele şi se utilizează. Aceasta practic dublează valoarea energetică a salciei.

Plantaţia de salcie trăieşte 25-30 ani. Recolta de 40-60t/ha asigură  un venit considerabil cultivatorilor, de aproximativ 1400 de euro/ha, chiar şi fără subvenţionare anuală. Deocamdată, în Polonia dezvoltarea culturilor a fost lentă, din cauza costurilor de înfiinţare a plantaţiei, care ajung la 2000 de euro/ha. Însă, un avantaj îl constituie faptul, că UE subvenţionează jumătate din costurile de plantare a „salciei energetice”.

În Polonia există mai multe soiuri de salcie, care sunt testate din punct de vedere a rezistenţei la diferite boli, condiţii climaterice dure, creştere rapidă, etc.  Apoi cele mai bune sunt selectate şi cultivate, printre care şi Regida (Viniminalis xS), Turbo 1056, 1057, Sprint, Start etc. Aceste specii de plante cresc până la 7 metri înălţime. În principiu, această specie a fost experimentată pentru a servi ca sursă energetică sub formă diferită de combustibil (tocătura - pentru termocentrale, brichete, peleţi). Puterea calorică ridicată (4.900kcal/ha) o face comparabilă cu alte surse de combustibil ca gaze naturale, cărbune, ulei.

Prin cultivarea salciei pe suprafeţe mai mari (1.000-1.500 ha/zona) se justifică realizarea unor investiţii ca fabrici de peletizare - care vor asigura sursa energetică pentru localităţi, atât în centrale termice de zonă, cât si în case particulare.

Pe lângă utilizarea în scopuri energetice, salcia energetică se utilizează cu succes şi în următoarele domenii:

- Ca sursă de celuloză

- La fixarea versanţilor abrupţi şi la prevenirea alunecărilor de teren

- La fabricarea aspirinei (în Germania)

În primul an de viaţă producţia este nesemnificativă, de cca. 10t/ha (în aceasta perioadă se dezvoltă rădăcina), iar în anii următori producţia anuală este de 40-45 t/ha.

Condiţiile de subvenţionare sunt foarte clar conturate pentru ţările UE, şi se aplică ca o metodă standard.

Producătorii trebuie să facă dovadă proprietăţii terenului agricol sau unei arendări de lungă durată

Producătorii trebuie să facă dovadă că au folosit butaşi de soiuri înregistrate şi din pepiniere autorizate

Producătorii trebuie să facă dovadă unui contract de achiziţie cu un utilizator – care produce energie direct din biomasă, sau produce produse care servesc acestui scop (brichete, peleţi)

Contractantul (achizitorul) trebuie să facă dovadă că dispune de mijloace prin care transforma biomasa în energie (centrală termică zonal, termocentrală) sau în produse care servesc acestui scop (linii de brichetare, sau linii de peletizare)

Achizitorul plăteşte o cauţiune pentru fiecare hectar de plantaţie pentru care a făcut contract de achiziţie (cuantumul diferă între ţări, fiind valori cuprinse între 15-40 Eur/ha) cauţiune pe care o poate recupera în momentul preluării recoltei contractate.

Prin aceste cinci măsuri se garantează că solicitantul (producătorul) are terenul pentru care solicită subvenţie, că a utilizat butaşi de soi garantat, că producătorul are desfacere destinată în scopul producţiei de energie, şi la urmă se garantează că achizitorul are capacitatea tehnică de a transforma o biomasă într-o sursă de energie, dar şi faptul că cantităţile contractate o preia (pentru eliberarea cauţiunii).

Altă cultură energetică o constituie Miskantusul, care este o plantaţie de 20 ani. Această cultură se plantează câte 10000 bucăţi la 1ha. Preţul aproximativ de înfiinţare a 1ha plantaţie constituie 3-4 mii zloţi (aproximativ 1000 euro). Preţul unui butaş de Miskantus este 1,00-1,20 zloţi. Costul serviciilor de plantare a 1ha este 1000 zloţi/ha. În primul an de plantaţie Miskantusul poate da roadă de 4t/ha, în anul doi – 10t/ha iar începând cu anul 3 până la 20t/ha. Această plantă are proprietăţi energetice foarte ridicate. 1,5 tone de miskantus poate înlocui 1 tonă de cărbune, iar 1ha de miskantus – 15 tone de cărbune. După finisarea perioadei de vegetaţie acesta se lasă până atinge umiditatea de 15-25% în condiţii naturale, apoi se recoltează. Se face baloţi şi se transportă la centralele termice pentru utilizare ulterioară sau staţii de peletizare.

Odată cu dezvoltarea domeniului creşterii culturilor energetice în Polonia au început să se dezvolte şi fabricile de fabricare a peleţilor.  Acestea fabrică peleţi din paie, iarbă, miskantus, surcele etc. Cerinţa pentru acest produs este în creştere permanentă. Aceasta se datorează în primul rând faptului, că este compact, are o umiditate mică, şi o calorie energetică destul de înaltă. Caloria energetică depinde în primul rând de materialul din care este fabricat. Ca exemplu, cel fabricat 100% din lemn are următorii parametri: Valoarea calorifică – max. 19400 MJ/kg; umiditatea – 6,98%; cenuşa – 0,3%; conţinutul de sulf – 0,02%; diametru – 6-8mm; lungimea max. 3cm.

Altă direcţie de stimulare de către CE şi Guvernul Polonez este sporirea eficienţei energetice (conservarea energiei) a instalaţiilor şi reducerea consumului de energie. În această direcţie se aplică un şir de măsuri cum ar fi:

- la modernizarea gospodăriilor se subvenţionează de către stat 40% din cota investiţiilor şi 50% pentru persoane mai tinere de 40 ani. Suma maximă este de 300 mii zloţi (aproximativ 100 mii euro). Costul minim al investiţiilor trebuie să fie de 20 mii zloţi.

Accentul se pune pe conservarea energiei în Polonia, deoarece producerea 1kW de energie electrică necesită arderea a 0,42kg cărbune sau 1,22 kg de cărbune brun (lignit). Evitarea producerii 1kW de energie electrică conduce la evitarea emisiilor de dioxid de carbon (1kg), dioxid de sulf (9,1g), oxizi de azot (2,3g), praf volatil (1,5g). De aici şi reiese, că conservarea energiei conduce la protecţia mediului înconjurător.

Din aceste considerente şi nu numai, în Polonia are loc procesul de renovare a caselor de locuit după standardele europene. Este în vigoare aşa numitul PLAN NAŢIONAL A ACŢIUNILOR DE EFICIENTIZARE. Accentul se pune în principal pe modernizarea termică a clădirilor. Şi aceasta este corect, deoarece 75% din clădiri sunt construite până la 1988 după cum se vede din tabelul 2.

Tabelul 2. Perioada de construcţie a clădirilor din voievodatul Pomerania

| Voievodatul Pomerania | Numărul de clădiri | Anul de construcţie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Până la 1918 | 1918 -1944 | 1944 -1970 | 1971 -1978 | 1979 -1988 | 1988 -2002 | După 2002 |
|  | 227 035 | 26 204 11,5% | 45 760 20,1% | 43 171 19,0% | 21 271 9,3% | 32 980 14,5% | 41 208 18,1% | 16 440 7,2% |
|  | 75% | 25% |

Din tabelul 3 este evident cum a variat necesarul de căldură pentru aceste clădiri în funcţie de anul de construcţie.

Tabelul 3. Variaţia necesarului de căldură a clădirilor din voivodul Pomerania în funcţie de anul construcţiei

| Anul de construcţie | Cererea de căldură kWh/m2an |
| --- | --- |
| Până la 1966 | 240 - 350 |
| 1967 - 1985 | 240 - 280 |
| 1985 - 1992 | 160 - 200 |
| 1993 - 1997 | 120 - 160 |
| De la 1998 | 90 - 120 |

Deci, este evident descreşterea continuă a consumului necesar pentru încălzire.  Avantajele ce se obţin din efectuarea modernizării termice se văd bine din fig.5 şi tabelul 4 de mai jos.

Fig.5. Costul încălzirii unui m.p. de suprafaţă pentru o clădire până la renovare şi după în funcţie de diferiţi combustibili.

Tabelul 4. Caracteristicile diferitor combustibili

| Tipul combustibilului | Unitatea de măsurare | GPL | Păcură | Gaz natural | Pelete în saci | „cărbune ecologic” în saci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preţul combustibilului | (zl/t; zl/m3) | 4238 | 3174 | 1,43 | 675 | 800 |
| Valoarea energetică | (GJ/t; MJ/m3) | 46 | 42 | 35 | 18 | 26 |
| Eficienţa cuptorului | (%) | 90 | 88 | 90 | 85 | 82 |
| Preţul căldurii | (zl/GJ) | 102,40 | 85,89 | 45,40 | 44,12 | 37,50 |
| Preţul anual al încălzirii (casa rău izolată) | (zl) | 9953 | 8348 | 4412 | 4288 | 3645 |
| Preţul anual al încălzirii (casa bine izolată) | (zl) | 5524 | 4633 | 2449 | 2380 | 2023 |

Totodată, în scopul stimulării modernizării termice a clădirilor în Polonia este prevăzută plată în valoarea de 25% în calitate de premiu din energia economisită.

O atenţie sporită în Polonia se atrage depozitării deşeurilor organice, care în corespundere cu normele CE pot fi depozitate într-un singur mod: emisia de metan să fie controlată. Gazul din gunoişte trebuie ars în făclie sau instalaţie energetică, iar resturile animaliere să fie fermentate. Datele statistice arată, că 20% din deşeurile comunale ale gminilor pot fi prelucrate, iar pentru oraşele mari, de exemplu Varşovia, acest procent este de 32%. Toate aceste măsuri sunt destinate reducerii emisiilor nocive în mediul înconjurător.

4. Măsuri şi programe aplicate în Polonia

În Polonia există o serie de măsuri şi politici destinate stimulării producătorilor de energie regenerabilă, precum şi realizării prevederilor Comunităţii Europene. Printre acestea putem menţiona:

Subvenţionări la exportul producţiei agricole din mijloacele CE:

- cota totală este 247,0 mln zloţi.

Ajutorul statului:

- reducerea ratei dobânzii la creditele investiţionale;

- reducerea ratei dobânzii la creditele de cumpărare a mijloacelor circulante;

- creşterea ratei producţiei animaliere biologic pure;

- protecţia plantelor;

- agricultura ecologică.

Programul SAPARD:

- Cota subvenţiilor 4,8 mld  PLN

Bugetul programului  PROW 2007 – 2013 în Polonia:

- Total     		 17.235.317.541 euro

inclusiv

- EFROW 		 13.230.038.156 euro

- Bugetul Poloniei	    4.005.279.385 euro

Programul Naţional pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice (NEAP):

Scopurile naţionale:

- 2016 – 9% de energie economisită pe parcursul a 9 ani (53 452 GWh);

- 2010 – 2% scopul mediu.

Instrumente de realizare:

- Sistemul „certificatelor albe”;

- Companii şi programe de informare, promoţie şi instruire;

Programul multianual de promovare a biocombustibilului

Suportul pentru producerea biocomponentelor:

- scutirea completă de la impozitul de acciz a biocomponentelor;

- reducerea sarcinii în accizul biocombustibilului la nivelul cotei biocomponentelor;

- facilitate pe impozit la producerea biocombustibilului (venitul la producere);

- biocomponentele, care constituie combustibil individual – fără plată de combustibil;

- suportul pentru investiţii.

Suportul producătorilor de materie primă:

- subvenţii din mijloacele CE – în mărime de 45€ pentru ha – până la creşterea culturilor energetice;

- culturile multianuale sunt incluse în lista subvenţiilor teritoriale;

- suport suplimentar din bugetul naţional;

- aplicarea altor subvenţii şi plăţi în sectorul agrar (producerea zahărului).

Majorarea cerinţei:

- crearea unor zone separate (de exemplu, în centrele oraşelor şi teritoriile care păzesc natura), accesibile exclusiv pentru transportul public ecologic (acoperire parţială a cheltuielilor din contul mijloacelor NFOŚiGW)

- Scutirea de plata pentru parcare a utilizatorilor mijloacelor de transport, care utilizează biocombustibil lichid (reducerea veniturilor în bugetele locale totalmente sau parţial să fie compensate din NFOŚiGW);

- scutirea firmelor de plăţile pentru utilizarea mediului înconjurător;

- de dat preferinţă procurării mijloacelor de transport, echipate cu motoare adaptate la utilizarea biocombustibilului, în limitele comenzilor publice;

- obligarea administraţiei la folosirea biocombustibilului:

- 2009-2010 – 50% din mijloacele de transport;

- următorii ani – 100% din mijloacele de transport;

- activitatea ştiinţifică de cercetare;

- instruirea şi promovarea utilizării biocombustibilului.

Reglarea detaliată – cerinţe pentru biocombustibil

În prezent, este permis rulajul cu amănuntul a următoarelor tipuri de biocombustibil:

Combustibil lichid:

- benzina pentru motoare, ce conţine 5,0% de biocombustibil;

- combustibil disel, ce conţine 5,0% de ester FAME.

Biocombustibil lichid:

- combustibil disel, ce conţine 20% ester („B20”);

- estere, ce constituie combustibil individual („B100”);

- să se implementeze – bioetanol („E85”).

Cota biocombustibilului în combustibilul utilizat la mijloacele de transport naţional:

- 2006   0.92%;2007   2.30 % ; 2008   3.45 % ; 2009   4.60 % ;2010   5.75 % ;

- 2011   6.20 % ;2012   6.65 % ; 2013   7.10 %; 2014   7.55 %.

5. Calea posibilă de promovare a SRE în Moldova vizavi de experienţa Poloniei

Cadrul legislativ

În primul rând, este necesar de armonizat legislaţia naţională privind utilizarea SRE astfel, ca cu adevărat să stimuleze procesul de utilizare a acestora. În al doilea rând, de armonizat cadrul legislativ naţional în domeniul energeticii cu asqus-ul comunitar şi cu redacţia nouă a directivelor UE în domeniul resurselor energetice. Crearea fondului pentru eficienţă energetică. Instituirea şi asigurarea funcţionării fiabile a Agenţiei Eficienţei Energetice. Stimularea din partea statului a activităţii de valorificare a SRE – producerea şi utilizarea. Determinarea priorităţilor în valorificarea SRE şi garantarea funcţionării mecanismelor economice, organizaţionale, legislative orientate spre susţinerea valorificării potenţialului şi valorificării SRE. Acordarea facilităţilor fiscale reale şi de creditare a persoanelor fizice şi agenţilor economici, care produc, reutilizează mijloace şi dispozitive tehnice, ce funcţionează în baza SRE. Crearea cadrului normativ privind indicatorii de calitate a combustibilului şi energiei regenerabile utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice, precum şi de utilizare în mijloacele de transport. Promovarea unei politici tarifare convenabilă atât pentru producătorii de energie regenerabilă, cât şi pentru consumatori. Încadrarea energiei regenerabile în piaţa liberalizată a energiei.

Direcţii primordiale de utilizare a SRE în Moldova

Luând în consideraţie aspectele climaterice ale Moldovei, cel mai mare potenţiale de utilizare a SRE îl constituie biomasa şi energia solară. Din biomasă preponderent trebuie utilizată rapiţa şi sorgul de zaharat. Actualmente în Moldova se cultivă câteva zeci de mii de ha de rapiţă, care totalmente este exportat ca materie primă, şi desigur preţul este destul de mic. Ar fi util de prelucrat aici în teritoriu această biomasă şi veniturile s-ar majora considerabil. De asemenea, poate fi utilizat pe larg fabricarea peleţilor din paie, tulpini de floarea soarelui şi porumb, rumeguş de la industria de prelucrare a lemnului şi alte culturi energetice, care au o valoare energetică mult mai ridicată faţă de arderea directă.

În ce priveşte conversia energiei solare, aici Republica Moldova are poate cel mai mare potenţial, datorită faptului că nivelul de insolaţie este destul de ridicat după cum se vede din figura 6.

Fig.6. Valorile medii lunare a nivelului de insolaţie

Cum se vede din această figură, valoarea medie a insolaţiei lunilor martie-octombrie este de 4,56kWh/m2/zi, iar valoarea maximă este de 6 kWh/m2/zi. Deci, este binevenit utilizarea pe larg atât a instalaţiilor de încălzire a apei (colectoarele solare), cât şi a panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Colectoarele solare este posibil de utilizat în fiecare gospodărie individuală pentru încălzirea apei menajere, precum şi în clădirile publice cum ar fi: şcoli, grădiniţe, oficii etc. Totodată, ele pot fi utilizate şi pe timp de iarnă, pentru încălzirea prealabilă a apei reci, iar apoi condiţionarea acesteia prin metode obişnuite – cazan pe gaz sau cazan electric. Această utilizare ar aduce o economie semnificativă a resurselor energetice primare, iar ca consecinţă reducerea de emisii nocive. Pe de altă parte instalaţiile fotovoltaice pot fi utilizate de fiecare familie în parte pentru producerea energiei electrice. Neajunsul esenţial al acestor panouri este costul ridicat, din care motiv nu sunt utilizate pe larg. Dacă ar exista o stimulare a utilizatorilor din partea statului, şi ar exista înlesniri pentru importatori atunci situaţia s-ar schimba esenţial şi foarte rapid, ţinând cont de preţul ridicat al energiei electrice furnizate de compania Union Fenosa. Totodată, aceste panouri ar putea fi pe larg utilizate în instalaţiile de iluminare stradală la folosirea lor în complex cu lămpile de înaltă eficiente. Atunci s-ar reduce costul achitărilor de către primării pentru iluminatul străzilor, s-ar majora cota „energiei verzi” şi s-ar diminua emisiile de CO2. Pe de altă parte, s-ar majora numărul de locuri de muncă, la producerea şi montarea acestor instalaţii pe piloni. Aceste instalaţii pot fi utilizate şi la semafoare. În plus, ele pot fi combinate cu instalaţii eoliene de mică putere, care ar suplini stocul de energie mai ales pe timp de noapte.

Concluzii

- Republica Moldova trebuie să reducă dependenţa de gazul rusesc, care de fapt este monopolist, şi să diversifice resursele energetice primare pentru a putea asigura securitatea energetică a ţării. Dacă analizăm structura balanţei energetice a Poloniei, atunci observăm, că cea mai mare cotă o deţine cărbunele, care este resursă proprie. Aici Moldova, ar trebui să pună accentul pe majorarea cotei surselor regenerabile de energie (SRE), asigurând totodată un cadru legislativ adecvat şi o stimulare benefică producătorilor şi consumatorilor de SRE.

- Să implementeze practici şi instrumente similare celor poloneze, şi în general CE, care să stimuleze procesul de conservare a energiei, majorarea cotei de SRE în balanţa energetică, reducerea emisiilor de substanţe nocive.

- Să faciliteze producătorii agricoli, care lucrează în ciclu închis. Aceasta de fapt este o practică germană, care este utilizată pe larg în Polonia. Esenţa acesteia constă în: de exemplu, fermierul care se ocupă cu creşterea vitelor mari cornute are contracte încheiate din timp la livrarea cărnii şi laptelui produs. Totodată, el are tehnică proprie, terenuri proprii. Roada recoltată este destulă pentru asigurarea cu hrană a animalelor. Deşeurile animaliere sunt îndreptate la staţia de biogaz proprie, care produce energie electrică din biogazul obţinut la fermentare. Această energie electrică o foloseşte pentru necesităţile sale, iar surplusul este livrat în reţea. Îngrăşămintea organică obţinută la fermentarea băligarului este întoarsă pe câmpuri.

- Să creeze un fond pentru eficienţă energetică. Să instituie şi să asigurare funcţionarea fiabilă a Agenţiei Eficienţei Energetice. Să stimuleze din partea statului activităţile de valorificare a SRE – producerea şi utilizarea.

Bibliografie

1. Valeriu Canţer, „Sectorul energetic al Republicii Moldova”, A.Ş.M. - nr. 1(12), februarie 2009.

2. Strategia  energetică a  republicii  moldova pe  termen  lung,  aliniată la  obiectivele  energetice ale  uniunii  europene. Hotărârea nr. 958 din 21.08.2007 (MO nr.141-45/1012 din 07.09.2007).

3. Programul Naţional de Valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010 / Problemele energeticii regionale, 2006, nr. 2.

4. Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. Hotărârea de Guvern nr. Nr. 304 adoptat: 17.03.2007 în vigoare: publicat în: Monitorul Oficial nr. 043 din: 30.03.2007.

M.Tîrşu. Dr. în tehnică, şef de laborator. Domeniul intereselor ştiinţifice: diagnoza indistructivă a echipamentului electroenergetic, procese nestaţionare în circuite electrice neomogene, modelarea matematică, surse regenerabile de energie. Autor a  45 lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii 5.

# Text boxes

- Casă cu izolaţie rea 180kW/m2.an (0,648 GJ/m2.an)

- Casă bine izolată 100kW/m2.an (0,36 GJ/m2.an)

„cărbune ecologic” în saci

Pelete în saci

Gaz natural

păcură

GPL

Preţul încălzirii  (zl./an)