Analiza fiabilităţii sistemelor  electrice de distribuţie

Popescu V.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Rezumat. Sistemele de distribuţie a energiei electrice sunt o parte de bază ale sistemelor electroenergetice şi problemă fiabilităţii acestor sisteme la etapa actuală constituie o problema cheie privind  dezvoltarea electroenergeticii şi necesită o deosebită atenţie. Funcţionarea sistemelor de distribuţie este însoţită de o serie de factori cu caracter aleatoriu care produc un număr mare de întreruperi neplanificate. Cercetările efectuate  au demonstrat, că factorii predominanţi care au o influenţă semnificativă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie sunt: condiţiile climaterice (39,7%), defectele în echipamente (25%) şi factorii aleatorii necunoscuţi ( 20,1%). Acest articol este consacrat studiului comportamentului şi estimarea influenţei factorilor aleatori asupra indicatorilor de fiabilitate a sistemelor electrice de distribuţie preponderent rurale.

Cuvinte-cheie: fiabilitatea sistemelor; asigurarea  fiabilităţii; sisteme electrice de distribuţie; indicatori de fiabilitate; factori aleatori de influenţă.

# RELIABILITY ANALYSIS of power distribution systems

Popescu V.

Agrarian State University of  Moldova

Abstract. Power distribution systems are basic parts of power systems and reliability of these systems at present is a key issue for power engineering development and requires special attention. Operation of distribution systems is accompanied by a number of factors that produce random data a large number of unplanned interruptions. Research has shown that the predominant factors that have a significant influence on the reliability of distribution systems are: weather conditions (39.7%), defects in equipment(25%) and  unknown random factors (20.1%). In the article is studied the influence of random behavior and are presented estimations of reliability of predominantly rural electrical distribution systems.

Keywords: reliability of distribution systems; reliability of electrical equipments, electrical networks, reliability indicators; the influence of outward and inward factors.

Aнализ надежности распределительных систем

Попеску В.С.

Государственный Аграрный Университет Молдовы

Аннотация. Системы распределения электроэнергии являются основной частью энергосистемы и надежность этих систем в настоящее время является ключевым вопросом для развития энергетики. Эксплуатация распределительных систем сопровождается целым рядом явлений, которые обусловливают большое число случайных и незапланированных перерывов в электроснабжении потребителей. Исследования показали, что преобладающие факторы, которые оказывают существенное влияние на надежность системы распределения являются: погодные условия (39,7%), дефекты оборудования (25%) и неизвестные случайные факторы (20,1%). Данная статья посвящена изучению влияния случайного поведения и оценки надежности электрических систем распределения электрической энергии, преимущественно в сельской местности.

Ключевые слова: надежность распределительных электрических  сетей;  надежность электрооборудования; показатели надежности; вероятностные факторы.

Introducere

Procesul de producere-transport-distribuţie-utilizare a energiei  electrice are loc prin intermediul sistemelor electroenergetice [1,4]. Sistemele de distribuţie sunt o parte componentă a acestui lanţ şi participă nemijlocit la realizarea unei etape de bază a procesului sus-numit şi anume – distribuţia energiei electrice. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor atît agricoli, cît şi industriali, este  într-o dependenţă  strictă  de funcţionarea acestor sisteme şi de aceea  rolul lor în acest context este indiscutabil.

La etapa actuală procesul de distribuţie a energiei electrice este însoţit de multe probleme, dintre care problema- cheie este cea a fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor, căreia trebuie să-i acordăm o deosebită atenţie.

Este necesar de menţionat că consumatorii agricoli, din punct de vedere geografic a amplasării lor, se găsesc pretutindeni atît în mediul rural, cît şi-n cel urban, de aceea  alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, indiferent de aparteneţa lor se face prin intermediul sistemelor de distribuţie  cu aceliaşi particularităţi şi proprietăţi comune ca şi pentru consumatorii din localităţile urbane [2,3].

Regimurile de funcţionare ale sistemelor de distribuţie a energiei electrice sunt  influenţate de o serie de factori, dintre care unii pot fi monitorizaţi, iar alţii nu. Din punct de vedere a apariţiei lor aceşti factori sunt cu caracter aleatoriu şi pot fi de provenienţă internă sau externă. Estimarea influenţei acestor factori asupra variaţiei indicatorilor de fiabilitate privin şi indicatorul de  fiabilitate rezultantă ( generalizat) constituie  o importanţă primordială pentru determinarea măsurilor de sporire a nivelului de siguranţă în funcţionarea elementelor componente din sistemele de distribuţie.

Problema şi metodologia efectuării investigaţiei

Pentru a evalua  fiabilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice au fost cercetate pe parcursul a 5 ani (2006-2010) toate sistemele de distribuţie cu tensiunea de 6 şi 10 kV din Republica Moldova.  Au fost analizate şi studiate sistemele de distribuţie în conformitate cu amplasarea lor teritorială – geografică din întreaga ţară.  Mai minuţios s-au studiat  5 sisteme, fiind caracteristice pentru Republica Moldova, reieşind din amplasarea lor în diferite zone geografice. La efectuarea cercetărilor s-au înregistrat timp de 5 ani de studiu toate întreruperile care au avut loc în alimentarea cu energie a consumatorilor: aleatorii, planificate, manevre.

Reieşind din acestea au fost selectate şi analizate toate întreruperile aleatorii care au fost cauzate de diferiţi factori de influenţă. Aceste întreruperi s-au analizat pentru fiecare sistem în parte pentru toată perioada de studiu (5 ani). Întrucît lungimea sumară a reţelelor de distribuţie cu tensiunea de 6 şi 10 kV este diferită pentru fiecare sector în parte, s-a considerat oportun de-a utiliza valori specifice ale masivelor de date iniţiale primare, de exemplu, care sunt raportate la una sută km de reţea electrică. Procesarea şi prezentarea în aşa mod a datelor iniţiale a permis crearea unei baze de date comparabile pentru toată comunitatea de reţele electrice care include specificul întreruperilor monitorizate pentru perioada de analiză de 5 ani.

Pentru prelucrarea datelor statistice au fost utilizate softurile specializate ,,Microsoft Excel“, ,, StatGraphics“, ,,Curve Expert“, ,,EasyFit 5.5 Professional“.

Schema de procesare a informaţiei primare achizate

Deoarece procesul de evaluare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie este destul de anevoios şi include o mulţime de operaţii pentru  a   sistematiza procesul de calcul s-a elaborat schema structurală de calcul  al nivelului de fiabilitate, care este prezentată în fig.1.

Rezultatele analizei

Ca rezultat al cercetărilor au fost determinaţi factorii care au cauzat apariţia întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor şi care au influenţat variaţia indicatorilor de fiabilitate pe diferite perioade (2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Aceşti factori s-au stabilit şi cercetat  după modul de apariţie a lor, funcţie de amplasarea geografică a sistemelor şi funcţie de sezon. În tabelul 1 se prezintă, ca exemplu, factorii stabiliţi, care au determinat variaţia indicatorilor de fiabilitate pe fiecare sistem în parte pentru perioada anului 2007.

Trebuie de menţionat, că analiza factorilor respectivi după frecvenţa de apariţie a întreruperilor cauzate, nu reflectă pe deplin influenţa lor asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în sistemele de distribuţie a energiei electrice. Acest fapt poate fi explicat prin aceea, că orice întrerupere i cauzată de un factor oarecare n are o anumită durată Ti şi afectează un anumit număr de consumatori NCi. Totodată, cu  creşterea  numărului de întreruperi pe un interval de timp determinat τ, cauzate de factorii aleatori, are loc o variaţie semnificativă a indicatorilor de fiabilitate. De aceea  fiecare factor are o pondere asupra indicatorilor de fiabilitate, reieşind din numărul de întreruperi cauzate, de durata lor şi de numărul de consumatori afectaţi.

Figura 1. Schema structurală de calcul al nivelului de fiabilitate

Tabelul 1.Factorii aleatori care au cauzat întreruperile pe perioada anul 2007

| Factorul | Numărul de întreruperi |
| --- | --- |
|  | Sistemul 1 | Sistemul 2 | Sistemul 3 | Sistemul 4 | Sistemul 5 | Media |
| Nr | Denumirea | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| 1 | Condiţii climaterice | 7,10 | 15,79 | 13,41 | 20,64 | 5,89 | 12,02 | 2,84 | 4,17 | 6,05 | 12,81 | 7,06 | 12,88 |
| 2 | Defecte în echipamente | 10,99 | 24,43 | 16,01 | 24,63 | 19,73 | 40,26 | 21,80 | 32,05 | 8,45 | 17,91 | 15,40 | 28,10 |
| 3 | Defecte din cauza consumatorului | 6,36 | 14,14 | 1,28 | 1,98 | 1,93 | 3,94 | 1,37 | 2,02 | 1,47 | 3,12 | 2,49 | 4,54 |
| 4 | Factori necunoscuţi | 4,95 | 11,00 | 29,04 | 44,68 | 13,40 | 27,35 | 29,76 | 43,77 | 24,09 | 51,03 | 20,25 | 36,95 |
| 5 | Acte de vandalism | 1,41 | 3,14 | 0,77 | 1,19 | 1,87 | 3,82 | 1,83 | 2,69 | 0,54 | 1,15 | 1,29 | 2,35 |
| 6 | Defecte în reţelele de transport | 0,18 | 0,39 | 0,28 | 0,43 | 2,28 | 4,64 | 2,52 | 3,70 | 0,25 | 0,52 | 1,10 | 2,01 |
| 7 | Defecte la PDC-uri | 12,37 | 27,49 | 1,75 | 2,69 | 0,94 | 1,91 | 4,12 | 6,06 | 0,59 | 1,25 | 3,95 | 7,21 |
| 8 | Acţiunea animalelor şi a păsărilor | 0,11 | 0,24 | 1,03 | 1,58 | 0,62 | 1,27 | 0,41 | 0,61 | 3,93 | 8,33 | 1,22 | 2,23 |
| 9 | Acţiunea diferitor mecanisme | 0,21 | 0,47 | 0,77 | 1,19 | 0,47 | 0,95 | 0,92 | 1,35 | 0,98 | 2,08 | 0,67 | 1,22 |
| 10 | Avarii cauzate de vegetaţie | 0,71 | 1,57 | 0,77 | 1,19 | 1,59 | 3,24 | 2,52 | 3,70 | 0,69 | 1,46 | 1,25 | 2,29 |
| 11 | Calitatea energie electrice | 0,07 | 0,16 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,15 |
| 12 | Erori de exploatare | 0,07 | 0,16 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,21 | 0,08 | 0,14 |
| TOTAL | 45 | 100 | 65 | 100 | 49 | 100 | 68 | 100 | 47 | 100 | 55 | 100 |

Tabelul 2. Coeficienţii de pondere a factorilor aleatori asupra  indicatorilor de fiabilitate (2006)

| Factorii | Valorile coeficienţilor de pondere |
| --- | --- |
|  | Sistemul 1 | Sistemul 2 | Sistemul 3 | Sistemul 4 | Sistemul 5 | Media |
| Nr. d/o | Descrierea | Kp, % | Kp, % | Kp, % | Kp, % | Kp, % | Kp, % |
| 1 | Condiţii climaterice | 34,3 | 41,4 | 47,2 | 37,4 | 38,2 | 39,7 |
| 2 | Defecte în echipamente | 22,5 | 26,2 | 22,1 | 28,8 | 25,2 | 25,0 |
| 3 | Factori necunoscuţi | 23,9 | 20,1 | 17,0 | 19,0 | 20,4 | 20,1 |
| 4 | Acte de vandalism | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
| 5 | Defecte în reţelele de transport | 2,8 | 2,4 | 4,5 | 1,8 | 4,2 | 3,1 |
| 6 | Defecte la PDC-uri | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 1,7 |
| 7 | Acţiunea animalelor şi a păsărilor | 2,2 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 1,2 |
| 8 | Acţiunea mecanismelor | 2,3 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 2,1 | 1,5 |
| 9 | Avarii cauzate de vegetaţie | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,5 |
| 10 | Defecte din cauza consumatorului | 1,4 | 0,1 | 1,1 | 2,7 | 0,3 | 1,1 |
| 11 | Calitatea energie electrice | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| 12 | Erori de exploatare | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ca exemplu, în continuare se prezintă expresiişle analitice utilizate pentru determinarea  unui indicator de bază al fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi anume durata medie de refuz  τmed. Pentru determinarea acestui indicator pe o perioadă oarecare de timp t, reieşind din influenţa diferitor factori, s-a propus utilizarea relaţiei:

(1)

unde:

- este durata medie a întreruperilor k, de durată , produse de factorul aleator f1  şi care au afectat  consumatori;

- este durata medie a întreruperilor l, de durată , produse de factorul aleator f2  şi care au afectat  consumatori;

- este durata medie a întreruperilor r, de durată , produse de factorul aleator f3  şi care au afectat  consumatori;

- este durata medie a întreruperilor p, de durată , produse de factorul aleator fn  şi care au afectat  consumatori.

Din această expresie rezultă, că există posibilitatea estimării cantitative a influenţei factorilor depistaţi asupra variaţiei indicatorului de fiabilitate analizat pe perioada cercetată. Datorită acestui fapt, reiese, că orice factor precăutat în parte are o pondere în valoarea finală a indicatorului analizat. Pentru durata medie a refuzului coeficienţii de pondere  a factorilor aleatori se vor determina pentru  fiecare factor în parte cu ajutorul expresiilor:

- ponderea factorului  f1  în variaţia indicatorului respectiv se va determina:

(2)

- ponderea factorului  f2  se va determina:

(3)

- ponderea factorului  f3  se va determina:

(4)

- ponderea factorului  fn  se va determina:

(5)

Fig. 2. Caracteristica factorilor aleatori stabiliţi pe diferite perioade

Utilizînd expresiile obţinute au fost determinaţi coeficienţii de pondere a factorilor aleatori în variaţia indicatorului de fiabilitate examinat τmed  în sistemele cercetate pentru diferite perioade. În tabelul 2 se prezintă, ca exemplu, valorile coeficienţilor calculaţi pentru anul 2006, din care rezultă că cea mai mare pondere în variaţia indicatorului calculat o au următorii factori: condiţiile climaterice  39,7 %, defectele în echipamente  25 % şi factorii necunoscuţi 20,1 %.

În fig. 2 se prezintă caracteristica factorilor aleatori  pe diferite intervale de timp monitorizate. În baza acestor rezultate se poate constata, că cei mai semnificativi factori care influenţează modul de apariţie a întreruperilor aleatorii în sistemele de distribuţie a energiei electrice din Republica Moldova sunt: condiţiile climaterice, defecte în echipamente şi factorii cu caracter nedeterminat.

## Concluzii

Din analiza rezultatelor obţinute se poate de constatat, că în sistemele electrice de distribuţie din Republica Moldova au loc un număr mare de întreruperi aleatorii cauzate de influenţa diferitor factori, care determină nivelul de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

În baza expresiilor matematice obţuinute s-au determinat coeficienţii de pondere a factorilor aleatori, care confirmă cantitativ, că cea mai mare pondere asupra indicatorilor de fiabilitate o au 3 factori: condiţiile climaterice - 39,7 %, defectele în echipamente - 25,0 %  şi factorii aleatorii necunoscuţi - 20,1 %.

## Bibliografie

- GOST 13109-97 Norm i cacestva electricescoi energii v sistemah electrosnabjenia obshevo naznacenia.i v tehnike , terminologia i opredelenia .Minsk 1997,31.:

- Erhan F.,Bazele teoretice ale electrotehnicii UASM,  2009, 675 p.

- Munteanu F. ş.a. Ingineria disponibilităţii subsistemelor de distribuţie a energiei electrice.Editura Spectrum, Iaşi 1999, 254 p.

- Godunov S.A. Uravnenie matematiceskoi fizike. Nauka, 1982, 457 p.

- Erhan T.  Oţenca optimalimoi nadejnosti ėlectroėnergheticeschih sistem. Izvestia AN MSSR , seria fizico-matematiceschih nauc, 1983. Nr.1 p.53-57.

- Popescu V., Studiul proceselor tranzitorii însoţite de arcul voltaic şi influienţa lor asupra  fiabilităţii sistemelor de distribuţie. Analele universităţii din Oradea, România, 2007, Fascicula  de Energitică, Nr. 13, p. 60-63.

- Felea I., Dziţac Simona, Fiabilitatea Echipamentelor şi Sistemelor Energetice.   Editura Universităţii din Oradea, 2006, 290 p.

Popescu Victor Serghei,  lector superior  universitar al catedrei „ Electrificarea şi automatizarea mediului rural”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Interesele ştiinţifice se află în planul determinării fiabilităţii sistemelor de distribuţie, auditul energetic al consumatorilor din sectorul agrar şi a întreprinderilor de prelucrare a producţiei sectorului agrar. Autor şi coautor a  24 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice  şi o serie de articole ştiinţifice publicate în reviste recenzate, raporturi la Conferшnţe Ştiinţifice Internaţionale. E-mail: vspopescu @mail.ru

Попеску Виктор Сергеевич,  старший преподаватель кафедры  „Электрификация и автоматизация сельского хозяйства”, Государственного Аграрного Университета Молдовы. Научные интересы - надежность электроснабжения потребителей и энергоаудит у сельскохозяйственных потребителей и в перерабатывающей промышленности, определение энергоемкости при производстве и первичной переработки сельскохозяйственной  продукции. Автор и соавтор 24 научных и методических работ, научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах и докладов на различных Международных научных конференциях. E-mail: vspopescu @mail.ru.

# Text boxes

2007

2006

2009

2008