Balance of energy and components of voltage during the electrotechnical modification of physicochemical parameters of water

O. Gr. Stiopca

Abstract: The paper is dealing with results of theoretical and experimental investigations related to the balance of energy and voltage distribution in units for electrochemical units for water treatment. The electrical energy conversion mechanism in electrochemical units equipped with ionic selective membrane is analyzed.

The obtained results could be used for design of electrochemical units for the water conditioning for diverse technological processes in agriculture and biotechnology.

Key words: Water conditioning.

Bilanţul de energie şi tensiune la modificarea electrotehnologică a parametrilor fizico-chimici ai apei

O. Gr. Stiopca

Rezumat: Lucrarea dată are ca scop studiul bilanţului de energie şi tensiune la modificarea electrotehnologică a parametrilor fizico-chimici ai apei. Se analizează legităţile conversiei energiei electrice în electrolizoare cu membrană inertă şi cationselectivă. În rezultat sunt prezentate dependenţele şi concluziile utile la elaborarea unor instalaţii electrotehnologice de condiţionare a apei pentru diferite procese tehnologice din agricultură şi energetică.

Cuvinte cheie: modificarea electrotehnologică, parametri fizico-chimicу ai apei.

Баланс энергии и составляющие напряжения при электротехнологическом изменении физико-химических параметров воды

О.Г. Степка

Аннотация: В работе исследован теоретически и экспериментально баланс энергии и напряжения установки для электротехнологического кондиционирования физико-химических параметров воды. Проводится анализ преобразования электрической энергии в таких установах, изготовленных на базе диафрагм и катионселективных мембран. Полученные зависимости и выводы могут быть использованы при разработке электротехнологических установок кондиционирования физико-химических параметров воды в сельском хозяйстве и энергетике.

Ключевые слова: кондиционирование воды.

Introducere

Tratarea electrică a apei este însoţită de decurgerea unor fenomene fizico-chimice complexe: disocierea moleculelor de apă; degajarea oxigenului, clorului şi hidrogenului, hidroliza sărurilor, şi alte fenomene de transport ce urmează legi specifice şi constituie cauza variaţiei indicelui de hidrogen, pH, potenţialului de oxido-reducere, Eh, concentraţiei de săruri, C, şi gaze pO2, pCl2, temperaturii apei, t [1, 2].

Realizarea acestui proces în instalaţii electrotehologice cu/fără membrană ionselectivă/inertă cu scopul modificării parametrilor fizico-chimici ai apei (pH, Eh, C, pO2, pCl2, t) în corespundere cu valorile lor optime în cadrul unor tehnologii concrete prin intermediul parametrilor electrici de regim (U, I, Q, D) constituie modificarea electrotehnologică a apei [3, 4].

Schema electrică echivalentă a unei instalaţii monopolare legate la o sursă de curent continuu pentru modificarea electrotehnologică a apei prezintă un circuit, cu următoarele componente (Fig. 1): Ra ((a), Rc ((c) – rezistenţa (conductivitatea), respectiv, din compartimentul anodic şi catodic; ra, Ca; rc, Cc – rezistenţa şi capacitatea interfeţei anod-electrolit şi catod-electrolit; Rd – rezistenţa membranei;

Ua, Uc – căderea de tensiune, respectiv, în compartimentul anodic şi catodic .

Tensiunea aplicată la o instalaţie electrotehnologică monopolară pentru modificarea parametrilor fizico-сhimici ai apei este determinată de următoarele componente:

U = Et + (c + (a + I(R 						(1)

unde:

Et – potenţialul teoretic de disociere a apei, Et = 1.23 V;

(c – supratensiunea de degajare a hidrogenului la catod, V;

(a  – supratensiunea de degajare a oxigenului la anod, V;

I(R – căderea de tensiune în electrolit, V;

Pentru a realiza disocierea izotermică a unui mol de apă este necesară o cantitate de 68372 calorii produse de o energie electrică echivalentă, aceasta corespunzând unei tensiuni de 1.48 V aplicată la electrozi. În cazul când la electrozii unei instalaţii electrotehnologice  este aplicată o tensiune U, ea va fi parcursă de un curent I. Astfel, puterea se va determina conform relaţiei:

W = 0.86 ( U ( I, kcal/h 					(2)

O parte din ea va fi consumată pentru disocierea isotermică a apei şi poate fi calculată cu relaţia:

Wch = 0.86 ( Et(I, kcal/h						(3)

O altă parte a puterii utilizate va fi convertită în energie termică , iar valoarea ei va fi determinată de relaţia:

Wt = ( (c + (a + I ( R) ( I, kcal/h				 (4)

Astfel bilanţul energetic al instalaţiilor electrotehnologice de tratare electrică a mediilor lichide poate fi reprezentat prin expresia:

W = (Wch + Wt ), kcal/h					(5)

Scopul cercetărilor teoretico-experimentale este studiul bilanţului de energie şi tensiune la modificarea electrotehnologică a unor parametrilor fizico-chimici ai apei în instalaţii de electroliză cu membrane ionselective sau inerte.

Metodele şi procedurile utilizate

Pentru studiul experimental al bilanţului de tensiune şi energie a fost utilizată o instalaţie monopolară pentru tratarea electrică a apei cu două compartimente, divizate de o membrană. Compartimentele au volume echivalente egale cu 75 ml. Electrozii cu suprafaţa activă de 25 cm2 au fost amplasaţi vertical în compartimentele respective la distanţa de 5 cm.

Pentru înregistrarea continuă a variaţiei căderii de tensiune dintre electrozii instalaţiei electrotehnologice s-a utilizat un înregistrator cu bandă de tip KCП.

Pentru experimente a fost utilizată apa de apeduct a or. Chişinău cu componenţa ionică corespunzătoare: mg/l: HCO3- = 195.2, Cl- = 71.0, SO32- = 123.4, Ca2+ = 123.4, Mg2+ = 31.6, Na+ + K+ = 75.2. Parametrii fizico – chimici iniţiali ai apei au fost: pH = 6.8, χ0 = 0.5 mS/cm, t = 20 0C. Pe durata experimentelor au fost măsuraţi următorii parametri: U - tensiunea aplicată la instalaţia electrotehnologică; Ua, Uc – căderea de tensiune respectiv în compartimentul anodic şi catodic al instalaţiei electrotehnologice; I – curentul de electroliză, A; ta, tc – temperatura anolitului şi catolitului, 0C; χ0,  χa, χc, - conductivitatea electrică iniţială a apei, în compartimentul anodic şi în compartimentul catodic respectiv, mS/cm

Rezultate şi discuţii

Datele experimentale obţinute şi expuse în Tabelele 1, 2 ne indică că după 25 min. de tratare electrotehnologică a probei de apă la o tensiune de 100 V valorile parametrilor fizico - chimici au atins următoarele valori: χa, = 1.8 mS/cm;  χc = 0.4…0.45 mS/cm; ta = 65…70 0C; tc = 74…78 0C.

Estimările teoretico-experimentale au relevat faptul că cea mai mare parte de energia electrică consumată de instalaţia electrotehnologică este convertită în căldură.

În cadrul experienţelor cu menţinerea a tensiunii la valoare constantă de 100 V, energia electrică convertită în energie termică constituie aproximativ 98.5 % şi doar 1.48 % este consumată pentru disocierea electrochimică a apei (Tabelul 1). Acest raport nu s-a schimbat pe o durată electrolizei egală cu 25 min. Pe aceeaşi durată de timp puterea electrică utilizată de instalaţia electrotehnologică a crescut de la 14.2 W până la 31.5 W.

Tabelul 1

| Tensiunea aplicată, U, V | Curent de electroliză, I, mA | Durata electrolizei, τ, min. | Energia totală aplicată, W, W(s | Energia electrochimică, Wch | Energia termică, Wt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W(s | % | W(s | % |
| 100 | 142 | 1 | 14.2 | 0.21 | 1.48 | 13.99 | 98.52 |
| 100 | 240 | 5 | 24.0 | 0.36 | 1.49 | 23.64 | 98.51 |
| 100 | 275 | 10 | 27.5 | 0.41 | 1.48 | 27.09 | 98.51 |
| 100 | 285 | 15 | 28.5 | 0.42 | 1.48 | 28.08 | 98.52 |
| 100 | 298 | 20 | 29.8 | 0.44 | 1.48 | 29.36 | 98.52 |
| 100 | 315 | 25 | 31.5 | 0.47 | 1.49 | 31.03 | 98.51 |
| 90 | 200 | 1 | 18.0 | 0.29 | 1.61 | 17.71 | 98.39 |
| 88 | 200 | 5 | 17.4 | 0.29 | 1.64 | 17.31 | 98.36 |
| 87 | 200 | 10 | 17.6 | 0.29 | 1.66 | 17.11 | 98.34 |
| 85 | 200 | 15 | 17.0 | 0.29 | 1.70 | 16.71 | 98.30 |
| 83 | 200 | 20 | 16.6 | 0.29 | 1.75 | 16.73 | 98.25 |
| 80 | 200 | 25 | 16.0 | 0.29 | 1.81 | 15.71 | 98.19 |

Bilanţul de energie în procesul de tratare electrotehnologică a apei (U = 100 V; I = 200 mA)

Tabelul 2

Evoluţia curentului , raportului Uc/Ua, , temperaturii (ta, tc), conductivităţii (χa, χc) la modificarea electrotehnologică a apei

| Durata electrolizei, min. Condiţiile experimentului |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U = 100 V membrană inertă | I, mA | 120 | 165 | 217 | 250 | 265 | 270 | 275 | 300 | 315 |
|  | Uc/Ua | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
|  | ta, 0C | 19.5 | 24.5 | 28.5 | 32.5 | 39.0 | 50.0 | 59.0 | 67.0 | 69.0 |
|  | tc, 0C | 19.5 | 23.0 | 26.0 | 33.0 | 39.0 | 52.0 | 63.0 | 72.0 | 77.0 |
|  | χa,, mS/cm | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 1.18 | 1.33 | 1.51 | 1.80 |
|  | χc, mS/cm | 0.5 | 0.4 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.45 |

În cazul când valoarea curentului a fost menţinută constantă pe durata electrolizei s-a  înregistrat o uşoară creştere a cotei de energie convertită în căldură. Astfel la un curent de electroliză egal cu 200 mA, s-a constata că energia electrică consumată pentru promovarea reacţiilor electrochimice la începutul procesului de tratare electrică constituie 1.61 %, iar peste 25 min. atinge valoarea de 1.81%.

În cazul când valoarea tensiunii este menţinută constant la 100 V, valoarea curentului de electroliză variază de la 120 mA până la 315 mA respectiv la începutul procesului de tratare electrică şi peste 25 minute de electroliză (Tabelul 2).

În aceleaşi condiţii de experienţă, temperatura atinge valori de 69 0C în compartimentul anodic şi 77 0C în compartimentul catodic al instalaţiei electrotehnologice. Deci procesul de evoluţie a temperaturii în compartimentul catodic este mai intensiv decât în compartimentul anodic.

Evoluţia căderilor de tensiune în compartimentele instalaţiei electrotehnologice a fost estimată ca raportul Uc/Ua. Astfel acest raport variază de la 1.0 până la 3.2 peste 8 minute de tratare electrică , iar peste 28 minute atinge cifra de 2.4.

Evoluţia căderilor de tensiune în compartimentele instalaţiei electrotehnologice monopolare dotate cu membrană inertă reprezintă o funcţie de conductivitatea electrică în aceste compartimente. Astfel conform datelor experimentale obţinute, valoarea conductivităţii electrice a catolitului s-a micşorat de la 0.5 mS/cm până la 0.28 mS/cm în primele 10 min. de tratare electrică a apei la tensiunea de 100 V, după care se măreşte până la 0.45 mS/cm, însă rămâne mai mică de aproximativ 3 ori decât  conductivitatea electrică a anolitului.

Tabelul 3

Evoluţia conductivităţii electrice apei din compartimentul anodic şi catodic la tratare electrotehnologică (U = 100 V)

| Durata electrolizei, min. Conductivitatea electrică | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| χc mS/cm | 0.5 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.45 |
| χc / χ0 | 1 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 0.90 |
| χa mS/cm | 0.5 | 0.85 | 1.18 | 1.33 | 1.51 | 1.80 |
| χA / χ0 | 1 | 1.70 | 2.36 | 2.66 | 3.02 | 3.60 |
| χa / χc | 1 | 2.83 | 4.21 | 3.02 | 4.08 | 4.00 |

Evoluţia căderilor de tensiune în compartimentele instalaţiei electrotehnologice monopolare se păstrează şi în cazul utilizării membranei cationselective. Astfel, au fost supuse tratării electrice probe de ape de la fântânele de alimentare ale FAS din s. Bumbăta, FAS Vadul lui Vodă şi apa de robinet din or. Chişinău.

Astfel la tratarea electrică a probelor de apă preluate din s. Bumbăta, tensiunea dintre electrozi, variază de la valoarea de 13 V până la valoarea maximă de 19 V (Fig.2). Această valoare este atinsă la trecerea unei cantităţi specifice de electricitate egală cu 2000 C/l. La trecerea unei cantităţi specifice de electricitate mai mare, valoarea tensiunii dintre electrozii instalaţiei se micşorează fapt indicat de caracterul descendent al curbei de pe banda înregistratorului.

Aceiaşi formă a curbelor de evoluţie a tensiunii dintre electrozi s-a înregistrat  şi la tratarea electrică a apelor de la fântâna de alimentare cu apă a FAS Vadul-lui-Vodă şi celei de apeduct din or. Chişinău. Astfel experimental s-a stabilit că pentru atingerea valorii maxime de 39 V a tensiunii dintre electrozi la tratarea electrică a apei de la fântâna de alimentare a FAS Vadul lui Vodă este necesară o cantitate specifică de electricitate egală cu aproximativ 1000 C/l. Pentru atingerea valorii tensiunii maxime de 90 V la tratarea electrică a apei de apeduct din or. Chişinău sunt necesari circa 300…310 C/l.

# Concluzii

- Cea mai mare parte a energiei electrice consumate în procesul tratării electrotehnologice a apei este consumată pentru sporirea temperaturii apei şi doar o mică parte a ei este consumată pentru modificarea parametrilor fizico-сhimici pH, Eh, C, pO2, pCl2. Astfel la elaborarea unor electrotehnologii de tratare a apei este necesar de a amplasa instalaţiile de electroliză în interiorul incintelor în care este utilizată apa tratată pentru sporirea eficienţei tehnologice.

- O particularitate a procesului de tratare electrotehnologică a apei este faptul că temperatura apei în compartimentul catodic evaluează mai dinamic în comparaţie cu compartimentul anodic.

- Căderea de tensiune în compartimentul catodic este mai mare decât în compartimentul anodic atât pentru instalaţiile dotate cu membrană inertă, cât şi cationselectivă. De aceia se recomandă ca în instalaţiile de acest fel electrozii să fie amplasaţi la distanţă cât mai mică unul faţă de altul pentru micşorarea căderilor de tensiune.

- Evoluţia căderii de tensiune în compartimentul catodic înregistrează o valoare maximă după o durată anumită a electrolizei, direct proporţională cu nivelul de alkalinitate în probe de apă din diferite surse. Acest fapt poate fi utilizat pentru elaborarea unor metode electroanalitice pentru determinarea alkalinităţii apei.

# Bibliografie

- Кульский, Л. Электрохимия в процессах очистки воды. - Киев, 1987. с. 234.

- Кульский, Л. Теоретические основы и технология кондиционирования воды - Киев, 1986, с. 234

- Spînu, V.; Stiopca, O., Dinamica variaţiei parametrilor apei electrochimice activate // Culegere de lucrări ştiinţifice ale UASM, Vol.3, Chişinău, 1994, pag. 206-209

- Spînu, V.; Stiopca O. Electrotehnologia condiţionării apei // Culegerea de lucrări ale UASM, Vol. 6. -  Chişinău,  1998, pag. 114 – 119.

# Text boxes

Ua

Ud

Uc

φa

Fig. 2. Evoluţia tensiunii la bornele electrozilor instalaţiei monopolare dotate cu membrană cationselectivă la modificarea electrotehnologică a apei din diverse surse acvatice (I = 0.3 A)

Fig. 1. Circuitul electric echivalent al instalaţiei monopolare pentru modificarea electrotehnologică a apei

ra

rc

φc

-

+

Ca

Ra

Rd

Rc

Cc