The solar radiation characteristics on the territory of the Republic of Moldova

C. Gutsu

TUM, Republica Moldova

Abstract: In work are given the necessary for technical and economic accounts of solar energy using installations characteristics of solar radiation: the total radiation flow intensity, the optimum inclination angle of the receiving surface and the available energy quantity for a fixed surface and mobile on one and after two coordinate’s surfaces.

Keywords: solar radiation intensity, optimum inclination angle.

Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova

C. Guţu

Facultatea Energetică a UTM< Republica Moldova

Rezumat: În lucrare sunt prezentate un şir de caracteristici ale radiaţiei solare, necesare pentru calculele de dimensionare şi economice ale instalaţiilor destinate valorificării acestei forme de energie: intensitatea globală a fluxului de radiaţie, unghiul optim de înclinare a suprafeţei captatoare şi cantitatea disponibilă de energie pentru suprafeţe fixe şi mobile, care urmăresc soarele după una şi după două coordonate.

Cuvinte-cheie: intensitatea radiaţiei solare, unghi optim de înclinare.

Характеристики солнечной радиации на территории Республики Молдова

К. Гуцу

Технический университет, Молдова

Аннотация. В работе приведены ряд характеристик солнечной радиации, необходимых для технических и экономических расчетов установок, предназначенных для использования энергии солнца: интенсивность суммарного потока радиации, оптимальный угол наклона лучевоспринимающей поверхности и располагаемое количество энергии для неподвижной поверхности и подвижных по одной и по двум координатах поверхностях.

Ключевые слова: интенсивность солнечной радиации, оптимальный угол наклона.

1. Introducere

Cantitatea de energie solară incidentă pe suprafaţa unui captator Es se determină cu formula:

Eu=ScIglzz			    					              (1)

în care Sc este aria captatorului;

Igl - intensitatea fluxului global al radiaţiei solare incident pe suprafaţa captatoare;

z - durata zilnică de funcţionare a instalaţiei;

z- numărul zilelor de funcţionare.

Pentru dimensionarea şi calculele economice ale instalaţiilor de valorificare sunt necesare valorile:

- fluxului global de radiaţie,

- duratei de funcţionare a instalaţiei în timpul zilei,

- unghiului optim de înclinare a suprafeţei captatoare.

În practica mondială, pentru diverse localităţi sunt elaborate programe de calcul şi prezentate date referitor la fluxul de radiaţie în fiecare oră a zilei, peste fiecare jumătate de oră, sau pentru perioade şi mai scurte [1, 2, ş.a.].

Fluxul global de radiaţie, Igl, solară care nimereşte pe o suprafaţă amplasată arbitrar reprezintă suma a două componente:

Igl=Iscos( +Id,                                                                                                            (2)

Aici Id este fluxul de radiaţie difuză - rezultatul difuziei, difracţiei şi reflecţiei atmosferice a razelor solare;

Is - radiaţia directă (care a păstrat direcţia razei solare),

(  - unghiul de incidenţă a razei pe suprafaţa în cauză.

Intensitatea radiaţiei globale pe o suprafaţă concretă este influenţată de mai mulţi  factori, o parte din care sunt incluşi în valoare unghiului ( (latitudine, longitudine, unghi orar, declinaţie anotimpală), alta factori meteorologici (transparenţa atmosferei, nebulozitate, temperatura şi umiditatea aerului) incluşi în valorile Id şi Is, apreciate în rezultatul observărilor multianuale organizate şi efectuate de către staţiile meteorologice [3].

Conform datelor climatologice, Republica Moldova poate fi împărţită în trei zone climaterice [4, 5]:

- zona de nord cu centrul în Briceni,

- zona centrală cu centrul în Chişinău,

- zona de sud cu centrul în Cahul.

Valorile globale anuale ale radiaţiei solare pentru zona de sud sunt cu 3,5 % mai mari, iar pentru cea de nord – cu 5,0 % mai mici decât cele din zona Chişinăului.

Au fost studiate caracteristicile pentru zona centrală a Republicii Moldova, pentru care s-au determinat caracteristicile radiaţiei solare incidente pe suprafeţe:

- orientate în timpul zilei perpendicular razei solare,

- orientată în plan vertical după unghiul orar,

- amplasată fix sub un unghi optim.

2. Energia disponibilă suprafeţei orientate

perpendicular razei solare

În tot timpul zilei sunt orientate perpendicular razei solare heliostatele, cu care sunt dotate Centralele Electrice Solare cu ciclul clasic Rankin. În acest caz energia disponibilă va avea valoarea maxim posibilă. Radiaţia difuză constituie 35 % din cea globală. Variaţia fluxurilor de radiaţie în timpul anului este prezentată pe fig.1.

Curbele au un caracter întrucâtva ne regular, de oarece radiaţia este influenţată nu numai de poziţia soarelui dar şi de starea  atmosferei: nebulozitate, umiditatea aerului ş.a. Maximumul radiaţiei are loc în lunile iulie august şi nu coincide cu durata maximă a zilei şi înălţimea maximă a soarelui, care au loc în iunie.

Cantitatea anuală disponibilă de energie constituie 6230 MJ. Pentru o Centrală Termoelectrică Solară cu ciclu clasic cu puterea maximă de 1,0 MW  în condiţiile Republicii Moldova ar fi necesare heliostate cu suprafaţa totală de 6580 m2. Producţia anuală de energie electrică a acestei CTES, la randamentul de 12...20 %,  ar fi de 1,3...2,2 GWh/an, ceea ce ar permite substituirea a 360...600 mil. m3 de gaz natural pe an şi ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 0,7...1,2 kt/an.

3. Energia incidentă pe o suprafaţă orientată în plan vertical după unghiul orar

În unele construcţii tehnice este posibilă variaţia în timpul zilei a unghiului de înclinare faţă de planul orizontal. În acest caz, unghiul de înclinare se va schimba în funcţie de unghiul orar al soarelui. Pentru zona centrala a Moldovei, în baza datelor din [3], au fost obţinute formulele de calcul ale înălţimii soarelui în funcţie de ora zilei (vezi tab.1). Eroarea în limitele indicate de timp nu depăşeşte 2,5 0. Unghiul de înclinare al captatorului pentru fiecare oră poate fi determinat scăzând valoarea obţinută după formula pentru luna respectivă din 90 0. Începând cu unghiul de incidenţă (  = 35 0, valorile fluxului util de radiaţie sunt reduse de  influenţa acestuia asupra absorbtanţei suprafeţei captatoare [6]. De aceea în formula (2)   s-a introdus corecţia respectivă c( :

Igl = Is c( cos( + Ib.								                (3)

Tabelul 1.

Formule de calcul al înălţimii soarelui, în grade, pentru oraşul Chişinău

| Luna | Limita de ore | Formula |
| --- | --- | --- |
| I | 9...16 |  = -1,2222 2 + 29,422  |
| II | 9...16 |  = -1,3444 2 + 32378  |
| III | 6...16 |  = -0,0574 3 + 0,6472 2 +9,8958  |
| IV | 6...19 |  = 0,0175 4 - 0,851 3 + 13,637 2 –80,33  |
| V | 6...19 |  = 0,0232 4 - 1,1325 3 + 18,566 2 –116,35  |
| VI | 6...19 |  = 0,0262 4 - 1,2798 3 + 21,156 2 –135,4  |
| VII | 6...19 |  = 0,0225 4 - 1,0947 3 + 17,85 2 –110,63  |
| VIII | 6...18 |  = 0,02 4 - 0,972 3 + 15,737 2 – 95,496  |
| IX | 6...17 |  = 0,0175 4 - 0,8391 3 + 13,263 2 – 77,04 |
| X | 6...16 |  = -0,0605 3 + 0,8685 2 + 5,9213  |
| XI | 9...16 |  = -1,2556 2 + 30,222  |
| XII | 9...16 |  = -1,1889 2 + 28,622  |

La valorile unghiului de incidenţă  captatorul practic nu funcţionează soarele va fi „în spatele” captatorului. În afara acestor limite pe suprafaţa captatoare nimereşte numai radiaţia difuză, care este ne însemnată. În tab.2 sunt prezentate durata de funcţionare a captatorului, orientat strict spre sud, pentru fiecare lună, valoarea medie diurnă pe această perioadă a fluxului global şi cantitatea de energie disponibilă lunar. Durata de funcţionare pentru lunile calde ale anului – aprilie-septembrie este de 12 ore pe zi. În aceste luni şi intensitatea fluxului disponibil este de 2...3 ori mai mare.

Tabelul 2.

Caracteristicile radiaţiei solare pe o suprafaţă  orientată după

soare în plan vertical pentru condiţiile mun. Chişinău

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durată de funcţionare, h/zi | 8,8 | 10,2 | 11,8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,9 | 9,3 | 8,4 |
| Valoare medie Igl, kW/m2 | 0,199 | 0,218 | 0,284 | 0,374 | 0,421 | 0,469 | 0,477 | 0,451 | 0,388 | 0,332 | 0,178 | 0,153 |
| Energie disponibilă, MJ/(m2.lună) | 194,9 | 223,8 | 374,4 | 471,8 | 563,5 | 607,5 | 639,4 | 603,9 | 502,6 | 404,4 | 178,9 | 143,2 |

Caracteristicile anuale şi repartizarea lor pe diferite perioade ale anului sunt prezentate în tab.3. După cum se vede din tabel, energia disponibilă în perioada caldă a anului constituie peste 70 % din total. În perioada de vară sunt disponibile aproape de 40 %, pe când iarna – ceva mai mult de 10 %.

Tabelul 3

Repartizarea energiei solare pe perioadele anului

| Perioada | Intensitatea medie, kW/m2 | Durata, h | Energie disponibila, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MJ/m2 | % |
| Anual | 0,341 | 3998 | 4908 | 100 |
| Aprilie-septembrie | 0,43 | 2196 | 3399 | 69,3 |
| Vara | 0,47 | 1104 | 1851 | 37,7 |
| Iarna | 0,19 | 819 | 560 | 11,4 |

Producţia anuală de energie electrică de către o baterie de elemente fotovoltaice cu randamentul electric 0,15 va fi de peste 200 kWh/m2. Producţia anuală a unui captator heliotermic cu randamentul mediu anual 0,4 va fi de cca. 2,0 GJ/m2. Producţia unui captator heliotermic în perioada caldă a anului cu randamentul 0,6 va fi de 1,2 GJ/m2.

Pentru a determina influenţa unghiului azimutal asupra intensităţii radiaţiei valoarea acestuia s-a schimbat în limitele (- 40 0)...(+40 0). Influenţa deviaţiei suprafeţei de la direcţia sud este prezentată pe fig.2. După cum se vede din desen, deviaţia spre est cu 20 de grade practic nu influenţează cantitatea de energie disponibilă, pe când aceeaşi deviaţie spre vest reduce cantitatea anuală de energie cu peste 6 %, iar deviaţia la 40 0 – cu 16 %. Aceasta se lămureşte prin valorile mai mari ale fluxului direct de radiaţie în prima jumătate a zilei şi prin întârzierea timpului local faţă de cel standard pentru localitate.

4. Energia incidentă pe o suprafaţă fixă

cu amplasare optimă

Amplasarea optimă a suprafeţei de captare va fi cea care în ora cu intensitatea maximă a radiaţiei directe va fi maximă valoarea lui  cos(  calculată cu formula [6]:

cos(=sin(.sin(.cosi( sin(.cos(.sini.cos(+ cos(.cos(.cosi.cosH

+cos(.sin(.sini.cosH.cos( + cos(.sini.sin(.sinH,                                  (4)

În care:

( este latitudinea locului;

( - declinaţia soarelui;

H- unghiul orar al soarelui;

i - înclinarea planului (unghiul dintre plan şi orizontul locului;

( - unghiul azimutal al planului (deviaţia normalei la plan faţă de direcţia sud a meridianului locului, pozitivă către vest şi negativă către est).

Formula de calcul a valorii maxime a unghiului optim de înclinare a fost primită prin egalarea cu 0 a derivatei de la formula (4). Rezultatele obţinute în funcţie de luna anului sunt prezentate pe fig.3. Unghiul de înclinare optim variază între 24 0 în lunile de vară şi 70 0 în lunile de iarnă.

Dependenţa cantităţii de energie, în GJ/(m2an), de unghiul de înclinare a suprafeţei de captare faţă de planul orizontal este prezentată pe fig.4. Valoarea maximă corespunde unghiului de 37 grade. Faţă de această valoare scăderea cantităţii de energie, atât la micşorarea cât şi la mărirea unghiului, este simetrică. În practică însă, în majoritatea cazurilor factorul decisiv în dimensionarea unghiului de înclinare nu est cantitatea maximă totală de energie, dar cantitatea ei în unele perioade ale duratei de funcţionare, de altfel se poate obţine energie excesivă în lunile calde, când ea nu este necesară în aşa cantităţi, şi insuficientă în perioada rece.

În „Normele de construcţie a instalaţiilor solare” [7], introduse în anul 1986 şi ne schimbate oficial până în prezent, se recomandă următoarele valori ale unghiului de înclinare ale suprafeţelor de captare a radiaţiei:

- pentru instalaţiile care funcţionează anul întreg – egal cu latitudinea locală,

- pentru instalaţiile de vară – cu 15 0 mai mic decât latitudinea locală,

- pentru instalaţiile de iarnă – cu 15 0 mai mare decât latitudinea locală.

Tabelul 4.

Valorile recomandate ale unghiului optim, în grade, pentru

diferite perioade de funcţionare a captatoarelor

| Perioada de funcţionare | Luna |
| --- | --- |
|  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |
| Anual | 47 |
| Sezonul cald |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Vară, iarnă, |  |  |  | 32 |  |  |  | 62 |

Unghiurile pentru latitudinea Chişinăului de 47 0, determinate după metodica relatată, sunt prezentate în tab. 4. Pentru perioada caldă a anului: aprilie-septembrie s-a luat valoarea medie între cea anuală şi cea de vară. La determinarea valorilor pentru instalaţii concrete se vor lua în consideraţie şi particularităţile tehnologice ale acestora. Astfel, captatoarele instalaţiilor de uscare preponderent a vişinilor şi caiselor, care se coc în luna iunie, pot fi amplasate cu unghiul de înclinare 24…25 0.

În tab.5. sunt prezentate valorile intensităţii globale medii ale fluxului de radiaţie pe suprafeţele amplasate sub unghiurile de înclinare indicate în tab.4. În calcule s-a luat în consideraţie şi influenţa unghiului de incidenţă asupra absorbtanţei suprafeţei.

Tabelul 5.

Valorile intensităţii globale medii ale fluxului de radiaţie, în kW/m2, pentru diferite perioade de funcţionare a captatoarelor amplasate sub un unghi de înclinare optim

| Perioada de funcţionare | Luna |
| --- | --- |
|  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |
| Anual | 0,325 |
| Sezonul cald |  | 0,446 |  |  |  |  |  |
| Vară, iarnă, |  |  |  | 0,501 |  |  |  | 0,189 |

Intensitatea globală maximă este în luna iulie şi are valoarea de 0,633 kW/m2. Valoarea medie anuală este de aproape două ori mai mică, pe când cea pentru sezonul cald – numai cu 28 %, iar cea de vară cu 22 %, mai mică. Pentru lunile de iarnă ea este însă de peste 3 ori mai mică de cât cea maximă.

Producţia anuală a unei baterii fotovoltaice cu randamentul de 15 % va fi de peste 200 kWh/m2, producţia pentru perioada caldă – 125 kWh/m2, iar la instalarea ei într-un lagăr de vară cu perioada de funcţionare iunie-august – peste 80 kWh/m2.

5. Analiza comparativă a radiaţiei pe suprafeţe

cu diferite moduri de amplasare

Caracteristicile radiaţiei disponibile pe suprafeţe cu diverse tipuri de amplasare sunt prezentate în tab.6. După cum se vede din tabel, un efect considerabil îl are urmărirea soarelui pe două coordonate – la heliostate. Cantitatea anuală de căldură în acest caz este cu 28 % mai mare de cât la amplasarea fixă cu unghiul optim de înclinare. Variaţia unghiului de înclinare după o singură coordonată – pe verticală, are un efect neînsemnat, cantitatea disponibilă de căldură mărindu-se cu mai puţin de 1 %.

Tabelul 6.

Caracteristicile radiaţiei solare în condiţiile Chişinăului pe diverse suprafeţe

| Înclinare | Unghi optim | Unghi variabil pe verticală | Heliostat |
| --- | --- | --- | --- |
| Luna | Energie disponibilă, MJ/m2 | Intensitate medie, kW/m2 | Energie disponibilă, MJ/m2 | Intensitate medie, kW/m2 | Energie disponibilă, MJ/m2 | Intensitate medie, kW/m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 187 | 0,188 | 190 | 0,199 | 213 | 0,215 |
| II | 219 | 0,213 | 222 | 0,218 | 275 | 0,240 |
| III | 374 | 0,280 | 375 | 0,284 | 436 | 0,331 |
| IV | 472 | 0,364 | 477 | 0,368 | 604 | 0,400 |
| V | 562 | 0,420 | 564 | 0,421 | 727 | 0,433 |
| VI | 587 | 0,461 | 618 | 0,469 | 841 | 0,475 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VII | 622 | 0,472 | 649 | 0,477 | 848 | 0,489 |
| VIII | 604 | 0,451 | 617 | 0,453 | 788 | 0,494 |
| IX | 503 | 0,394 | 510 | 0,388 | 666 | 0,473 |
| X | 399 | 0,327 | 404 | 0,332 | 471 | 0,385 |
| XI | 171 | 0,170 | 179 | 0,178 | 201 | 0,192 |
| XII | 135 | 0,144 | 143 | 0,153 | 152 | 0,159 |
| Anual | 4871 | 0,313 | 4908 | 0,324 | 6230 | 0,357 |

Acest factor se vede şi pe fig.5, unde curbele primelor două amplasări aproape că coincid. Din acest grafic se vede că în orele amiezei intensităţile fluxului de radiaţie pentru toate trei amplasări aproape că coincid. La heliostate câştigul este pe contul orelor de până şi de după amiază, pe când la celelalte două variante, dimpotrivă – o coincidenţă totală se observă în orele de dimineaţă şi seară, ceea ce se lămureşte prin influenţa asupra fluxului de radiaţie a unghiului orar al soarelui.

În varianta cu variabilitatea unghiului pe verticală în perioada caldă a anului se observă o deosebire mai pronunţată faţă de cea cu amplasare fixă. Astfel, în perioada mai-septembrie câştigul de energie prin variaţia înclinării este de cca. 6 %, iar în lunile iunie-august - peste 8 %. Prin urmare, această variantă poate fi recomandată pentru instalaţiile de uscare.

Concluzii

- Variaţia fluxului global  al radiaţiei solare faţă de zona centrală a Republicii Moldova este de 3,5...5,0 %.

- Pentru zona centrală a Republicii Moldova au fost determinate şi prezentate sub formă de tabele valorile fluxurilor globale de energie necesare pentru calcularea heliostatelor, captatoarelor solare fixe, amplasate sub un unghi optim de înclinare şi a captatoarelor cu unghi de înclinare variabil în timpul zilei.

- Pentru zona de centru a Republicii Moldova au fost determinate şi prezentate în formă grafică valorile unghiului optim de înclinare a captatoarelor în funcţie de luna anului.

- Cantitatea anuală de căldură disponibilă suprafeţei heliostatelor este cu 28 % mai mare de cât suprafeţelor amplasate fix, sub un unghi optim de înclinare.

- Variaţia unghiului de înclinare după o singură coordonată – pe verticală, are un efect neînsemnat, cantitatea disponibilă de căldură mărindu-se doar cu cca. 1 %, în lunile de vară câştigul de energie însă constituie peste 8,5 %; prin urmare, această variantă poate fi recomandată pentru instalaţiile de uscare.

## Referinţe

[1]. Puri V.M. Estimation of hale-hour solar radiation values from hourly values. “Solar Energy”, 1978, 21, nr. 5, –p. 409-414.

[2]. Garg H.P, Dayal M., FurlanG., Saiygh A.A.M. A program for calculation solar radiation in tropical climates on small computers. Physics and Technology of Solar Energy, Vol.1. 609 p.

[3]. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Ceрия 3. Части 1 – 6, вып. 11. Гидрометеоиздат, Ленинград. 1990. –с.192.

[4]. Лассе Г.Ф. Климат Молдавской ССР. Гидрометеоиздат, Ленинград. 1990. –с.375.

[5]. Борзунов Л.В., Болога М.К., Коротун В.Н. Энергетические характеристики солнечного режима Молдавии. «Штиинца». Кишинев. 1962. –с. 46.

[6]. Duffie J.A., Becman W.A. Solar engineering of thermal processes. John Wiley & Sons, Inc. New York. 1991, p.920.

[7]. Ведомственные строительные нормы. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования. ВСН 52-86.

Guţu Corina, a absolvit Facultatea Energetică a UTM în a.2000, calificarea - inginer-manager. Activează din a.2000 până în prezent în funcţie de inginer la ICS "RE Chisinau" SA Grupul Union Fenosa. În anii 2000-2003 a lucrat prin cumul ca lector-asistent la catedra IME a UTM. Din anul 2002 este  doctorand la Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Autor a 12 publicaţii. E-mail: corina1478@yahoo.com

# Text boxes

Fig. 1. Variaţia radiaţiei solare în timpul anului.

Fig. 2. Influenţa deviaţiei suprafeţei de la direcţia sud.

Fig. 3. Valoarea unghiului optim de înclinare a captatoarelor solare.

Fig. 4. Variaţia cantităţii anuale de energie

incidentă pe o suprafaţă în funcţie de unghiul de înclinare.

Fig. 5. Variaţia intensităţii fluxului disponibil de radiaţie

în timpul zilei (luna iulie).