ANALIZA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE A GENERATORULUI ASINCRON CU AUTOECITAŢIE CAPACITIVĂ

S.Postoronca, V.Berzan, Iu. Ermurachi

Rezumat. În baza metodei simbolice de calcul a circuitelor electrice se analizează particularităţile de funcţionare a generatorului asincron cu trei faze cu excitare capacitivă şi cu două înfăşurări pe stator. Sunt prezentate rezultatele analizei  variaţiei unghiului decalajului de fază dintre curenţii în înfăşurarea de excitaţie şi tensiunea electromotoare la schimbarea sarcinii generatorului de la regimul de mers în gol până la regimul de scurtcircuit. Sunt formulate recomandări privind procedeul de stabilizare a tensiunii generatorului la varierea sarcinii lui.

Cuvinte cheie: generator asincron, excitaţie capacitivă, factor de calitate.

Анализ режима работы асинхронного генератора с емкостным возбуждением

С. Посторонка, В.Берзан, Ю.Ермураки

Аннотация. На основе символического метода расчета электрических цепей  выполнен анализ особенностей работы трехфазного асинхронного генератора с двумя обмотками на статоре и емкостным возбуждением. Представлены результаты анализа влияния на фазовый угол тока и ЭДС обмотки возбуждения генератора при изменении его нагрузки от режима холостого хода до режима короткого замыкания. Сформулированы рекомендации по стабилизации выходного напряжения генератора  при изменение его нагрузки.

Ключевые слова: асинхронный генератор, емкостное возбуждение, добротность.

The analysis of an operating mode of the asynchronous generator with capacitor excitation

S.Postoronca, V.Berzan, Iu. Ermurachi

Abstract. On the basis of a symbolical method of calculation of electric circuits the analysis of features of work of the three-phase asynchronous generator with two windings on stator and capacitor excitation is executed. Results of the analysis of influence on a phase angle of a current and voltage of windings of excitation of the generator are presented at the change of its load from a regime of idling up to regime of short circuit. Recommendations on stabilization of a target voltage of the generator are formulated at the change of its load.

Key words: asynchronous generator, capacitor excitation, quality factor.

1.Introducere

Maşina asincronă cu rotorul în scurtcircuit poate funcţiona în mai multe regimuri: motor asincron, generator asincron, frână electromagnetică [1]. În calitate de sursă de putere reactivă pentru generatorul asincron se foloseşte de obicei o baterie de condensatoare electrice sau reţeaua electrică de distribuţie centralizată.

Problema asigurării funcţionării stabile a generatorului asincron utilizat ca sursă de curent electric într-o reţea electrică autonomă este foarte dificilă şi până în prezent nu are o soluţie cât de cât satisfăcătoare  pentru sistemele autonome eoliene de generare a energiei electrice.

Scopul acestei lucrări constă în analiză regimurilor de autoexcitaţie şi  funcţionare a generatorului asincron cu două înfăşurări pe stator, studierea  caracterului evoluţiei curenţilor în înfăşurări şi în sarcină.

Metodologia studiului se bazează pe utilizarea teoriei clasice a electrotehnicii teoretice de analiză a circuitelor cu metoda simbolică de calcul a circuitelor electrice. Maşina asincronă se prezintă prin scheme echivalente de circuite electrice, care ţin cont de modalităţile de conexiune ale înfăşurărilor statorului şi a bateriei de condensatoare.

2.Generator asincron trifazat cu două înfăşurări pe stator

Vom examina un generator cu trei faze, care include două înfăşurări amplasate în crestăturile statorului. Fazele înfăşurărilor sunt conectate în schemă de autotransformator. Una din înfăşurări o vom numi înfăşurarea de excitaţie, iar înfăşurarea a doua a statorului -  de lucru.

Fie că fluxul magnetic fundamental al maşinii străbate circuitele înfăşurărilor statorului şi ca urmare în fazele înfăşurărilor statorului şi rotorului apar tensiunile electromotoare respective:  de excitaţie - (înfăşurarea de excitaţie), generatorului - (înfăşurarea de lucru), a fazei rotorului - (înfăşurarea rotorului). Sub acţiunea acestor tensiuni electromotoare în circuitele maşinii asincrone apar curenţii corespunzători. Deoarece înfăşurările statorului sunt realizate ca înfăşurări trifazate şi sunt absolut simetrice, reiese că tensiunile electromotoare în faze se descriu de relaţiile:

- Înfăşurarea generatorului

(1)

b) Înfăşurarea de excitaţie:

(2)

Deoarece maşina asincronă trifazată este o maşină simetrică se poate trece la examinarea raportului dintre curenţi şi tensiuni pentru o singură fază. Această ipoteză simplifică modelul matematic şi procedura de analiză, dar totodată păstrând toate particularităţile caracteristice ale proceselor din maşină.

Sa menţionăm următoarea ipoteză. Maşina asincronă se prezintă ca un obiect liniar şi deci, parametrii în schemele echivalente care se vor examina au valori constante. Valorile parametrilor nu depind de curenţi şi tensiuni.

2.1. Maşina trifazată fără pierderi la conexiunea racordată a fazelor înfăşurărilor de excitaţie şi generare

Schema echivalentă este prezentată de fig.1. Înfăşurările sunt amplasate în aceleaşi crestături ale statorului. La faza dată de analiză  nu vom ţine cont de pierderi şi deci vom examina un circuit ideal.

Fig.1. Schema echivalentă a fazei generatorului asincron cu excitaţie capacitivă

Fluxul magnetic al maşinii induce în înfăşurări tensiuni electromotoare:

(3)

unde: 	 - valorile instantanee induse ale  tensiunilor electromotoare în înfăşurarea generatorului şi în înfăşurarea de excitaţie;

- amplitudinile tensiunilor electromotoare induse în înfăşurări;

- capacitatea unei faze a bateriei de condensatoare;

-  frecvenţa curentului generatorului asincron.

Pentru circuitul prezentat de schema fig.1 se pot întocmi relaţiile:

(4)

unde:

- curentul în circuit;

- impedanţa fazei înfăşurării generatorului;

- impedanţa fazei înfăşurării de excitaţie;

- impedanţa mutuală dintre înfăşurările de excitaţie şi de generare;

- impedanţa fazei bateriei de condensatoare;

- tensiunea electromotoare instantanee echivalentă a circuitului.

Pentru metoda simbolică de calcul, relaţiile (4) se pot prezenta în forma clasică:

(5)

unde:, ;

Din ecuaţia (5) se determină relaţia de calcul al curentului din circuit:

:		            		(6)

Condiţia de excitare a generatorului asincron cu excitare capacitivă este următoarea:

(7)

Pentru o maşină ideală, curentul în circuitul statorului în regim de excitare la mers în gol tinde spre infinit.

2.2. Maşina trifazată cu pierderi în miezul de fier şi în cuprul înfăşurărilor.

Dacă ţinem cont de pierderi (maşina reală), atunci creşterea curentului în regim de rezonanţă este limitată. În schema echivalentă a fazelor, la conexiunea lor racordată, apare un element nou-rezistenţa activă (vezi schema fig.1). Valoarea rezistenţei este echivalentă pierderilor totale de energie în maşină.

La funcţionarea în regim de generare la un flux constant de magnetizare, valoarea curentului în circuitul fazelor şi condensatoarelor de excitaţie se determină din relaţia:

(8)

şi în acest caz condiţiile de excitare constau în bilanţul puterii reactive din circuitul exterior (condensatoarele) şi a elementelor inductive din circuitul maşinii asincrone.

În regim de rezonanţă valoarea maximă a curentului se limitează de rezistenţa activă echivalentă a circuitului  şi se calculează conform expresiei:

(9)

Deoarece în circuitul analizat avem procesul de schimb a energiei acumulată consecutiv în câmpul magnetic al maşinii şi în câmpul electric al condensatorului, se pot caracteriza proprietăţile acestui circuit prin factorul de calitate  [3, 35 (:

(10)

La mersul în gol, spirele înfăşurării de excitaţie şi a înfăşurării de lucru a generatorului  sunt circulate de acelaşi curent. Deoarece forţa de magnetizare a maşinii este proporţională produsului , reiese că şi valoarea fluxului magnetic va fi proporţională curentului în circuit, unde - numărul de spire al înfăşurării de excitaţie şi al înfăşurării de lucru a generatorului, - coeficientul care ţine cont de decalajul de fază.

Să menţionăm, că conform teoremei sau legii inducţiei electromagnetice tensiunea electromotoare indusă în înfăşurarea de lucru a generatorului va fi proporţională valorii fluxului magnetic şi a vitezei lui de variaţie. Viteza de variaţie este proporţională numărului de turaţii a generatorului. La rândul său, aceste turaţii sunt determinate de numărul de poli ai maşinii şi de valoarea frecvenţei curentului pe care îl produce generatorul. Deoarece există cerinţele standardelor privind frecvenţa curentului sau tensiunii generate, care trebuie să aibă o valoare constantă, reiese că pentru a asigura o valoare stabilă a tensiunii generatorului trebuie să menţinem constant fluxul magnetic fundamental al maşinii la diferite sarcini. Este cunoscut faptul, că la încărcarea maşinii electrice există fenomenul de dezmagnetizare şi micşorare a fluxului echivalent al maşinii. Micşorarea fluxului conduce la căderea tensiunii de ieşire  şi micşorarea calităţii energiei produse.

Se poate menţiona de asemenea, că la utilizarea maşinii asincrone în calitate de generator fluxul magnetic depinde şi de alunecarea rotorului faţă de câmpul electromagnetic produs de înfăşurările statorului. Regimul de funcţionare a generatorului asincron în componenţa instalaţiei electroeoliene se caracterizează de un cuplu variabil al forţelor la axul generatorului şi deci, a variaţiei alunecării rotorului pentru cazul valorii constante a frecvenţei. Varierea alunecării rotorului la schimbarea vitezei vântului conduce la pulsaţia fluxului magnetic şi la varierea tensiunii de ieşire a generatorului. În acest caz apare problema de supraveghere permanentă a fluctuaţiilor fluxului şi reglarea ultimului cu scopul stabilizării tensiunii.

Intervenţia de reglare a fluxului este realizabilă numai prin schimbarea curentului în înfăşurarea generatorului. Deoarece numărul de spire şi geometria sunt parametri constanţi pentru maşina dată, iar schimbarea capacităţii bateriei de condensatoare conduce la varierea frecvenţei curentului şi tensiunii, din relaţia (10) reiese, că unica posibilitate de a comanda cu valorile fluxului magnetic în generatorul asincron cu excitaţie capacitivă este reglarea factorului de calitate . Menţinerea valorii factorului de calitate constant în varianta se poate realiza prin reglarea rezistenţii active echivalente  a circuitului oscilatoriu.

În condiţiile descrise de funcţionare a generatorului, stabilizarea curentului în circuitul înfăşurării de excitaţie asigură automat stabilizarea tensiunii de ieşire a generatorului la varierea sarcinii sau cuplului de forţe aplicate la axul generatorului (alunecarea rotorului).

3. Influenţa sarcinii asupra regimului de funcţionare a generatorului. Conexiunea racordată a fazelor înfăşurărilor statorului

În fig. 2 este prezentată schema echivalentă a circuitului format din fazele înfăşurărilor la o conexiune fără decalaj de fază a vectorilor tensiunilor electromotoare induse în aceste înfăşurări.

Fig.2. Schema echivalentă a unei faze a generatorului sub sarcină.

În corespundere cu teoremele Kirhhgoff obţinem relaţiile:

(11)

Sistemul de ecuaţii (11) ne permite să determinăm curenţii circuitului. Curentul  se determină din relaţia următoare:

(12 )

iar curentul în faza înfăşurării de excitaţie din expresia:

(13 )

Expresiile (12) şi (13) ne permit să determinăm unghiul decalajului de fază al curenţilor  şi  şi a tensiunii electromotoare a circuitului.

Vom modifica relaţia (13):

.                              (13a)

Raportul  prezintă o impendanţă. Vom nota  şi impendanţa  se poate prezenta în formă algebrică. Vom descifra componentele   şi :

Corespunzător avem pentru componentele următoarea componentă relaţia:

şi

impedanţa .

Partea reală a impedanţei :

Partea imaginară a impedanţei :

În acest caz tangenta unghiului decalajului de fază a curentului  şi tensiunii electromotoare în înfăşurarea de excitaţie se determină din raportul:

.

Din condiţia de excitare a generatorului asincron reiese că componenta . În acest caz relaţia obţinută se simplifică:

(14)

Din (14 ) avem pentru  (mers în gol)  şi deci, decalajul de fază dintre curentul  şi tensiunea electromotoare este egală cu zero.

La un scurtcircuit a generatorului  şi  tangenta unghiului decalajului de fază se determină din expresia:

(15 )

Relaţia (15) după simplificări se reduce la următoarea expresie:

(16)

Dacă vom ţine cont de raportul real al parametrilor din relaţia (16), reieşind din aceea, că şi , , obţinem:

Vom presupune, că , aceea ce poate avea loc în maşina asincronă, şi relaţia obţinută mai sus se mai simplifică:

Să analizăm varianta , ceea ce se poate uşor realiza, dacă este în vigoare condiţia  , unde  şi   - numărul de spire în fazele înfăşurărilor de excitaţie şi de lucru a generatorului.

Din (14) obţinem:

(17 )

Deoarece  , şi dacă numărul de spire a înfăşurărilor nu diferă foarte mult se poate estima, că mărimea , sau . Ţinând cont de această observaţie expresia (17) se transformă în următoarea relaţie: , unde - factorul de calitate al înfăşurării la frecvenţa de 50Hz. Ţinând cont de pierderile din fierul maşinii asincrone, valoarea factorului de calitate constituie 5-7 unităţi la frecvenţa de 50 Hz. La faza preliminară a analizei se poate defini următoarea ipoteză: factorul de calitate al electromotorului asincron cu rotorul în scurtcircuit este egal cu raportul curentului de demarare şi a curentului în regim nominal.

Pentru maşinile cu puterea de zeci de kW acest raport este limitat şi de obicei constituie 6(7 unităţi. Pentru varianta de realizare constructivă analizată , şi , uşor se poate de evaluat valoarea tangentei decalajului de fază a curentului şi tensiunii în înfăşurarea de excitaţie:

.

Valoarea obţinută corespunde unui unghi de decalaj foarte mic şi confirmă, ca circuitul analizat se află în regim de rezonanţă a tensiunii.

Vom examina varianta, când pierderile în maşina asincronă şi în circuitul cu condensatoare sunt egale, deci, , şi sunt mult sub valorile componentelor reactive  şi . În baza acestei ipoteze obţinem următoarele relaţii: , ,

iar în forma algebrică:

(18 )

În regim autoexcitat pentru generator este valabilă condiţia  şi relaţia (18 ) se simplifică:

,		(19 )

şi din (19 ) obţinem expresia

Este mai comod să analizăm funcţia inversă a . În acest caz obţinem relaţia:

(20 )

Să ţinem cont de ipotezele formulate anterior, şi deci, să notăm că  şi include toate pierderile din circuitul analizat. Vom analiza două extreme – regimul de scurtcircuit  şi de mers în gol  pentru înfăşurarea generatorului. Pentru varianta  funcţia  este descrisă de relaţia:

şi pentru  este valabilă  expresia .

Reiese, că la varierea sarcinii, unghiul decalajului de fază dintre curentul înfăşurării de excitaţie şi tensiunea electromotoare indusă de fluxul magnetic al maşinii variază în limitele

Pentru maşina asincronă reală, raportul , unde .

Deoarece raportul  se poate prezenta ca parametru echivalent, care caracterizează factorul de calitate al înfăşurării generatorului , care de asemenea are o valoare limitată, reiese că diapazonul de evoluţie al unghiului decalajului de fază se poate estima conform expresiei:

.

Pentru , şi  obţinem că:

.

4. Concluzii

Rezultatele analizei evoluţiei unghiului decalajului de fază pentru schema de conexiune a fazelor înfăşurărilor prezentată în fig.2 conduc la următoarele concluzii:

- La mersul în gol unghiul decalajului de fază dintre fazorul curentului prin înfăşurarea de excitaţie este mic şi este determinat de pierderile de energie în circuitul examinat. În acest circuit avem regimul de rezonanţă a tensiunilor.

- La un scurtcircuit al înfăşurării de lucru al generatorului decalajului de fază tinde spre  şi deci curentul rămâne în urma fazorului tensiunii electromotoare.

- Componenta din cuadratură conduce la micşorarea forţei de magnetizare şi la dezmagnetizarea maşinii asincrone, care funcţionează în regim autonom cu excitaţie capacitivă.

- Tensiunea generatorului cade, chiar  şi la creşterea alunecării rotorului ca urmare a majorării  sarcinii active a generatorului.

5. Bibliografia

- Вольдек А.И. Электрические машины. Л., Энергия, 1974, 840 с.

- Berzan V., Ermurachi Iu. About a stable running of an asynchronous generator in a structure of the wind power installation/ Conferinţa de Energetică Industrială cu participare internaţională CEI. Ediţia IV-a. Bacău 24-25 octombrie 2003.

- Афанасьев Б.П., Гольдин О.Е., Кляцкин И.Г. и др. Теория линейных электрических цепей. М.: Высшая школа, 1973. -592с.

Lucrarea este îndeplinită în cadrul proiectului „Elaborarea şi încercarea generatorului asincron trifazat cu turaţii joase şi cu excitaţie capacitivă",  cifrul  44.001P, Hotărârea CSŞDT nr. 2 din 28.01.05, Programul de stat  „Asigurarea competitivităţii produselor industriale  în construcţia de maşini în baza inovaţiilor Know-How, materialelor noi ş a tehnologiilor avansate”

Informaţii despre autori.

S. Postoronca. Cercetător ştiinţific la institutul de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice. Diagnoza echipamentului energetic cu metode indistructive de control, sisteme a electronicii de putere pentru conversia energiei electrice, valorificarea susrselor regenerabile de energie. Autor a cca. 18 publicaţii ştiinţifice, menţionat cu medalii de bronz a Expoziţiei Internaţionale IFOINVENT (Chişinău).

V.Berzan. Dr. hab. în tehnică, director adjunct pe probleme de ştiinţă a Institutului de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice. Diagnoza indistructivă a echipamentului electroenergetic, procese nestaţionare în circuite electrice neomogene, modelarea matematică, transportul energiei electrice  la distanţe mari, surse regenerabile de energie. Autor a peste 160 lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii 10.

Iu. Ermurachi. Inginer coordonator al institutului de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice: electromecanica şi sisteme electromecanice de conversie a energiei, electronica de putere. Autor  a 35 de lucrări ştiinţifice.

# Text boxes

Eg

i

ZC

ZM

*

*

Zg

Ig

ZC

IC

Eex

Zex

Iex