Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă

A.Guţu, E.radjbhandari

Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat. Este prezentată o încercare de apreciere a gradului de eficienţă a utilizării suprafeţei solului prin diferite metode  de valorificare a radiaţiei solare incidente. Sunt analizate metode tehnice (colectoare solare, baterii fotovoltaice, Centrale Termoelectrice Solare), plantaţii de culturi energetce şi agrotehnice (arbuşti, grâu, porumb, floarea–soarelui, rapiţa, sorg zaharat) şi culturi de microalge. Sunt relatate avantajele şi dezavantajele fiecărui din aceste trei grupuri. Din punct de vedere al eficienţei utilizării suprafeţei de producţie metodele tehnice sunt superioare, de ele se apropie metodele de utilizare a culturilor de microalge.

Cuvinte–cheie: radiaţie solară, producţie energetică, colectoare solare, instalaţii electrogeneratoare, biocombustibili, microalge.

Энергетическая производительность поверхности почвы

А.Гуцу, Э.Раджбхандари

Технический университет Молдовы

Аннотация. Представлена попытка оценки степени эффективности использования поверхности земли для освоения солнечной радиации различными методами. Проведен анализ технических методов (солнечные коллекторы, фотоэлектрические батареи, солнечные тепловые электростанции), плантаций энергетических и агротехнических культур (кустарники, пшеница, кукуруза, подсолнух, рапс, сорго) и культуры микроводорослей. Приведены преимущества и недостатки каждой из этих групп методов. С точки зрения эффективности использования производственной площади технические методы предпочтительны, к ним близок  метод использования микроводорослей.

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечные коллекторы, биотопливо, микроводоросли.

Power productivity of the ground surface

A. Gutu, E. Radgbhandari

Technical University of Republic of Moldova

Abstract. There is presented an attempt to estimate the efficiency degree when working with soil surface through the different methods of valorization incident solar radiation. Such technical methods are being analyzed as (solar collectors, photovoltaic cells, solar thermal power plants), power cultures field (bushes, wheat, sunflower, maize, rape, sorghum) as well as microalgae crops. Here is the description of advantages and disadvantages for each group in part out of these three. The technical methods are up to date from the efficiency utilization view-point of industrial area. Microalgae crops are similar to technical methods from this point of view.

Keywords: solar radiation, power production, solar collectors, electricity generating installations, biofuels, microalgae.

Încălzirea globală cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră emise la arderea combustibililor fosili şi situaţia economică legată de creşterea vertiginoasă a preţurilor la combustibili, rezervele cărora sunt pe cale de a se iepuiza către sfârşitul secolului trecut au impus ţările industrial dezvoltate să-şi direcţioneze economiile naţionale spre producerea biocombustibililor. Dublarea în anii 2007-2008 a preţurilor la culturile alimentare [1, 2, 3] a atras atenţia asupra altei probleme acute cu care se confruntă populaţia globului – criza alimentară. Una din cauzele de bază a creşterii preţului la alimente a fost numită de multe surse producerea biocarburanţilor: bioetanolul şi biodieselul [2, 3, 4 ş.a.].  În acelaşi timp, Brazilia –cel mai mare exportator de bioetanol în lume, susţine că la un management bun al solurilor şi culturilor folosite influenţa excesivă a producerii de biocarburanţi asupra preţurilor la alimente se poate reduce la o valoare neînsemnată[5]. Necesitatea alegerii culturilor este relatată şi de alţi participanţi la debatele pe această temă [3, 6 ş.a.]. Deci se pune problema utilizării eficiente a suprafeţelor solului. Savantul ucrainean prof. L. Bozhkov propune pentru acest caz un indice denumit ponderea de putere energetică sau productivitate energetică, având ca unitate de baza W/m2 [7].

Debatele indicate mai sus se duc numai referitor la biocarburanţii folosiţi în transport, care în bilanţul mondial de energie constituie mai puţin de o treime. În plus, în transport tot mai pe larg se foloseşte energia electrică, biogazul, pe viitor se preconizează hidrogenul. De aceea, noi considerăm necesară includerea în analiza eficienţei utilizării suprafeţelor a biomasei în integral şi, luând în consideraţie că energia biomasei are la bază radiaţia solară incidentă pe suprafaţa solului, de asemenea, includerea formelor tehnice de valorificare a energiei solare. Considerăm că indicile propus de L. Bozhkov poate fi aplicat, împreună cu alte caracteristici, la toate aceste metode de utilizare a suprafeţelor terenurilor pe care se valorifică radiaţia solară.

Au fost analizate următoarele metode:

- încălzirea apei în colectoare solare,

- generarea energiei electrice în baterii de elemente fotovoltaice,

- generarea energiei electrice la centrale termoelectrice solare,

- producerea combustibililor solizi în plantaţii energetice de arbuşti,

- producerea combustibililor lichizi şi solizi prin cultivarea rapiţei,

- producerea combustibililor lichizi şi solizi prin cultivarea sorgului zaharat,

- producerea biocombustibililor prin cultivarea microalgelor.

Tabelul 1. Analiza comparativă a metodelor de utilizare a energiei solare

| Metoda | Productivitate anuală, GJ/ha | Intensitate energetică,W/m2 | Randament, % | Intensitate exergetica, W/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectoare solare | 22000 | 70 | 47 | 6,3 |
| Instalaţii fotovoltaice | 7300 | 23 | 15 | 23 |
| CTE solare | 9300 | 30 | 20 | 30 |
| Plantaţii energetice | 140 | 0,44 | 0,32 | 0,50 |
| Grâu | bioetanol | 35 | 0,11 | 0,075 | 0,115 |
|  | solid | 25 | 0,08 | 0,05 | 0,084 |
|  | total | 60 | 0,190 | 0,129 | 0,198 |
| Porumb | biodiesel | 6 | 0,019 | 0,013 | 0,020 |
|  | solid | 31 | 0,098 | 0,07 | 0,102 |
|  | total | 37 | 0,117 | 0,079 | 0,122 |
| Floarea– soarelui | biodiesel | 35 | 0,106 | 0,07 | 0,111 |
|  | solid | 18 | 0,058 | 0,04 | 0,061 |
|  | total | 53 | 0,164 | 0,110 | 0,171 |
| Rapiţă | biodiesel | 42 | 0,13 | 0,09 | 0,14 |
|  | solid | 80 | 0,25 | 0,1 7 | 0,26 |
|  | total | 112 | 0,38 | 0,26 | 0,40 |
| Sorg zaharat | bioetanol | 66 | 0,21 | 0,14 | 0,23 |
|  | solid | 320 | 1,02 | 0,68 | 1,07 |
|  | total | 386 | 1,23 | 0,82 | 1,30 |
| Micro-alge | obţinut | 605 | 1,92 | 1,3 | 2,0 |
|  | teoretic | 1600…5000 | 5…16 | 3,5…10,0 | 5,2…15,7 |

S-au determinat: producţia anuală de energie la un hectar, intensitatea energetică medie anuală în W/m2 (indicele Bozhkov), randamentul utilizării energiei solare incidente. Deoarece avem de a face cu producţie de calitate foarte diferită: căldură, energie electrică şi combustibil, s-a determinat şi intensitatea exergetică.

Energia solară incidentă pe o suprafaţă  orizontală timp de un an în condiţiile zonei de centru a Republicii Moldova s-a considerat, conform [8], 4676 MJ/m2, sau 46,76 TJ/ha. 	Productivitatea câmpurilor de colectoare solare pentru apă caldă s-a determinat pentru energia incidentă pe o suprafaţă amplasată sub un unghi optim - 4871 MJ/m2 [8] şi randamentul captatoarelor 0,45. Productivitatea baterielor fotovoltaice s-a calculat pentru aceeaşi cantitate de energie la randamentul de 0,15. Energia produsă de CTE solare s-a calculat la acelaşi randament de 0,15, dar la radiaţia incidentă pe heliostate – 6230 MJ/m2 pe an.

Productivitatea plantaţiilor energetice de arbuşti s-a considerat de 10 t/ha [9; 10] de biomasă cu căldura de ardere la masa fixă de 15 MJ/kg.

Productivitatea de masă solidă pentru culturile agricole, conform [11], s-a considerat: grâu – 1,8 t/ha, porumb – 2,2 t/ha, floarea–soarelui – 1,3 t/ha, iar producţia de biocarburanţi, conform [12], respectiv, - 980 l/ha, 168 l/ha şi 953 l/ha.

Pentru plantaţiile de sorg zaharat, conform  [13], s-au considerat: producţia de bioetanol – 3500 l/ha, producţia de masă solidă – 20 t/ha, pentru plantaţiile de rapiţă,  conform  [13] şi [14] - producţia de biodiesel – 0,9 t/ha, producţia de masă solidă – 5 t/ha.

Datele pentru microalge au fost luate de pe site-ul Permaculture Activist [12].

Exergia apei calde s-a determinat, considerând temperatura ei 65 0C iar temperatura mediului înconjurător - 9 0C. Pentru electricitate exergia şi energia sunt numeric egale. Având în vedere conţinutul foarte mic sau lipsa practică a sulfului, cenuşii şi umidităţii în biocombustibili, s-a luat în calcul numai raportul hidrogen/carbon (pentru combustibilii solizi calculele s-au efectuat la masa fixă).

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai sus.

După cum se vede din tabel, eficienţa metodelor tehnice este cu mult superioară celor fitotehnice: productivitatea anuală a primelor este de ordinea miilor şi chiar zecilor de mii de GJ la un hectar, pe când cea  a ultimilor – de ordinea sutelor de GJ/ha. Eficienţa energetică cea mai mare o are încălzirea apei în colectoare solare, însă eficienţa exergetică cea mai mare este la instalaţiile electogeneratoare. Un alt avantaj al acestor metode constă în faptul că ele nu prezintă careva cerinţe faţă de sol şi nu afectează fertilitatea lui. Dezavantajele lor sunt: investiţiile iniţiale mari şi imposibilitatea de stocare pe o perioadă îndelungată a energiei obţinute.

Dintre plantele agricole eficienţă mai mare o are sorgul zaharat, atât în privinţa carburantului cât şi a combustibilului solid, producţia căruia este superioară inclusiv şi celeia a plantaţiilor de arbuşti. El este urmat de rapiţă. Trebuie însă să menţionăm că destinaţia bioetanolului şi a biodieselului sunt diferite, de aceea abordarea problemei va fi separată. Culturile alimentare tradiţionale grâul, porumbul şi floarea–soarelui se evidenţiază cu o productivitate energetică net mai mică. Prin urmare, cultivarea lor în scopuri pur energetice nu poate fi considerată ca raţională. Dacă randamentul utilizării radiaţiei solare incidente în cazul plantelor energetice este de două ordine mai mic decât a metodelor tehnice, referitor la microalge, rezultatele obţinute sunt cu mult mai superioare celorlalţi biocombustibili, iar cele teoretice se apropie de eficienţa metodelor tehnice. De menţionat, că, spre deosebire de celelate culturi energetice, din microalge se obţin numai combustibili de calitate superioară: carburanţi şi biogaz. Un alt avantaj faţă de acestea este raportul cu solul: ca şi metodele tehnice, cultivarea microalgelor nu prezintă careva cerinţe faţă de acesta şi nu afectează fertilitatea lui. Avantajele microalgelor faţă de metodele tehnice constau în posibilitatea stocării energiei prin păstrarea îndelungată a combustibilului şi utilizarea lui în cantitatea necesară la vremea necesară. Deoarece cercetările în acest domeniu sunt la faza iniţială şi instalaţie industrială nu există, este complicat de apreciat partea financiară a metodei, dar investiţiile probabil vor fi de ordinea celor din metodele tehnice, iar cheltuielile de întreţinere şi exploatare – nu mai mici decât ale metodelor agricole.

Trebuie să menţionăm că productivitatea energetică a suprafeţei este una din ansamblul de caracteristici ale metodelor de valorificare a radiaţiei solare. La selectarea metodei potrivite în fiecare caz va fi necesar de asemenea de luat în consideraţie felul şi destinaţia energiei sau combustibilului, terenul şi solul disponibil, volumul investiţiilor necesare, cheltuielile de întreţinere şi exploatare ş.a.

Concluzii

- Una din condiţiile compromisului în soluţionarea problemelor globale ale energiei şi hranei este utilizarea eficientă a suprafeţelor solului.

- Productivitatea energetică a suprafeţei solului la valorificarea radiaţiei solare prin metode tehnice este de ordinea miilor şi chiar zecilor de mii de GJ/ha, pe când prin metode agricole se poate obţine o producţie de ordinea sutelor de GJ/ha.

- Culturile alimentare tradiţionale grâul, porumbul şi floarea–soarelui au productivitatea energetică cu mult inferioară celei a rapiţei şi sorgului zaharat.

- Rezultatele obţinute la cultivarea microalgelor sunt cu mult superioare celorlalţi biocombustibili, iar cele teoretice se apropie de eficienţa metodelor tehnice.

Bibliografie

- Food prices. The end of cheap food. Dec 6th 2007. From The Economist print edition. http://www.economist.com/research/

- Donald Mitchell. A Note on Rising Food Prices. The World Bank Development Prospects Group. WPS4682, 2008/07/01. http://www-wds.worldbank.org/external

- Food vs fuel. http://en.wikipedia.org/wiki/Food_vs_fuel.

- Грант Феррет. Эксперт ООН: биотопливо вместо еды - это преступление. Би-би-си, Нью-Йорк. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech

- Brazil says biofuel production not to blame for food crisis. Rainforest Portal. June 2, 2008 http://www.rainforestportal.org/

- Fuel vs. Food: Debate Flares. By Seth Borenstein, Associated Press 29 April 2008, http://www.livescience.com/environment/080429-ap-biofuels-food.html.

- Humboldt Kolleg. Integrating science and technology for a sustainable and secure future:energy, environment, informatics and human health. SSF-2008, Minsk.

- C.Guţu Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova. "PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE " Revista electronica № 1 (2007),   IE ASM, p.655-659.

# Энергетический лес. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%

- Д.Стребков. Энергетическое использование биомассы. http://www.nestor.minsk.by/sn/2006/26/sn62607.html

- V.Arion, C.Bordeianu ş.a. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice. Ch. Ed.”Garomond-Studio” SRL, 2008, -268 p.

- http://www.permacultureactivist.net/Holmgren/holmgren.htm

- I.Hăbăşescu. Biomasa – sursă energetică de perspectivă pentru Moldova. INTERNATIONAL CONFERENCE ENERGY OF MOLDOVA – 2005 September 21-24,  2005  -  Chisinau, Rep.Moldova. p.727-729.

# T.Bounegru, N.Barbă, V.Boţan. Cu privire la producereabiocombustibilului din ulei de rapiţă în Republica Moldova. Lucrările Conferinţei ştiinţifice “Sporirea eficienţei de utilizare a Energiei şi apei în agricultura Moldovei. Chişinău, 2001, p.38-47.

Prezentat la 14 octombrie a. 2008